Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen

Luonnos 24.8.2007

Jari Viinanen

Helsinki 2007

# Tiivistelmä

Helsingin kaupungin varautumissuunnitelmassa ilman epäpuhtauspitoisuuksien kohoamisen varalta on esitetty toimintamallit kolmessa erityyppisessä episoditilanteessa. Tilanteet johtuvat typpidioksidipitoisuuden kohoamisesta liikenteen päästöjen seurauksena, katupölypitoisuuden kohoamisesta tai voimakkaista maaston tai rakennusten paloista kulkeutuneesta savusta.

Tämä uusittu varautumissuunnitelma korvaa kaupunginhallituksen 31.1.2005 hyväksymän Helsingin kaupungin valmiussuunnitelman koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Moniste 3/05) ja ympäristölautakunnan ja yleistentöiden lautakunnan vuonna 2003 hyväksymässä Suunnitelmassa katupölyhaittojen ehkäisemiseksi (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Moniste 3/2003) olevan episodiosan.

Suunnitelman ensimmäinen osa koskee varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen. Typpidioksidipitoisuudet voivat kohota lähinnä talviaikaan voimakkaissa inversiotilanteissa, jolloin liikenteen päästöt eivät pääse laimenemaan. Suunnitelma sisältää kolme valmiustilaa eli johtamisvalmiuden, tehostetun valmiuden ja täysvalmiuden. Siirtyminen eri valmiustiloihin tapahtuu YTV:n ilmanlaadun mittausasemien typpidioksidin tuntipitoisuuden jatkuvatoimisien mittausten perusteella. Suunnitelmassa on esitetty toimintamalli, kuvattu tiedottaminen ja vastuut. Lisäksi suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla typpidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Nämä toimenpiteet alkavat tiedottamisesta ja valistamisesta päätyen voimakkaampaan keinoon eli liikenteen rajoittamiseen. Tällöin ilmanlaatu olisi jo niin huonoa, että muita keinoja ei käytännössä ole. Perusperiaatteet toimenpiteiden käynnistämisessä ja valmiustilojen rajoissa eivät ole muuttuneet edelliseen vastaavaan suunnitelmaan verrattuna, joten tästä ei aiheudu YTV:n eikä Espoon kaupungin vastaaviin suunnitelmiin välitöntä päivitystarvetta.

Toinen osa koskee toimintamallia katupölypitoisuuden alentamiseksi. Katupölypitoisuudet kohoavat hyvin korkeiksi lähes joka kevät lumen ja jään sulaessa. Toimenpiteiden käynnistämisen edellytyksenä on, että pölypitoisuuksien ennustetaan pysyvän korkeina useiden päivien ajan. Suunnitelman mukaan Helsingin kaupungin ympäristökeskus pyrkii antamaan episoditilanteen alussa ennakkovaroituksen ja mikäli episoditilanteen ennustetaan jatkuvan ympäristökeskus esittää rakennusvirastolle ja Uudenmaan tiepiirille toimenpidepyynnön, jolloin ne kastelevat laimealla suolaliuoksella kaupungin alueella olevat suurimmat tiet. Perusperiaatteet toimenpiteiden käynnistämisessä eivät ole muuttuneet edelliseen vastaavaan suunnitelmaan verrattuna.

Kolmas osa koskee varautumista suurten palojen aiheuttamaan pienhiukkaspitoisuuksien kohoamiseen. Tilanteet voivat olla seurausta suurista kiinteistöjen paloista, maastopaloista Suomessa tai varsinkin Itä-Euroopassa tavanomaisista laajoista maastopaloista ja peltojen kulotuksesta. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee pitkäkestoista pienhiukkasten kaukokulkeumatilannetta. Pienhiukkaspitoisuuksien noustessa ja pysytellessä korkealla,YTV ja ympäristökeskus tiedottavat ja varoittavat väestöä. Toinen osa koskee suuria ja voimakkaita paloja lähialueella.  Suunnitelman välittömänä toimenpiteenä on varoittaa väestöä esimerkiksi alueelle tulevasta savupilvestä. Kaupungilla ei ole aiemmin ollut tämän tyyppistä varautumissuunnitelmaa. Tarve suunnitelman laatimiseksi nousi vuoden 2006 poikkeuksellisen suurten palojen ja pitkien kaukokulkeumaepisoditilanteiden seurauksena.

Kaikissa episoditilanteissa toimenpiteisiin liittyy olennaisena osana tiedotus. Tiedottamisella ja suosituksilla vaikutetaan ohjaavasti kaupunkilaisten käyttäytymiseen ilmansaastetilanteessa ja saatetaan heidän tietoonsa viranomaisten toimenpiteet. Tiedottaminen ja toimenpiteet pyritään suuntaamaan siten, että väestön altistumista vähennetään mahdollisimman paljon.

Varautumissuunnitelman seuraava päivitys tehdään vuosina 2008-2009 siten, että päivitetty versio on käytössä 1.1.2010.

# Käytetyt termit

Ohjearvo: 	Kansallinen ohjearvo epäpuhtauden enimmäispitoisuudelle ulkoilmassa. Ohjearvot ohjaavat lähinnä suunnittelua kuten maankäytön ja liikenteen suunnittelua, ja niitä sovelletaan mm. annettaessa päästömääräyksiä lupapäätöksissä.

Raja-arvo: 	EU:n direktiiviin pohjautuva epäpuhtauden enimmäispitoisuus ulkoilmassa. Ilmansuojeluviranomaisen tulee estää raja-arvojen ylittyminen.

Raja-arvotaso (raja-arvon numeroarvo):

Epäpuhtauden enimmäispitoisuuden numeroarvo. Typpidioksidin tuntipitoisuudelle on asetettu raja-arvoksi 200 (g/m3, joka voidaan ylittää 18 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo ylittyy. Tällöin raja-arvoa 200 (g/m3 kutsutaan myös raja-arvotasoksi tai raja-arvon numeroarvoksi. Hiukkasille on asetettu raja-arvoksi 50 (g/m3, joka voidaan ylittää 35 kertaa kalenteri vuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo ylittyy. Raja-arvoa 50 (g/m3 kutsutaan raja-arvotasoksi tai raja-arvon numeroarvoksi.

Typpidioksidipitoisuuden siirtymäraja-arvon tilastollinen määritelmä:

Typpidioksidin (NO2) tuntipitoisuuden siirtymäraja-arvona (200 (g/m3) on kalenterivuoden tuntiarvojen 98. prosenttipiste eli 2 % mitatuista tuntikeskiarvoista saa olla yli 200 (g/m3. Käytännössä se tarkoittaa noin 175 kpl raja-arvotason ylitystä vuodessa.

Episodi: 	Tilanne, jossa epäpuhtauspitoisuudet ovat selvästi tavanomaista korkeammat.

Inversio: 	Tilanne, jossa maanpintaa lähellä oleva kylmempi ilma jää sitä ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Tällöin erityisesti matalalta tulevat päästöt eivät pääse kunnolla laimenemaan ja sekoittumaan. Inversiotilanteita esiintyy tyypillisesti talviaikaan.

Pitoisuus:	Epäpuhtauden määrä tietyssä tilavuudessa ilmaa (esim. (g/m3).

PM: 	Hiukkaset yleisesti (particulate matter).

PM10: 	Hengitettävät hiukkaset (hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä), jotka pääsevät hengitysteihin aiheuttaen terveysvaikutuksia.

PM2,5: 	Pienhiukkaset (hiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä), jotka pääsevät hengitysteiden ääreisosiin aiheuttaen terveysvaikutuksia.

TSP: 	Kokonaisleijuma (total suspended particulate matter), kaikki ilmassa olevat hiukkaset.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	2

Käytetyt termit	4

1. Johdanto	6

2. Suunnitelman rajaukset ja epäpuhtauspitoisuudet	7

2.1. Suunnitelman suhde kaupungin ja hallintokuntien valmiussuunnitelmiin	8

2.2. Typpidioksidi ja liikenteen päästöt sekä niiden terveysvaikutukset	8

2.3. Hengitettävät hiukkaset ja katupöly sekä niiden terveysvaikutukset	9

2.4. Pienhiukkaset ja savu sekä niiden terveysvaikutukset	10

3. Varautuminen liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen	11

3.1. Typpidioksidi episodin aiheuttajana	11

3.2. Aiemmat ja muut tähän liittyvät suunnitelmat ja ohjeet	12

3.3. Valmiustilat ja niiden mukainen viranomaisten tiedotus- ja hälytysjärjestelmä	13

3.4. Toimenpiteet typpidioksidiepisoditilanteessa	15

3.4.1. YTV:n perustoiminta ilmanlaadun valvonnassa ja tiedottamisessa	17

3.4.2. Johtamisvalmius	17

3.4.3. Tehostettu valmius	18

3.4.4. Täysvalmius	20

3.5. Toimenpiteiden kustannukset ja niiden jakautuminen	23

3.6. Mahdollisia keinoja ilmansaasteiden vähentämiseksi	24

4.	Toimintamalli katupölyepisoditilanteessa	25

4.1. Katupöly episodin aiheuttajana	25

4.2. Aiemmat ja muut tähän liittyvät suunnitelmat ja ohjeet	26

4.3. Pölynsidonta suolaliuoksen avulla	27

4.4. Toimenpiteet katupölyepisoditilanteessa	28

4.4.1. Perustoiminta tiedottamisessa	28

4.4.2. Toimenpiteiden käynnistäminen katupölyepisoditilanteessa	29

4.5. Toimenpiteiden kustannukset	31

5. Toimintamalli savu- ja pienhiukkasepisoditilanteessa	31

5.1. Savut ja pienhiukkaset episodin aiheuttajana	31

5.2. Toimenpiteiden käynnistäminen ja tiedottaminen savu- ja pienhiukkasepisoditilanteessa	33

5.2.1. Toiminta normaalitilanteessa	33

5.3. Toimenpiteiden kustannukset	36

6. Suunnitelman ylläpito	37

Liitteet

Liite 1. 	Lainsäädäntö ja määräykset

Liite 2. 	Ilmansuojelusuunnitelmista vastaavan työryhmän kokoonpano ja viranomaistahot, joille tiedotetaan.

Liite 3.	Liitteet varautumissuunnitelmaan, joka koskee liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamista

Liite 4.  Liitteet toimintamalliin katupölyepisoditilanteessa

Liite 5.	Liitteet toimintamalliin savu- ja pienhiukkasepisoditilanteessa

# 1. Johdanto

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksille on annettu ilmansuojeluasetuksessa (711/2001) raja-arvot. Ne määrittelevät suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet, joita ei saa ylittää. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 §:n mukaan kunnan on varauduttava käytettävissä olevin keinoin toimiin, joilla estetään raja-arvojen ylittyminen kunnan alueella. Yleisölle on tiedotettava suunnitelman valmistelusta ja varattava mahdollisuus antaa mielipiteensä.

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 2.8.2006 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin täydentää ilmanlaadun valmiussuunnitelmaa koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen siten, että suunnitelmassa otetaan huomioon yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan aiemmin hyväksymä suunnitelma katupölyhaittojen torjumiseksi. Venäjän metsäpalojen seurauksena erityisesti elokuun 9. ja 21. päivänä pienhiukkaspitoisuudet nousivat hyvin korkealle. Keväällä 2006 oli pitkä pienhiukkasten kaukokulkeumaepisoditilanne. Näiden seurauksena suunnitelmaa laajennettiin koskemaan myös pitkiä kaukokulkeumatilanteita sekä läheisyydessä olevia suuria ja pitkäaikaisia paloja, joilla voi olla terveysvaikutuksia laajoille väestöryhmille.

Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot mm. naapurikaupungeilta ja valtion hallinnolta alkuvuodesta 2007. Lausuntoja annettiin 11 kappaletta. Yleisölle varattiin mahdollisuus antaa suunnitelmaluonnoksesta mielipiteensä 20.3.–30.4.2007 välisenä aikana. Mielipide oli mahdollista esittää mm. internetissä (palautelomake), kirjastoissa ja yleisötilaisuudessa. Suunnitelmasta esitettiin yhteensä 184 mielipidettä. Ilmansuojelutyöryhmään kuuluville hallintokunnille annettiin toukokuun alussa mahdollisuus antaa myös kirjallinen lausunto. Näitä annettiin kolme kappaletta. Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman X.X.2007.

Tässä suunnitelmassa esitetään kolmelle ongelmallisimmalle epäpuhtaudelle omat varautumissuunnitelmansa ja niitä koskevat toimenpiteet. Tavoitteena on alentaa väestön altistumista korkeille epäpuhtauspitoisuuksille. Liitteissä on suunnitelmaa tukevat yhteystietosivut, lainsäädännön vaatimukset ja tiedotepohjat. Liitteitä päivitetään puuttumatta kuitenkaan itse suunnitelman sisältöön.

Varautumissuunnitelman seuraava päivitys tehdään vuosina 2008-2009 siten, että päivitetty versio on käytössä 1.1.2010, kun valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) typpidioksidille asetetut raja-arvot tulevat sitoviksi (liite 1).

Tämän suunnitelman päivitykseen kaupunginjohtajan asettamassa työryhmässä osallistuivat seuraavat henkilöt:

- Osastopäällikkö Hannu Hakala, pj., Hallintokeskus

- Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen, vpj., Ympäristökeskus

- Ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund, Ympäristökeskus

- Toimistopäällikkö Ari Kettunen, Rakennusvirasto

- Osastopäällikkö Raimo K. Saarinen, Rakennusvirasto

- Diplomi-insinööri Jorma Kaihlanen, Kaupunkisuunnitteluvirasto

- Liikennemestari Sami Aherva, Liikennelaitos

- Tutkimuspäällikkö Päivi Aarnio, YTV

- Turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen, Terveyskeskus

- Riskienhallintayksikön päällikkö Seppo Sihvonen, Pelastuslaitos

- Ylikomisario Heikki Porola, Helsingin poliisi

- Ylikonstaapeli Martti Miekkoniemi, Helsingin poliisi

- Tiedotuspäällikkö Sirpa Jyrkänne, Talous- ja suunnittelukeskus

- Apulaiskaupunginsihteeri Erja Saarinen, Hallintokeskus

- Suunnittelupäällikkö Raili Niemelä, Helsingin Satama

- Ilmansuojeluinsinööri Anna Häyrinen, Helsingin Energia

- Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, siht., Ympäristökeskus

- Projektisuunnittelija Mervi Weckström, siht., Ympäristökeskus

Suunnitelman kirjoittamisesta on vastannut työryhmän sihteeri ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

Suunnitelman laatimisesta vastannut työryhmä jatkaa neuvottelukuntatyyppisenä ilmansuojelutyöryhmänä vastaten suunnitelman ajan tasalla pysymisestä ja pitkän tähtäimen ilmansuojelun toimintaohjelman laadinnasta ja ylläpidosta. Työryhmää vetää Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto. Liitteessä 2 on esitetty ilmansuojelutyöryhmän kokoonpano.

# 2. Suunnitelman rajaukset ja epäpuhtauspitoisuudet

Suunnitelma on rajattu koskemaan korkeaa typpidioksidin (NO2) tuntipitoisuutta, hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuutta ja pienhiukkasten tunti- ja vuorokausipitoisuutta (PM2,5).

Suunnitelman ulkopuolelle jää joitakin tilanteita, joissa ilmanlaatu on heikentynyt. Esim. hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat kohota myös talvella, jolloin ei kuitenkaan ole mahdollista kastella katuja kovien pakkasten takia. Myös otsonipitoisuudet ovat ajoittain korkeita, mutta koska korkeat pitoisuudet aiheutuvat kaukokulkeumasta, on tiedottaminen ainoa käytettävissä oleva toimenpide. Tähän on lainsäädännöllä jo luotu omat käytäntönsä.

Pitkän tähtäimen keinot epäpuhtauspitoisuuksien alentamiseksi esitetään omina ohjelminaan. Ne ovat pääkaupunkiseudun ilmansuojeluohjelma ja Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma.

## 2.1. Suunnitelman suhde kaupungin ja hallintokuntien valmiussuunnitelmiin

Kaupungin yleinen valmiusohje edellyttää, että vakavia ilmansaastumistilanteita varten ympäristökeskus laatii valmiussuunnitelman yhteistyössä muiden asianomaisten tahojen kanssa (liite 1).

## 2.2. Typpidioksidi ja liikenteen päästöt sekä niiden terveysvaikutukset

Typpidioksidin osalta toimenpiteet käynnistetään typpidioksidin tuntipitoisuuden mittausten perusteella.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3), joka tulee saavuttaa viimeistään vuoden 2010 mennessä, ylittyi Mannerheimintien ja Hämeentien mittausasemilla vuonna 2005 ja Mannerheimintiellä sekä Töölöntullissa vuonna 2006 (kuva 1). Lisäksi raja-arvon ylittymisiä on todettu passiivikeräinmittauksissa katukuiluissa. Ylitykset johtuivat pääosin liikenteen päästöistä. Typpidioksidin vuosiraja-arvo olisi myös ylittynyt Töölössä ennen vuotta 1997, mikäli raja-arvo olisi ollut voimassa.

Kuva 1. Hengittävien hiukkasten (PM10) ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot Töölön ja Mannerheimintien mittausasemilla verrattuna vuosiraja-arvoon (40 (g/m3) (Lähde YTV).

Varautuminen typpidioksidin osalta ei koske vuosiraja-arvoa vaan ainoastaan episoditilannetta, jonka on aiheuttanut typpidioksidin tuntipitoisuuden kohoaminen liikenteen päästöjen seurauksena. Tuntipitoisuudelle asetettu raja-arvo ei ole ylittynyt.

Pitkän tähtäimen suunnitelma typpidioksidipitoisuuksien alentamiseksi tulee laatia, mikäli valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (711/2001) annetut vuonna 2010 sitovina voimaan tulevat vuosi- tai tuntiraja-arvot ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä (liite 1). Helsingissä vuosiraja-arvon ylittyminen mitattiin ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Energiantuotannon, teollisuuden, kiinteistöjen erillislämmityksen ja autoliikenteen typen oksidien päästöt ovat huomattavasti vähentyneet viime vuosikymmenien aikana kehittyneen polttotekniikan, tehokkaiden puhdistuslaitteiden ja puhtaampien polttoaineiden myötä. Typpidioksidipitoisuudet eivät ole kuitenkaan juurikaan laskeneet vaikka esim. ajoneuvojen katalysaattorit puhdistavat tehokkaasti typen oksideja. Osin pitoisuuksien pysyminen samalla tasolla on johtunut lisääntyneestä liikenteestä ja ajoneuvojen suorien typpidioksidipäästöjen kasvusta. Typpidioksidin muodostuminen ilmassa on hyvin monimutkaista, siihen vaikuttavat mm. päästöissä tapahtuneet muutokset, säätila ja otsonipitoisuus. Suurin osa liikenteen päästöjen typen oksideista on typpimonoksidia, joka reagoi ilmassa olevan otsonin kanssa muodostaen typpidioksidia. Episoditilanteissa otsonin kuluminen loppuun rajoittaa pitoisuuksien kasvua.

Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksidi on typpidioksidi (NO2), joka tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Se lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla sekä korkeampina pitoisuuksina supistaa keuhkoputkia.

## 2.3. Hengitettävät hiukkaset ja katupöly sekä niiden terveysvaikutukset

Katupölyn osalta toimenpiteet käynnistetään hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuuden mittausten perusteella.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo on ylittynyt vuosina 2006, 2005 ja 2003. Raja-arvo olisi ylittynyt myös vuosina 1995 ja 1998, mikäli raja-arvo olisi ollut jo voimassa (kuva 2). Raja-arvo ylittyy, mikäli vuoden aikana on yli 35 sellaista päivää, joina keskimääräinen hiukkaspitoisuus ylittää 50 µg/m3. Hiukkasten raja-arvo astui sitovana voimaan 1.1.2005. Vuosien 2003 ja 2005 raja-arvon ylityksistä Helsingin kaupunki on laatinut ilmanlaatuasetuksen mukaiset selvitykset, jotka on toimitettu Ympäristöministeriön kautta EU:n komissiolle.

Hengitettävien hiukkasten vuosiraja-arvo ei ole ylittynyt, vaikkakin pitoisuudet ovat korkeampia uudella Mannerheimintien mittausasemalla verrattuna Töölön mittausasemaan (kuva 1).

Toimintamallin toimenpiteillä voidaan osaltaan ehkäistä vuorokausiraja-arvon ylittyminen ja myös alentaa vuosipitoisuutta. Kokemusten mukaan toimenpiteet eli kalsiumkloridikastelu ei välttämättä estä raja-arvotason ylityksiä. Tärkeää on kuitenkin alentaa korkeita hiukkaspitoisuuksia ja siten väestön altistumista.

Kuva 2. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvotason (50 µg/m3) ylitykset (kpl) Helsingissä (lähde YTV).

Hengittävien hiukkasten on todettu suurina pitoisuuksina lisäävän hengitystietulehduksia ja astmakohtauksia sekä heikentävän keuhkojen toimintakykyä.

## 2.4. Pienhiukkaset ja savu sekä niiden terveysvaikutukset

Savun osalta toimenpiteet käynnistetään pienhiukkasten (PM2,5) mittausten perusteella.

Hiukkasten terveysvaikutuksia on tutkittu runsaasti, ja tutkimuksissa saatujen tulosten myötä kiinnostus erityisesti pienhiukkasiin on kasvanut. Näille halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin (μm) kokoisille hiukkasille ei toistaiseksi ole annettu raja- tai ohjearvoja. EU:ssa uusitaan kuitenkin parhaillaan ilmanlaatuun liittyviä direktiivejä, ja tässä yhteydessä pienhiukkasten pitoisuudet vuositasolla otetaan mukaan säätelyn piiriin. WHO on arvioinut pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja antanut vuonna 2006 ohjearvot vuorokausi ja vuosipitoisuudelle.

Helsingissä pienhiukkasten pitoisuudet ovat keskimäärin alhaisia Euroopan kaupunkeihin verrattuna. Vuonna 2005 pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvot olivat Mannerheimintiellä 11 μg/m3 ja Kalliossa 8 μg/m3 ja vuonna 2006 vuosikeskiarvot olivat Mannerheimintiellä 11 ja Kalliossa 10 μg/m3. Pitoisuudet ovat alhaisia suhteessa raja-arvojen valmistelutyössä esiin tulleisiin ehdotuksiin. Hiukkaspitoisuudet kohoavat episodimaisesti lähinnä kaukokulkeutumisen seurauksena ja pitoisuudet nousevat tunti- tai vuorokausitasolla yli kolminkertaisiksi vuosikeskiarvoon nähden. Nämä kaukokulkeumaepisodit kestävät tunneista useisiin vuorokausiin (0,5-10 vrk). Aivan poikkeuksellinen kaukokulkeuma havaittiin vuoden 2006 elokuussa, jolloin Venäjän maastopalojen seurauksena ilmanlaatu heikkeni poikkeuksellisesti: usein, äkillisesti ja rajatulla alueella. Ilmanlaatu vaihteli tuntitasolla ja pitoisuudet kohosivat elokuussa yhteensä 14 eri vuorokautena useamman tunnin (3-10 h) ajaksi ja mukana oli myös savun hajua. Korkeimmillaan pienhiukkaspitoisuudet kohosivat äkillisesti rajatulla alueella 20-kertaisiksi ja heikensivät näkyvyyttä 50 -100 minuutin ajan. Minuuttitasolla pitoisuudet nousivat hetkellisesti yli 200 μg/m3.

Pienhiukkaset ovat terveyden kannalta kaikkein haitallisimpia ulkoilman epäpuhtauksia. Ne tunkeutuvat keuhkojen ääreisosiin, ja kaikkein pienimmät ultrapienet hiukkaset voivat päästä verenkiertoon. Pienhiukkaset pahentavat monia yleisiä hengitys- ja sydänsairauksia kuten astmaa, keuhkoahtaumatautia, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa. Näitä sairastaa noin 15 % suomalaisista. Kuolleisuus ja sairaalahoitojen määrä voivat lisääntyä hiukkaspitoisuuksien kohotessa. Lisäksi vastasyntyneet ja pienet lapset ovat herkkiä pienhiukkasten vaikutuksille ja voivat saada muun muassa hengityselinoireita. Myös raskaana olevien naisten kannattaa välttää tarpeetonta altistumista pienhiukkasille.

# 3. Varautuminen liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen

Täysvalmiuteen siirrytään valmiutta vaiheittain nostamalla kuten muissakin poikkeustiloissa. Johtamisvalmiuden ja tehostetun valmiuden toimenpiteet ovat pääasiassa valistusta ja tiedotusta. Täysvalmiuden toteutusta varten tulee eri toimijatahojen laatia yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat.

Tehostetussa valmiudessa annetaan suosituksia yksityisautoilun käytön vähentämiseksi ja joukkoliikenteen suosiota kasvatetaan valistuksen keinoin. Tehokkaimpana keinona se tehdään maksuttomaksi. Maksuton joukkoliikenne vähentäisi yksityisautoilua ja siten mahdollisesti estäisi ilmanlaadun jatkuvan huononemisen ilmansaastetilanteessa. Tällöin liikenteen rajoittamiseen ei tarvitsisi ryhtyä.

Täysvalmiuteen siirrytään typpidioksidille asetetun tuntipitoisuuden raja-arvon ylittyessä. Tällöin hengitysilma on niin huonoa, että yksityisautoilua on rajoitettava tai pahimmassa tapauksessa kiellettävä kokonaan. Julkisen liikenteen kuljetuskyvyn riittävyys varmistetaan mm. siten, että optimoidaan kaluston käyttö sekä mahdollisuuksien mukaan lisätään liikenteessä olevaa kalustomäärää. Seudullisia joukkoliikennejärjestelyjä varten YTV on laatinut Seutuliikenteen valmiussuunnitelman.

## 3.1. Typpidioksidi episodin aiheuttajana

Suunnitelma koskee ainoastaan episoditilannetta, jonka on aiheuttanut typpidioksidin tuntipitoisuuden kohoaminen liikenteen päästöjen seurauksena. Poikkeuksellisissa säätilanteissa (inversiossa), joissa maanpinnan ilmakerros ei pääse sekoittumaan, voivat typpidioksidipitoisuudet nousta lyhytaikaisesti hyvinkin korkealle. Tällöin pitoisuuksien nousu on lähinnä liikenteen aiheuttamaa, koska energiantuotannon päästöt purkautuvat yleensä inversiokerroksen yläpuolelle. Inversiotilanteita esiintyy tyypillisesti talvella.

Suunnitelma on laadittu, vaikka typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvon ylittymistä pidetään tällä hetkellä epätodennäköisenä. Vuonna 2010 raja-arvo kiristyy huomattavasti (liite 1). Varautumisella Helsinki täyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 §:n velvoitteet, jonka mukaan kunnan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin esimerkiksi antamalla määräyksiä liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta, mikäli valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (711/2001) annetut raja-arvot ylittyvät (liite 1).

Helsingin lähihistoriasta tunnetaan kaksi vakavahkoa typpidioksidin aiheuttamaa ilmansaastetapausta, ensimmäinen joulukuussa 1990 ja toinen joulukuussa 1995. Myös häkäpitoisuudet olivat korkeat ja ohjearvot ylittyivät. Vuonna 1995 typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvo olisi ylittynyt, mikäli ilmanlaatuasetus (2001) olisi ollut voimassa. Korkeiden typpidioksidi- ja häkäpitoisuuksien pääasiallisena aiheuttajana oli molemmilla kerroilla liikenne. Pitoisuudet kohosivat lähes koko pääkaupunkiseudulla. Nykyisen varautumissuunnitelman mukaan olisi vuonna 1995 ylitetty tehostetun valmiustilan raja Töölön ja Matinkylän (siirrettävä) mittausasemilla. Ilmanlaatu heikkeni siitä huolimatta, että saastepäästöt olivat tavanomaisella tasolla. Liikenteen pakokaasuja kertyi yhdyskuntailmaan runsaasti, koska päästöjen laimeneminen oli kummallakin kerralla tyynen sään ja vahvan maanpintainversion takia olennaisesti tavanomaista heikompaa.

Viime vuosina marraskuussa 2005 ja maaliskuussa 2007 on annettu suunnitelman mukainen ennakkovaroitus. Silloin voimakkaassa inversiotilanteessa typpidioksidipitoisuus ylitti pääkaupunkiseudulla suunnitelmassa asetetun rajan 150 μg/m3 kolmen tunnin ajan. Samaan aikaan myös hiukkaspitoisuudet olivat korkeita. Ennakkovaroitus käsittää YTV:n ja kuntien ympäristöviranomaisten keskinäisen varautumisen. Tilanteet kestivät aamusta iltapäivään tai iltaan vaihdellen eri mittausasemilla.

## 3.2. Aiemmat ja muut tähän liittyvät suunnitelmat ja ohjeet

Tämä uusittu varautumissuunnitelma korvaa kaupunginhallituksen 31.1.2005 hyväksymän Helsingin kaupungin valmiussuunnitelman koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Moniste 3/05).

Vuoden 2005 suunnitelma korvasi kaupunginhallituksen 27.1.1997 hyväksymän valmiussuunnitelman liikenteen typpipäästöistä aiheutuvien vakavien ilmansaastetilanteiden varalle (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Moniste 2/98). Vuoden 2005 suunnitelmaan yhdistettiin siihen liittyvä tiedotussuunnitelma (Helsingin kaupungin tiedotussuunnitelma koskien ilmansaaste-episodeja, 12.1.1998).

YTV:n hallitus hyväksyi vuonna 2004 Seudullisen joukkoliikenteen poikkeusliikennesuunnitelman typpidioksidiepisodin varalta (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2004:15). Suunnitelma korvasi YTV:n edellisen vuonna 1998 laaditun Valmiussuunnitelman seutuliikenteen varautumisesta ilmansaasteiden aiheuttamiin ongelmatilanteisiin Helsingissä (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 1998:10). Suunnitelma päivitetään seuraavan kerran vuosien 2008-2009 aikana.

Espoon kaupunki on laatinut vuonna 2006 Espoon kaupungin valmiussuunnitelman koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen. Suunnitelma on yhtenevä Helsingin ja seutuliikenteen suunnitelman kanssa. Suunnitelma päivitetään seuraavan kerran vuosien 2008-2009 aikana.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on määritellyt henkilöautoliikenteen rajoitusalueen omassa ohjeessaan (liite 3.6). Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan.

Liikennelaitoksella on oma varautumissuunnitelma liikenteen aiheuttaman typpioksidipitoisuuden kohoamiseen (joukkoliikennejärjestelyt ja joukkoliikenteen maksuttomuus sekä niitä koskeva tiedotus). Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan.

## 3.3. Valmiustilat ja niiden mukainen viranomaisten tiedotus- ja hälytysjärjestelmä

Varautumissuunnitelman toimeenpano perustuu luotettavaan, ajantasaiseen tietoon Helsingin ilmanlaadusta. YTV tuottaa ilmanlaadun reaaliaikaisessa seurannassa tarvittavan mittaustiedon ja Ilmatieteen laitos sääennusteet.

Varautumissuunnitelman toimenpiteet käynnistetään ja valmiustilaa kohotetaan asteittain ilman typpidioksidipitoisuuden kohotessa taulukon 1 mukaisesti. Sama on esitetty myös kaavion avulla (liite 3.1).

Ympäristöjohtaja määrää siirtymisen johtamisvalmiuteen ja tehostettuun valmiuteen (Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosääntö 11 §). Kaupunginjohtaja määrää siirtymisen täysvalmiuteen. Myös toimivalta joukkoliikenteen maksuttomuuden määräämisessä ja täysvalmiuden aikaisten määräysten antamiseen on kaupunginjohtajalla (Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö 15 §). Seudullisen liikenteen osalta maksuttomuuden määrää YTV:n yhteistyöjohtaja.

Kuva 3. Päätökset ja toimenpiteet pääpiirteissään. Kaupunginjohtaja päättää joukkoliikenteen maksuttomuuden Helsingissä ja YTV:n yhteistyöjohtaja seutuliikenteen osalta.

Tiedottamisen tavoitteena on luoda asukkaille, liikenteestä vastaaville ja

tiedotusvälineille valmiuksia:

- tietää, mitä yleisiä seurauksia ilmansaaste-episodista saattaa aiheutua ja mitä toimenpiteitä eri valmiustiloissa käynnistetään

- tietää, mitkä konkreettiset rajoitteet, liikennejärjestelyt jne. eri osapuoliin kohdistuvat

- tietää riittävällä tarkkuudella, miten tietyssä tilanteessa kunkin odotetaan toimivan.

Tiedottamisen ja toimenpiteiden tavoitteena on vähentää altistusta mahdollisimman paljon eli päästöjä ja pitoisuuksia pyritään vähentämään eniten siellä missä on väestöä. Tiedottamisella valistetaan väestöä siitä, kuinka omaa henkilökohtaista altistusta on mahdollista vähentää.

Tiedotusvastuut valmiustilanteissa on jaettu osapuolten normaalin toimialan mukaan pääosin seuraavasti (liite 3.2):

- Ilmatieteen laitos vastaa inversiotilanteen kehittymisen tiedottamisesta viranomaisille.

- YTV:n seutu- ja ympäristötieto vastaa ilmanlaatutiedottamisesta

- ympäristökeskus vastaa suositusten antamisesta ja terveysvaikutustiedottamisesta

- terveyskeskus vastaa terveydenhuoltoon liittyvästä tiedotuksesta

- liikennelaitos, YTV Liikenne, kaupunkisuunnitteluvirasto ja poliisi vastaavat liikennejärjestelyjä koskevasta tiedottamisesta.

Käytännössä tiedotteita ei kannata eikä voi laatia täysin esitetyn toimialan tiedotusvastuun mukaan. Esim. ympäristökeskus tiedottaa myös ilmanlaadusta ja YTV:n seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen on järkevää tiedottaa ilmanlaatutiedotuksen yhteydessä samalla myös terveysvaikutuksista. Tärkeää on tehdä yhteistyötä tiedotteita laadittaessa.

Johtamisvalmiustilan tiedotusta koordinoi ympäristökeskus. Vakavimmissa tilanteissa eli tehostetussa valmius- ja täysvalmiustilassa, tiedotusta koordinoi hallintokeskuksen viestintä. Tarpeen mukaan se kutsuu tiedostusvastuulliset tahot yhteiseen kokoukseen ja järjestää yhteisen tiedotustilaisuuden.

## 3.4. Toimenpiteet typpidioksidiepisoditilanteessa

Taulukossa 1 ja teksteissä ympäristökeskuksella ja ymk:lla tarkoitetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskusta, YTV:llä YTV:n Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluetta, IL:llä Ilmatieteen laitosta, Yj:llä ympäristöjohtajaa ja Kj:lla kaupunginjohtajaa.

##### Taulukko 1. Valmiustilat ja toimenpiteet

| Johtamisvalmius | Tehostettu valmius | Täysvalmius |
| --- | --- | --- |
| Vaihe 1. Ennakkovaroitus Ympäristökeskuksen ja YTV:n varautuminen | Vaihe 2. Siirtyminen valmiuteen Osapuolten valmius suunnitelman toteuttamiseen | Tiedotus kuntalaisille, joukkoliikenteen suositteleminen | Tiedotuksen tehostaminen Liikenteen rajoittaminen |
| Typpidioksidin tuntipitoisuus ylittää 150 (g/m3 3 tunnin ajan. Huono tai erittäin huono ilmanlaatu muutaman tunnin ajan | Typpidioksidin tuntipitoisuus ylittää 150 (g/m3 6 tunnin ajan Huono tai erittäin huono ilmanlaatu usean tunnin ajan | Typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvotaso 200 (g/m3 on ylittynyt 18 tunnin ajan (2010 voimaan tuleva raja-arvo) Erittäin huono ilmanlaatu jatkuu | Typpidioksidin tuntipitoisuuden (siirtymä)raja-arvo 200 (g/m3 ylittyy Erittäin huono ilmanlaatu useiden päivien ajan |
| YTV | YTV | YTV | YTV |
| Typpidioksidin pitoisuus ylittää 150 (g/m3 (1 tunnin keskiarvo). Pitoisuuden ylitykset havaitaan vähintään kahdella mittaus-asemalla 3 tunnin ajan (6 h liukuvalla jaksolla). Tilanteen ennustetaan jatkuvan. YTV:n ennakkovaroitus ymk:lle. | Typpidioksidin pitoisuus ylittää 150 (g/m3 (1 tunnin keskiarvo). Pitoisuuden ylitykset havaitaan vähintään kahdella mittausasemalla 6 tunnin ajan (12 h liukuvalla jaksolla). Tilanteen ennustetaan jatkuvan. YTV ilmoittaa ymk:lle johtamisvalmiusrajan ylittymisestä. | Typpidioksidin pitoisuus ylittää raja-arvotason 200 (g/m3 18 tunnin ajan (48 h liukuvalla jaksolla). Kohonneet pitoisuudet havaitaan myös jollakin muulla mittausasemalla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan. YTV ilmoittaa ymk:lle tehostetun valmiusrajan ylittymisestä. | Kantakaupungin alue: Typpidioksidin tuntipitoisuuden (siirtymä)raja-arvo 200 (g/m3 on ylittynyt (98. prosenttipiste eli noin 175 ylitystä) Kohonneet pitoisuudet havaitaan myös jollakin toisella kantakaupungin mittausasemalla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan. YTV ilmoittaa ymk:lle täysvalmiusrajan ylittymisestä kantakaupungin alueella. | Koko kaupunkialue: Kohonneet pitoisuudet havaitaan myös kantakaupungin mittausasemien lisäksi kaupungin muilla mittausasemilla ja/tai Espoon ja Vantaan mittausasemilla. Episoditilanteen ennustetaan jatkuvan. YTV ilmoittaa ymk:lle täysvalmiusrajan ylittymisestä koko kaupungin alueella. |
|  | Ympäristöjohtaja (Yj) | Ympäristöjohtaja (Yj) | Kaupunginjohtaja (Kj) | Kaupunginjohtaja (kj) |
|  | Yj Määrää siirtymisen johtamisvalmiuteen ja ilmoittaa siitä yhteyshenkilöille. Ymk:n ja YTV:n tiedotteissa annetaan tehostetun valmiuden mukaisia suosituksia mm. joukkoliikenteen käytöstä | Yj määrää siirtymisen tehostettuun valmiuteen ja ilmoittaa siitä yhteyshenkilöille Ymk tiedottaa viestimille erittäin huonosta ilmanlaadusta ja suosittelee joukkoliikenteen käyttöä ym. Joukkoliikenteen maksuttomuus (Kj). | Kj määrää täysvalmiuden kantakaupungin alueelle ja ilmoittaa siitä yhteyshenkilöille. Kj ja hallintokeskus tiedottavat viestimille erittäin huonosta ilmanlaadusta ja suosittelevat mm. joukkoliikenteen käyttöä. Kj antaa henkilöautoilun rajoitusmääräykset. Joukkoliikenteen maksuttomuus. | Kj määrää täysvalmiuden koko kaupungin alueelle ja ilmoittaa siitä yhteyshenkilöille Kj ja hallintokeskus tiedottavat viestimille erittäin huonosta ilmanlaadusta ja mm. suosittelevat joukkoliikenteen käyttöä. Kj antaa henkilöautoilun rajoitusmääräykset. Joukkoliikenteen maksuttomuus. |

### 3.4.1. YTV:n perustoiminta ilmanlaadun valvonnassa ja tiedottamisessa

YTV seuraa ilmanlaatua reaaliaikaisesti. YTV:n ilmanlaatuasiantuntija seuraa ilmanlaatua ja tilanteen niin vaatiessa seurantaa jatketaan myös illalla ja viikonloppuisin. Tarvittaessa llmanlaatuasiantuntija ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa yhteyttä sovittuihin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteyshenkilöihin.

Ilmatieteen laitos toimittaa ennusteen ilmanlaadun mahdollisesta heikkenemisestä  YTV:lle sähköpostilla.  YTV lähettää tämän ennusteen ympäristökeskuksen yhteyshenkilöille sähköpostilla.

Reaaliaikaiset tiedot ilmanlaadusta on saatavissa YTV:n kotisivulta www.ytv.fi. Tiedote ilmanlaadusta on luettavissa arkiaamuisin YTV:n verkkosivuilla. YTV tiedottaa lyhyesti arkiaamujen tilanteesta mm.  TV:ssä ja radiossa sekä arki-iltapäivien tilanteesta seuraavan päivän Helsingin Sanomissa. Tarvittaessa YTV:n seutu- ja ympäristötieto laatii erillisen tiedotteen ilmanlaadusta sekä mahdollisuuksien mukaan arvion ilmanlaatutilanteen kehittymisestä.

### 3.4.2. Johtamisvalmius

Vaihe 1. Ennakkovaroitus

YTV antaa ennakkovaroituksen ympäristökeskukselle typpidioksidin tuntipitoisuuden 150 (g/m3 ylittyessä 3 tunnin ajan vähintään kahdella mittausasemalla, joista vähintään toinen sijaitsee Helsingissä (ts. yksittäisten päästölähteiden kuten tulipalon, tietyön tai mahdollisen mittausvirheen mahdollisuus suljetaan pois). Ylityksiä tarkastellaan liukuvana 6 tunnin ajalta. Päätöksen tekee ilmanlaatuasiantuntija. YTV tiedottaa kuntalaisille huonosta ilmanlaadusta verkkosivuilla.

YTV lähettää ennakkovaroituksen tekstiviestillä ja sähköpostilla typpidioksidiryhmälle. Tiedon perille meno ympäristöjohtajalle varmistetaan soittamalla. (liite 3.3)

Vaihe 2. Siirtyminen johtamisvalmiuteen

Johtamisvalmiuden vaiheeseen 2 siirrytään, kun YTV:n mittausten perusteella typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvotaso 200 (g/m3 on vaarassa ylittyä tai on jo ylittynyt useiden tuntien ajan ja tilanteen ennustetaan jatkuvan. Ylittymisvaaran katsotaan olevan olemassa, kun typpidioksidipitoisuus ylittää 150 (g/m3 tuntikeskiarvona vähintään kahdella mittausasemalla 6 tunnin ajan (ts. yksittäisten päästölähteiden kuten tulipalon, tietyön tai mahdollisen mittausvirheen mahdollisuus suljetaan pois). Ylityksiä tarkastellaan liukuvana 12 tunnin ajalta.

YTV:n ilmanlaatuasiantuntija ilmoittaa johtamisvalmiuden vaiheen 2 rajan ylittymisestä tekstiviestillä ja sähköpostilla typpidioksidiryhmälle Tiedon perille meno varmistetaan soittamalla ympäristöjohtajalle. (Liite 3.3).

Ympäristöjohtaja päättää johtamisvalmiuden aktivoitumisesta (liite 3.5.1) ja ilmoittaa siitä (liite 3.4.1) liitteessä 2 mainituille tahoille. Johtamisvalmiuden aktivoituessa osapuolet tarkistavat valmiutensa suunnitelman toteuttamiseen.

Normaalitilanteen tiedotus muuttuu viranomaistiedotuksen osalta. YTV ilmoittaa vähintään joka aamu tilanteesta ympäristökeskukseen. Viestimille ja kuntalaisille tiedottaminen jatkuu YTV:n hoitamana tilanteen vaatimana tiedotuksena.

Ympäristökeskuksen ja YTV:n tiedotteissa annetaan tarpeen mukaan tehostetun valmiuden mukaisia suosituksia mm. joukkoliikenteen käytöstä (kappale 3.6, liite 3.4.2).

YTV informoi ympäristöjohtajaa ilmanlaadun parantumisesta. Ympäristöjohtaja päättää valmiustilan purkamisesta ja ilmoittaa siitä liitteessä kaksi mainituille tahoille. Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet vähintään ennakkovaroitusrajan alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina.

### 3.4.3. Tehostettu valmius

Tehostettuun valmiuteen siirrytään, kun YTV:n mittausten mukaan typpidioksidipitoisuus 200 (g/m3 tuntikeskiarvona ylittyy jollakin mittausasemalla 18 tunnin ajan ja pitoisuustason kohoaminen havaitaan myös muilla mittausasemilla. Ylityksiä tarkastellaan liukuvana 48 tunnin aikana. Lisäksi edellytetään, että typpidioksidipitoisuuksien kohoamisen aiheuttaneen tilanteen ennustetaan jatkuvan. Tehostettu valmius on voimassa siihen saakka kun siirrytään täysvalmiuteen tai tilanne purkautuu.

YTV ilmoittaa tehostetun valmiusrajan ylittymisestä tekstiviestillä ja sähköpostilla typpidioksidiryhmälle. Tiedon perille meno varmistetaan soittamalla ympäristöjohtajalle (liite 3.3).

Ympäristöjohtaja päättää tehostetun valmiuden aktivoitumisesta (liite 3.5.2) ja ilmoittaa siitä (liite 3.4.3) liitteessä 2 mainituille tahoille.

Hallintokeskuksen viestintä tiedottaa viestimille ja kuntalaisille tehostetusta valmiustilasta ja erittäin huonosta ilmanlaadusta (liite 3.4.4). Tiedottaminen keskitetään hallintokeskuksen viestintään, jota asiantuntijavirastot avustavat. Varautumissuunnitelman liitteinä on valmiita tiedotepohjia (Liite 3.4).

Tehostetussa valmiudessa keskitytään tiedottamiseen ja tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja liikkumiseen. Oman auton käyttämisen sijasta suositellaan liikkumista julkisilla liikennevälineillä, kävellen ja pyöräillen. Liityntäpysäköinnin ja kimppakyydin käyttöä suositellaan. Auton käyttöä huonon ilmanlaadun alueella suositellaan siirrettäväksi, kunnes ilmanlaatu on parantunut. Mikäli kotona työskenteleminen on mahdollista, järjestelyä suositellaan työnantajille. Samoin työntekijöiden ja työnantajien vapaapäivien viettoa suositellaan ilmansaastetilanteen johdosta.

Helsingin sisäistä joukkoliikennettä lisätään ja sen joustavuuden parantamiseksi kuljettajien työaikoja porrastetaan. Voimakkaimpana vapaaehtoisuuteen perustuvana joukkoliikennettä suosivana keinona se voidaan tehdä käyttäjille maksuttomaksi. Päätöksen joukkoliikenteen maksuttomuudesta kaupungin sisäisen liikenteen osalta tekee kaupunginjohtaja (liite 3.5.5) ja seutuliikenteen osalta YTV:n yhteistyöjohtaja. Toimintatavat on kuvattu tarkemmin erillisissä HKL:n ja YTV:n suunnitelmissa (Liikennelaitoksen varautumissuunnitelma liikenteen aiheuttaman typpioksidipitoisuuden kohoamiseen ja YTV:n Seudullisen joukkoliikenteen poikkeusliikennesuunnitelma typpidioksidiepisodin varalta).

Pysäköinninvalvonta vastaa siitä, että tehostetun valmiuden aikana lisätään joutokäyntirajoituksen valvontaa.

Hallintokeskuksen viestintä vastaa tiedotuksen koordinoinnista. Tiedottaminen keskitetään hallintokeskuksen viestintään, jota asiantuntijavirastot avustavat:

- YTV Seutu- ja ympäristötieto vastaa ilmanlaatutiedosta.

- Ympäristökeskus vastaa suosituksien antamisesta ja terveysvaikutustiedosta.

- Liikennelaitos ja YTV Liikenne vastaavat joukkoliikennejärjestelyjä koskevasta tiedosta.

- Terveyskeskus vastaa terveydenhuoltoon liittyvästä tiedosta kuten potilasohjauksesta.

Tiedotus viestimille pyritään hoitamaan yhteisillä, hallintokeskuksesta lähetettävillä tiedotteilla, joissa kerrotaan esimerkiksi mitä liikennevälinettä kannattaa käyttää ja miten tilanne voi vaikuttaa terveyteen. Tiedotteet kirjoitetaan hallintokeskuksen laatimille valmiille pohjille, joista käyvät ilmi asiantuntijoiden yhteystiedot (liite 3.4.4).

Tehostetun valmiuden aktivoituessa pidetään em. tiedotusvastuullisten yhteinen tiedotustilaisuus, jonka kokoonkutsujana toimii hallintokeskus. Tiedotustilaisuuteen kutsutaan myös Helsingin naapurikunnat .

YTV:llä ilmanlaadusta tiedotetaan internetissä (www.ytv.fi). Kaupungin www-sivuilla (www.hel.fi) tiedotetaan episoditilanteesta ja käynnistetyistä toimenpiteistä.

Julkista liikennettä koskeva tiedotus hoidetaan sekä HKL:n että YTV:n www-sivujen kautta. Liikenneneuvontaan laaditaan ohjeet episoditilanteiden varalle. Matkustajien osalta voidaan tiedotusta hoitaa myös liikennevälineissä.

Episoditilanteessa on erityisesti varauduttava sekä kuntalaisten että viestimien edustajien puhelintiedusteluihin.

Varautuminen täysvalmiustilaan tapahtuu siten, että tehostetun valmiuden jatkuessa suoritetaan ne valmistavat toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä täysvalmiuden aikaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa erityistehtäviin tarvittavan henkilöstön ja välineistön varaaminen.

YTV laskee vähintään joka aamu tai tarpeen mukaan useammin raja-arvotason ylitysten määrän ja antaa tiedon tarvittaessa ympäristöjohtajalle. Lähestyttäessä raja-arvon ylitystä ympäristöjohtaja hälyttää turvallisuus- ja valmiusosaston.

YTV informoi ympäristöjohtajaa ilmanlaadun parantumisesta. Ympäristöjohtaja päättää valmiustilan purkamisesta ja ilmoittaa siitä liitteessä kaksi mainituille tahoille sekä viestimille (liite 3.4.7). Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet vähintään ennakkovaroitusrajan alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina.

### 3.4.4. Täysvalmius

Täysvalmiuteen siirrytään, kun YTV:n mittausten mukaan sitovana voimassa oleva typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvo (200 (g/m3) on ylittynyt jollakin mittausasemalla (98. prosenttipiste eli noin 175 ylitystä kalenterivuoden aikana) ja pitoisuustason kohoaminen havaitaan myös jollakin toisella mittausasemalla. Täysvalmiuteen ei välttämättä kuitenkaan siirrytä, vaan käytetään harkintaa, jos kyseessä ei ole selvästi pitkittynyt ja yhtenäinen pitoisuusepisodi, vaan kohonneita tuntipitoisuuksia on esiintynyt useissa lyhyemmissä jaksoissa (esim. alkuvuodesta). Lisäksi edellytetään, että typpidioksidipitoisuuksien kohoamisen aiheuttaneen tilanteen ennustetaan jatkuvan. Täysvalmius on voimassa, kunnes tilanne purkautuu.

Täysvalmius koskee joko kantakaupunkia tai koko kaupunkialuetta:

- Kantakaupungin alue = raja-arvo ylittyy yhdellä mittausasemalla ja kohonneet pitoisuudet havaitaan myös muilla kantakaupungin mittausasemilla

- Koko kaupunkialue = raja-arvo ylittyy yhdellä mittausasemalla ja kohonneet pitoisuudet havaitaan laajalla alueella kaupungissa. Laajalla alueella tarkoitetaan Helsingin rajan läheisyydessä olevilla Espoon ja Vantaan mittausasemilla.

YTV ilmoittaa täysvalmiusrajan ylittymisestä sähköpostilla typpidioksidiryhmälle. Tiedon perille meno varmistetaan soittamalla ympäristöjohtajalle. (liite 3.3).

Ympäristöjohtaja ilmoittaa täysvalmiusrajan ylittymisestä kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtaja tekee päätöksen täysvalmiuteen siirtymisestä (liite 3.5.4) ja ilmoittaa siitä (liite 3.4.5) liitteessä 2 mainituille tahoille.

Päätös täysvalmiuteen siirtymisestä pyritään tekemään viimeistään edellisenä iltapäivänä, jotta täysvalmius voidaan ottaa käyttöön seuraavana aamuna. Aloitettuja toimenpiteitä ei keskeytetä, mikäli vuodenvaihde poistaa kalenterivuoteen sidotun tuntipitoisuuden raja-arvon ylittymisen, vaan vuotuista raja-arvoa tulkitaan tällöin 365 vuorokauden liukuvalta jaksolta.

Täysvalmiudessa jatketaan ja tehostetaan niitä tiedotustoimenpiteitä ja muita keinoja, jotka on aloitettu tehostetun valmiuden aikana. Joukkoliikenteen maksuttomuus säilyy.

Toimivalta määräysten antamiseen on kaupunginjohtajalla (Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö 15 §). Pelastuspalvelun neuvottelukunta toimii täysvalmiuden aikaisena valmiusorganisaationa kaupunginjohtajan apuna. Täysvalmiuden alkaessa ympäristökeskuksesta siirtyy hallintokeskukseen ilmansuojelun asiantuntija avustamaan hallintokeskusta asiantuntijatehtävissä.

Erittäin huonon ilmanlaatutilanteen jatkuessa liikennettä rajoitetaan kaupungin alueella kaupunginsuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston laatiman suunnitelman mukaan (liite 3.6). Rajoitukset otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa kaupunginjohtajan (liite 3.5.6) harkinnan mukaan:

Vaihe 1.

Rajoitusalueilla saa ajaa kuukauden parillisina päivinä vain parilliseen numeroon päättyvän rekisteritunnuksen omaavia autoja ja parittomina päivinä vain parittomaan numeroon päättyvän rekisteritunnuksen omaavia autoja. Rajoitus koskee yksityiskäytössä olevia henkilöautoja lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on vähintään kolme henkilöä.  Rajoitus ei koske inva-autoja eikä päästöttömiä autoja. Myös vähäpäästöiset ajoneuvot voidaan vapauttaa rajoituksista, mikäli kaupunki on niin tulevaisuudessa erikseen määritellyt. Rajoitus ei myöskään koske viranomaisten ja terveydenhuollon henkilöstön ym. työmatkaliikennettä.

Vaihe 2.

Rajoitusalueilla yksityiskäytössä olevien henkilöautojen liikennöinti kielletään. Rajoitus ei koske inva-autoja eikä päästöttömiä autoja. Myös vähäpäästöiset ajoneuvot voidaan vapauttaa rajoituksista, mikäli kaupunki on niin tulevaisuudessa erikseen määritellyt. Rajoitus ei myöskään koske viranomaisten ja terveydenhuollon henkilöstön ym. välttämätöntä työmatkaliikennettä.

Poliisi vastaa liikenteen tehostetusta valvonnasta täysvalmiudessa.

Hallintokeskuksen viestintä vastaa tiedotuksen koordinoinnista. Tiedottaminen keskitetään hallintokeskuksen viestintään, jota asiantuntijavirastot avustavat:

- YTV Seutu- ja ympäristötieto vastaa ilmanlaatutiedosta.

- Ympäristökeskus vastaa suosituksien antamis- ja terveysvaikutustiedosta.

- Liikennelaitos ja YTV Liikenne vastaavat joukkoliikennejärjestelyjä koskevasta tiedosta.

- Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto, Tiehallinto ja poliisi vastaavat liikennejärjestelyjä koskevasta tiedosta.

- Terveyskeskus vastaa terveydenhuoltoon liittyvästä tiedosta kuten potilasohjauksesta.

Tiedotus viestimille hoidetaan yhteisellä, hallintokeskuksesta lähetettävällä tiedotteella, jossa kerrotaan esimerkiksi onko joku alue suljettu ja mitä liikennevälinettä kannattaa käyttää ja miten tilanne voi vaikuttaa terveyteen. Tiedotteet kirjoitetaan hallintokeskuksen laatimille valmiille pohjille, joista käyvät ilmi asiantuntijoiden yhteystiedot (liite 3.4.6).

Täysvalmiuden aktivoituessa pidetään em. tiedotusvastuullisten yhteinen tiedotustilaisuus, jonka kokoonkutsujana toimii hallintokeskus. Tiedotustilaisuuteen kutsutaan myös Helsingin naapurikunnat.

YTV:llä ilmanlaadusta tiedotetaan internetissä (www.ytv.fi). Kaupungin www-sivuilla (www.hel.fi) tiedotetaan episoditilanteesta ja käynnistetyistä toimenpiteistä.

Julkista liikennettä koskeva tiedotus hoidetaan sekä HKL:n että YTV:n www-sivujen kautta. Liikenneneuvontaan laaditaan ohjeet episoditilanteiden varalle. Matkustajien osalta voidaan tiedotusta hoitaa myös liikennevälineissä.

Episoditilanteessa on erityisesti varauduttava sekä kuntalaisten että viestimien edustajien puhelintiedusteluihin.

YTV informoi ympäristöjohtajaa ilmanlaadun parantumisesta. Ympäristöjohtaja päättää valmiustilan purkamisesta ja ilmoittaa siitä liitteessä 2 mainituille tahoille sekä viestimille (liite 3.4.7). Tilanne katsotaan purkautuneeksi, kun epäpuhtauspitoisuudet ovat laskeneet vähintään ennakkovaroitusrajan alapuolelle ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uudesta inversiotilanteesta ei ole vaaraa lähiaikoina.

## 3.5. Toimenpiteiden kustannukset ja niiden jakautuminen

Mikäli liikennettä jouduttaisiin Helsingissä rajoittamaan, merkitsisi se ongelmia yksityisille kansalaisille, elinkeinoelämälle ja koko kaupungin toiminnalle. Taloudellisilta menetyksiltäkään ei vältyttäisi. Näin ollen valmiustilojen toimenpiteissä on syytä aluksi keskittää voimavarat valistamiseen ja tiedottamiseen sekä vapaaehtoiseen henkilöautoliikenteen rajoittamiseen.

Joukkoliikenteen maksuttomuus

Joukkoliikenteen maksuttomuuden aiheuttamat lisäkustannukset jaetaan siten, että Helsingin kaupungin liikennelaitos vastaa Helsingin sisäisen liikenteen lisäkustannuksista. Seutuliikenteen lisäkustannukset jaetaan kuntien kesken seutuliikenteen kustannusten jakosuhteella. Helsingin osuus on kolmannes. Lisäksi tulevat mahdolliset kompensaatiot henkilöille, joilla on maksettu lippu.

Helsingin osalta:

- Sisäisten lipputulojen menetykset ovat noin 143 000 e/päivä

- Seutulipputulojen menetykset Helsingin osalta ovat noin 30 000 e/päivä

- Yhteensä noin 172 000 e/päivä

Henkilöstökustannukset sekä mahdolliset ylityökorvaukset neuvotellaan tilanteen yhteydessä, ja ne todennäköisesti nostavat kustannuksia.

Muita lisäkustannuksia

- viranomaisten varallaolo ja ylityöt (poliisi, YTV)

- liikenteen rajoittamiseen vaadittavat liikennejärjestelyt ja -merkit

Terveydenhuollon kustannukset vakavassa episoditilanteessa

Terveydenhuollolle ei sinänsä aiheudu suunnitelman toteuttamisesta lisäkustannuksia. Terveydenhuollon kuormitus kuitenkin lisääntyy huonossa ilmanlaatutilanteessa ja erityisesti ilmanlaadun heikkenemisestä kärsivät astmaatikot, lapset, vanhukset jne. Varautumissuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä alennetaan terveydenhuollon kustannuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Lisääntyneet laskennalliset kustannukset terveyskeskuksen omassa toiminnassa oletuksella, että käyntimäärät nousevat 10 %:

    - Terveysasemat 200 ylimääräistä lääkärikäyntiä a120e = 24 000 euroa

    - Terveyskeskuspäivystys 20x83e = 1660 euroa

    - Malmin sisätautipäivystys 5x411e = 2055 euroa

    - Akuuttisairaalan osastot 60x235e= 14 100 euroa

Yhteensä noin 40.000 euroa/pv. Todennäköisesti terveysasemien ja osastojen käyttö lisääntyisi edellä oletettua vähemmän ja päivystys enemmän. Tällöin kokonaiskustannus omassa toiminnassa olisi pikemminkin alle kuin yli 40 000 euroa.

- HUS:n sisätautipäivystys: 10 ylimääräistä käyntiä a 320 euroa = 3200 euroa.

Edellä olevasta karkea arvio terveystoimen ylimääräisistä välittömistä laskennallisista kustannuksista vaikeassa ilman epäpuhtaustilanteessa on 30-40 000 euroa päivässä.

## 3.6. Mahdollisia keinoja ilmansaasteiden vähentämiseksi

Seuraavassa on lueteltu erilaisia keinoja ilmansaasteiden vähentämiseksi. Luettelo on esimerkinomainen, eikä tarkoita, että nämä keinot välttämättä otettaisiin käyttöön episoditilanteessa.

Henkilöautoliikenteen päästöjen vähentäminen

- Tiedotuksessa (seudun kaupunkien, Tiehallinnon, VR:n ja YTV:n tiedotteet, lehdistö, radio, televisio, internet) suositellaan oman auton käyttämisen sijasta liikkumista kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä.

- Pitkän henkilöautomatkan sijasta suositellaan joukkoliikenteen käyttöä ja liityntäpysäköintiä.

- Työmatka suositellaan tehtäväksi kimppakyydillä, jolloin yhdessä autossa kulkee useampia henkilöitä.

- Autolla ajoa suositellaan siirrettäväksi, kunnes ilmanlaatu on parantunut.

- Kotona työskentelyä suositellaan niille, joille se on mahdollista.

- Vapaapäivien viettoa suositellaan ilmansaastetilanteisiin.

- Joukkoliikenne voidaan tehdä käyttäjille maksuttomaksi. Nostetaan vuorotiheyttä.  Junien osalta kasvatetaan aikataulujen mukaisten junien vaunukapasiteettiä.

- Pitkän henkilöautomatkan määräpaikkaa voidaan muuttaa ja tehdä esimerkiksi kauppamatka kävellen tai pyörällä lähikauppaan.

- Pysäköinninvalvonta vastaa siitä, että tehostetun valmiuden aikana lisätään joutokäyntirajoituksen valvontaa.

- Pysäköintimaksuja korotetaan keskustassa.

- Tienpitäjät kehittävät liikennevalojen ohjausta päästöjä vähentävästi.

- Alennetaan nopeusrajoituksia pääteillä.

- Työpaikat suljetaan esimerkiksi niissä kaupungin virastoissa, jotka ovat suljetut kansallisina juhlapäivinä.

- Vältetään sellaisten työtehtävien tekemistä, jotka edellyttävät autolla liikkumista hälytysalueella.

- Kielletään henkilöautoilu ajallisesti, alueellisesti, ajoneuvoryhmittäin tai rekisteritunnuksen perusteella.

Keinot joukkoliikenteen hoitamiseksi

- Linja-autokalusto on jatkuvassa kierrossa. Tämä on mahdollista erityisesti Helsingin sisäisillä linjoilla ja niillä seutulinjoilla ja Espoon ja Vantaan sisäisillä linjoilla, joilla on paljon lähtöjä ja joilla näin ollen voidaan luopua aikataulun mukaisesta liikennöinnistä.

- Varakalustoa lisätään liikenteeseen.

- Seutuliikenne jättää matkustajat Helsingin keskustaan mennessä keskustan reunoilla junaliikenteen ja metroliikenteen asemille, joilta linja-autot kääntyvät paluumatkalle.

- Varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet lähijuniin

- Liikennevalo-ohjauksella nopeutetaan joukkoliikenteen kulkua.

- Työnantajia suositellaan porrastamaan työaikoja hälytystilanteiden varalta. Työn alkamisaikaa ehdotetaan siirrettäväksi klo 9.30 jälkeen työpaikoissa, joissa tästä ei ole haittaa.

Tavaraliikenne

- Suositellaan, että vain tarpeellisimmat kuljetukset (elintarvikkeet, hoitotarvikkeet) hoidetaan.

- Pääkaupunkiseudun kautta kulkeva läpikulkuliikenne ohjataan seudun ulkopuolelle tiedotuksen avulla.

Altistumisen vähentäminen

- Yleiset suositukset ja ohjeet

- Erityisryhmille lähetettävät tiedotteet esim. päiväkodit ja koulut

# Toimintamalli katupölyepisoditilanteessa

Tämä valmiussuunnitelma koskee tilanteita, jolloin ilmanlaatu heikkenee katupölyn vuoksi. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat kohota myös talvella, jolloin ei kuitenkaan ole mahdollista kastella katuja kovien pakkasten takia.  Hiukkaspitoisuuksien kohotessa YTV tiedottaa viranomaisille heikentyneestä ilmanlaadusta. Välittömiin toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli hiukkaspitoisuudet ovat olleet kahtena päivänä korkeita ja sääennusteen mukaan tilanteen arvioidaan jatkuvan.

## 4.1. Katupöly episodin aiheuttajana

Kaupungin käytettävissä olevat toimenpiteet pölyepisodin sattuessa ovat rajalliset. Nykyisillä kalusto- ja työntekijäresursseilla itse hiekannosto-operaatiota ei voi juuri nopeuttaa. Nyt se saadaan vietyä läpi optimitilanteessa n. 4 viikon kuluessa, elleivät takatalvi tai yöpakkaset hidasta työtä kohtuuttomasti. Aikaisemmin työ kesti jopa 8 viikkoa.

Episodien hallintaan liittyvistä rajoitteista johtuen erityistä huomiota tulee kiinnittää keskipitkän ja pitkän aikavälin toimien suunnitteluun, kehittämiseen ja toimeenpanoon.  Katupölyn torjuntatoimenpiteet ovat kehittyneet viimeisen 15 vuoden aikana, kun kaupunki on panostanut katupölyn torjuntaan. Ensimmäisenä alettiin kehittää puhtaanapitoa, josta on päädytty mm. hiekoitussepelin pesuun, seulontaan ja hiekoitusmäärien rajoittamiseen. Viime vuosina kaupunki on osallistunut tutkimuksiin, joissa on selvitetty katupölyn synnyn yhteyttä hiekoitussepelin ja asfaltin kulumiseen. Vuonna 2003 laadittuun suunnitelmaan katupölyhaittojen ehkäisemiseksi koottiin vuosien aikana kertynyt tieto, ja se sisälsi yli 20 konkreettista toimenpidettä katupölyn muodostumisen ehkäisemiseksi. Useiden vuosien tutkimuksen tuloksena ja vuoden 2003 suunnitelman vuosittaisen seurannan tuloksena toimenpiteiden määrä on kasvanut vähintään kaksinkertaiseksi. Pitkäjänteisen työn tuloksena kokonaisleijuman pitoisuudet ovat laskeneet arviolta kolmasosalla verrattuna 1980-luvun loppuun.

Hengitettävien hiukkasten ja kokonaisleijuman pitoisuudet ovat korkeita yleensä keväisin. Lumen sulaessa ja katujen kuivuessa liikenne nostaa ilmaan kaduille talven aikana kertynyttä hienojakoista ainesta. Keväällä esiintyy usein myös epäpuhtauksien sekoittumisen ja laimenemisen kannalta epäsuotuisia säätilantilanteita, jotka heikentävät ilmanlaatua. Hiukkaspitoisuudet ovat korkeimmillaan kevään pölykauden alussa. Pitoisuudet alkavat laskea lumen sulamisen jälkeen sitä mukaan kun kadut saadaan puhdistettua. Uusimpien tutkimusten mukaan nykyisellä puhdistus- ja pesutekniikalla ei voida saavuttaa vielä riittävää puhtautta vaan lopullinen puhdistuminen tapahtuu sateiden ja pölyn ajoradalta kulkeutumisen seurauksena.

Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kevään pölyisyyteen.  Talven sääolosuhteet vaikuttavat hiekoituksen määrään ja katujen kulumiseen. Kevään viivästyminen yöpakkasten ja ”takatalvien” seurauksena pitkittää pölykautta.

Katujen pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla katuja kalsiumkloridiliuoksella. Esimerkiksi vuonna 2005 kaikki pää- ja kokoojakadut kasteltiin 30.–31.3. Lisäksi kasteltiin katukuilut 4.3., 10.3. ja 25.4. ja yksittäisien katujen kasteluja tehtiin tarpeen mukaan. Vuonna 2006 kasteltiin 25.4. pää- ja kokoajakadut.

## 4.2. Aiemmat ja muut tähän liittyvät suunnitelmat ja ohjeet

Tämä uusittu toimintamalli korvaa ympäristölautakunnan ja yleistentöiden lautakunnan vuonna 2003 hyväksymän suunnitelmassa katupölyhaittojen ehkäisemiseksi (Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Moniste 3/2003) olevan episodiosan.

Vuoden 2003 suunnitelma sisälsi episodiosan lisäksi pitkän tähtäimen keinot, ja sen tavoitteena oli vähentää katupölyn aiheuttamia terveyshaittoja ja muita haittoja sekä varmistaa, että raja-arvo ei ylity. Vuonna 2003 laadittu suunnitelma korvasi edellisen vuonna 1999 valmistuneen toimintasuunnitelman, joka oli laadittu episoditilanteen varalle.

Helsingin kaupunki on laatinut selvitykset hiukkasraja-arvojen ylityksistä vuosilta 2003 ja 2005. Ympäristöministeriö on toimittanut edelleen EU:n komissiolle. Selvityksissä on mm. perusteltu raja-arvon ylityksen johtuminen hiekoituksen seurauksena, arvioitu raja-arvon ylitysalueet ja esitetty toimenpiteet pitoisuuksien alentamiseksi.

Episoditilanteen varalle ympäristökeskuksella on omat sisäiset ohjeet, jotka sisältävät valmiit faksi-, sähköposti-, tekstiviesti- ja tiedotepohjat. Ohjeita päivitetään jatkuvasti.

## 4.3. Pölynsidonta suolaliuoksen avulla

Pölynsidontaan on yleisesti käytetty sorateillä suolaliuosta. Samaa menetelmää kokeiltiin keväällä 1998 mm. Vallilan alueella käyttämällä n. 5 % suolaliuosta (CaCl2). Alustavat tulokset olivat lupaavia. Kadun pinta pysyi kosteana usean päivän ajan. Liuoksen käyttö mahdollistaa hiekanpoiston myös pakkassäällä (< -5 oC).

Rakennusvirasto teetti Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella 1990-luvun lopulla kitkatutkimuksen kalsiumkloridin vaikutuksesta liukkauteen. Laimealla liuoksella liukastumisvaara on samaa luokkaa kuin vedellä. Vuoden 2006 keväällä yhdellä kunnossapitoalueella käytettiin liian voimakasta liuosta, jonka epäillään aiheuttaneen useita ajoneuvojen peltikolareita ja moottoripyörien kaatumisia. Sopiva liuosväkevyys on 5-10 %. Rakennusviraston ohjeistusta on parannettu, jottei liian väkevää liuosta pääse jatkossa käyttöön.

Episoditilanteissa toimenpiteenä on kastella kaikki kaupungin pää- ja kokoojakadut (I ja II kunnossapitoluokan) laimealla suolaliuoksella. Vuodesta 2003 lähtien kalsiumkloridia on käytetty säännöllisesti ja laajamittaisesti joka kevät pölyntorjuntaan. Ympäristökeskus teetti tutkimuksen kalsiumkloridin vaikutuksesta pölypitoisuuksiin vuoden 2004 kasteluissa ja se valmistui vuoden 2005 alussa. Johtopäätöksenä oli, että vaikutus kestää sateettomana kautena jopa kaksi viikkoa. Vaikutus oli kuitenkin suoraan verrannollinen ilmankosteuteen. Kuivina päivinä kadut ovat kosteat pääosin aamupäivällä, mikä hillitsee aamuruuhkan nostattamaa pölyä. Päivän mittaan ilmankosteus kuitenkin laskee ja aurinko kuivattaa kadut, jolloin suolan pölyä sitova vaikutus heikkenee. Vaikka kastelulla ei välttämättä saadakaan pitoisuuksia raja-arvotason alle, saadaan pitoisuuksia kuitenkin alemmiksi, mikä helpottaa kadulla liikkujien oloa ja vähentää altistumista.

Kalsiumkloridin käyttö:

- Pitää pölyn kosteana jopa useita viikkoja.

- Voidaan käyttää pienellä pakkasella.

- Katkaisee episodin ja alentaa hiukkaspitoisuuksia.

Viime vuosina kalsiumkloridia onkin käytetty joka kevät pölyntorjuntaan. Käyttö on ollut kolmitasoista:

- Työnjohtajat kastelevat oman harkintansa mukaan katukohtaisesti.

- Katukuiluja kastellaan ympäristökeskuksen suosituksen mukaisesti.

- Ympäristökeskus esittää rakennusvirastolle virallisen toimenpidepyynnön, jolloin kaikki kaupungin pää- ja kokoojakadut kastellaan.

Rajoitteet kalsiumkloridin käytölle:

- Riippuvuus ilmankosteudesta.

- Ei voi käyttää kun on paljon pakkasta (noin alle -5 oC).

- Korkea liuosväkevyys aiheuttaa heti kastelun jälkeen liukkautta.

I ja II kunnossapitoluokan mukaisia ajoratakilometrejä on Helsingissä yhteensä 421 km (I-luokka 138 km ja II-luokka 283 km). Koska kadun molemmat puolet kastellaan, tulee kastelumatkaksi 842 km. Rakennusvirastolla on käytettävissä kasteluun 10 suurta pesu- tai kasteluautoa, joiden säiliötilavuus on keskimäärin 7 m3. Yhden työvuoron aikana kukin auto pystyy tyhjentämään vesisäiliön neljä kertaa eli auton käyttämä vesimäärä on n. 28 m3. Tällä vesimäärällä pystytään kastelemaan n. 20 km katua eli koko kalustolla n. 200 km. Lisäksi urakoitsijat vastaavat omien alueidensa kastelusta.

Kalsiumkloridia käytetään myös hiekanpoiston yhteydessä, liukkaudentorjunnassa ja hiekoitushiekkaan sekoitettuna.

## 4.4. Toimenpiteet katupölyepisoditilanteessa

### 4.4.1. Perustoiminta tiedottamisessa

YTV tiedottaa verkkosivuillaan kaikista hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylityksistä. Katupölykauden alkamisesta tiedotetaan asukkaille. Tiedotusvälineet käsittelevät aihetta kevään merkkinä ja kiinnostus on suurta. Välitetyn tiedon taso on nykyään parempi ja asukkaat ovat viime vuosina saaneet aiempaa enemmän tietoa pölyämisen hillitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja terveysnäkökohdista. Ilmanlaatutilanne on seurattavissa reaaliaikaisesti tunneittain internetissä (www.ytv.fi) kaikilta ilmanlaadun mittausasemilta. Ilmanlaatutietoa on myös saatavilla mm. Helsingin Sanomista, TV:tä sekä radiosta sekä ilmanlaatunäytöiltä keskustan ja Kallion mittausasemien vieressä. Uusilla mobiililaitteilla voi ilmanlaatua seurata osoitteessa http://mobi.ytv.fi.

### 4.4.2. Toimenpiteiden käynnistäminen katupölyepisoditilanteessa

YTV mittaa ilmanlaatua, Helsingin kaupungin ympäristökeskus huolehtii ilmansuojelusta ja rakennusvirasto vastaa kaupungin katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Uudenmaan tiepiiri vastaa pääväylien kunnossa- ja puhtaanapidosta. Liitteessä 4.1 on esitetty kaavio toimenpiteistä katupölyepisoditilanteessa.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittyessä YTV lähettää siitä aamulla tiedon sähköpostilla ja tekstiviestillä katupölyryhmälle (Liite 2) Ympäristökeskus lähettää rakennusvirastolle ja Uudenmaan tiepiirille (liite 3.3) ennakkovaroituksen ja/tai toimenpidepyynnön (liite 4.4).

Ennen toimenpidepyyntöä ympäristökeskus pyrkii lähettämään ennakkovaroituksen rakennusvirastolle ja Uudenmaan tiepiirille, mutta esim. viikonlopun yli jatkuvassa tilanteessa lähetetään suoraan toimenpidepyyntö. Toimenpidepyyntö pyritään lähettämään aamupäivän aikana. Ympäristökeskus arvioi episoditilanteen jatkumisen lähinnä sääennustuksiin perustuen ja pyytää tarpeen vaatiessa YTV:ltä konsultaatiota esim. puhelimitse. Suunnitelmassa on huomioitu, että ilmoitusmenettelyt ja toimenpidepyynnöt toimivat virka-ajalla. YTV:n tiedottama 24 tunnin raja-arvotason ylitys tiedetään vasta mittauksen jälkeisenä päivänä. Mikäli hiukkaspitoisuuksien kohoaminen ei johdu katupölystä vaan esimerkiksi Suomen rajojen ulkopuolelta tulleista hiukkasista (kaukokulkeumaepisodista) toimitaan kappaleen 5 mukaan.

Tilanteen arviointi, ennakkovaroituksen ja toimenpidepäätöksen tekeminen

Tilanne arvioidaan seuraavien tietojen perusteella:

- Edellisten päivien säätila.

- Edellisten päivien hiukkasten pitoisuudet (raja-arvotason ylitykset).

- Sääennuste tälle ja huomiselle päivälle.

- Ilmatieteen laitoksen mahdollinen ennuste pitoisuuksien kohoamisesta

- Nykyiset pitoisuudet.

Säätietoja on saatavilla:

- Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta http://www.fmi.fi/saa/, puhelimitse palvelevalta meteorologilta (24 h) p. 0600-9-3801 (maksullinen)

- Forecan internetsivuilta http://www.foreca.com/fin/saa/

Hiukkasten pitoisuudet:

- YTV:n internetsivuilta http://www.ytv.fi/ ja mobiililaitteilla http://mobi.ytv.fi

Ennakkovaroitus ja toimenpidepyyntö lähetetään tekstiviestillä ja sähköpostilla, joista ympäristökeskuksella on erilliset ohjeet. Yhteystiedot on esitetty liitteessä 3.3.

Ennakkovaroitus:

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuuden raja-arvotaso (50 (g/m3) on ylittynyt edellisenä päivänä ja oletettavaa on, että raja-arvotaso tullaan ylittämään myös tämän ja seuraavan vuorokauden aikana.

Toimenpiteet:

- Tilanteen arviointi (Ymk, YTV) ja ympäristöjohtajan päätös ennakkovaroituksen antamisesta.

- Ympäristökeskus lähettää rakennusvirastolle ja sen urakoitsijoille sekä Tiehallinnon Liikennekeskukseen ennakkovaroituksen tekstiviestillä. Tarkempi tieto lähetetään sähköpostilla ja se sisältää mm. tiedon raja-arvotason ylittymisestä edellisenä päivänä, arvion tälle ja seuraavalle päivälle ja lähipäivien sääennusteen. Tieto toimitetaan myös YTV:lle (liite 4.4).

- Rakennusvirasto ja Uudenmaan tiepiiri varautuvat seuraavana päivänä katupintojen kasteluun kalsiumkloridiliuoksella.

Toimenpidepyyntö:

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuuden raja-arvotaso (50 (g/m3) on ylittynyt kahtena edellisenä päivänä tai viikonvaihteen (pe-su) aikana ja oletettavaa on, että raja-arvotaso tullaan ylittämään myös tämän ja seuraavan vuorokauden aikana.

Toimenpiteet:

- Tilanteen arviointi (Ymk, YTV) ja ympäristöjohtajan päätös toimenpidepyynnöstä.

- Ympäristökeskus lähettää rakennusvirastolle ja Uudenmaan tiepiirille sekä niiden urakoitsijoille toimenpidepyynnön tekstiviestillä (liite 4.4.1). Tarkempi tieto lähetetään sähköpostilla (liite 4.4.2) ja se sisältää mm. tiedon raja-arvotason ylittymisestä edellisinä päivinä, arvion tälle ja seuraaville päiville ja lähipäivien sääennusteen. Tieto toimitetaan myös YTV:lle, kaupunginjohtajille ja ilmansuojelutyöryhmälle (liite 2).

- Rakennusviraston katuosasto ja Uudenmaan tiepiiri kostuttavat katupinnat laimealla kalsiumkloridiliuoksella. Kartat kostutettavista alueista ovat liitteissä 4.2 ja 4.3

- Ympäristökeskus (vastuullinen) ja rakennusvirasto lähettävät tiedotteen tiedotusvälineille katupintojen kastelun aloittamisesta ja kehottavat samassa yhteydessä myös kiinteistöjä kastelemaan jalkakäytävät, mikäli niiden jäätymisestä ei ole vaaraa (liite 4.4.3).

- YTV lähettää erillisen tiedotteen episoditilanteesta tiedotusvälineille varmistuttuaan tilanteen jatkumisesta.

## 4.5. Toimenpiteiden kustannukset

Rakennusvirasto vastaa kustannuksista kaupungin teiden osalta ja Tiehallinto vastaa kustannuksista ja urakoitsijatoimenpiteistä Tiehallinnon teiden osalta.

Rakennusviraston arvioin mukaan yhden toimenpiteen, jolloin kaikki pää- ja kokoojakadut kastellaan, kokonaiskustannukset ovat noin 17 000 euroa:

- Työaika 842 km / 30 km/h + auton täytöt = n. 30 h

    - Auto kuskeineen 100 euroa / h

Eli työkustannukset = 3000 e

    - Liuoskulutus 28 m3 / 20 km

    - Vedellä laimennettu CaCl2-liuos 12 euroa/m3

Eli liuossuolan kustannukset = 14 000 e

Uudenmaan tiepiirin arvion mukaan yhden toimenpiteen, jolloin sovitut väylät ja niiden osuudet kastellaan, kokonaiskustannukset ovat noin 5000 euroa.

Toimenpiteillä alennetaan terveydenhuollon kustannuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Ympäristöministeriön rahoittamassa tutkimusohjelmassa EKO-INFRA selvitettiin vuonna 2001 liukkauden, hiekoituksen ja katupölyn yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia Helsingissä. Selvityksen tulosten mukaan liukkaudentorjunnan toimenpidekustannukset olivat alhaisia (4,2 M€), kun niitä verrattiin liukkauden aiheuttamiin onnettomuuskustannuksiin (17-170 M€). Toinen keskeinen havainto selvityksestä oli, että katupölyn poistamisen toimenpidekustannukset olivat alhaiset (1,7 M€) katupölyn aiheuttamiin terveysvaikutuksiin verrattuna (2,2-17,6 M€). Lisäksi katupölyllä on viihtyvyys- ja likaantumishaittoja sekä tiettyjen ihmisryhmien toimintakykyä rajoittavia vaikutuksia.

# 5. Toimintamalli savu- ja pienhiukkasepisoditilanteessa

## 5.1. Savut ja pienhiukkaset episodin aiheuttajana

Suomessa pienhiukkasten pitoisuudet ovat keskimäärin melko alhaiset. Suurin osa ulkoilman pienhiukkasmassasta on peräisin maamme rajojen ulkopuolelta. Helsingissä vilkasliikenteisissäkin ympäristöissä keskimäärin yli 50 % pienhiukkasten pitoisuudesta aiheutuu kaukokulkeumasta. Kaukokulkeuman aiheuttaman taustapitoisuuden suuruus vaihtelee voimakkaasti ilmavirtausten lähdealueen ja sääolosuhteiden mukaan. Jäämeren ja Atlantin suunnalta saapuvat ilmavirtaukset ovat yleensä puhtaita, kun taas Itä- ja Keski-Euroopasta saapuvat ilmavirtaukset saattavat nostaa selvästi hiukkaspitoisuuksia. Pienhiukkasia kaukokulkeutuu myös läntisestä Euroopasta.

Pienhiukkasten kaukokulkeumasta on pääkaupunkiseudulla alkanut kertyä tietoa vuodesta 1997 lähtien, jolloin YTV aloitti pienhiukkaspitoisuuksien mittaukset. Vuonna 2006 tehtiin selvitys kaukokulkeumaepisodien esiintyvyydestä seudulla. Vuosina 1999 – 2005 havaittiin noin 30 sellaista pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodia, joiden aikana vuorokausipitoisuus nousi vähintään kolminkertaiseksi vuosipitoisuuteen nähden. Tapauksia oli yhdestä seitsemään kappaletta vuodessa.

Pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodeja esiintyi selvityksen perusteella lähes vuosittain maalis-huhtikuussa. Joinakin vuosina episodeja havaittiin myös tammi-helmikuussa sekä elo-lokakuussa. On kuitenkin huomattava, että kaukokulkeumaepisodienkin aikana hiukkasten vuorokausipitoisuudet yleensä nousevat pääkaupunkiseudulla suunnilleen tasolle, joka vastaa Euroopan saasteisimpien kaupunkien tavanomaisia pitoisuustasoja.

Kuvassa 3 on esitetty pienhiukkasepisodien taajuus ja voimakkuus pääkaupunkiseudulla vuosina 1999 – 2006. Vuosi 2006 oli selvästi tarkastelujakson pahin. Huhti-toukokuun taitteessa pienhiukkasia kaukokulkeutui seudulle peräti yhdeksän päivän ajan ja pitoisuudet olivat korkeimpia siihen asti mitatuista. Hiukkaset olivat peräisin Baltian ja Venäjän kulotuksista ja maastopaloista. Samaan aikaan myös katupöly heikensi ilmanlaatua merkittävästi.

Kuva 3. Pienhiukkasepisodien taajuus ja voimakkuus pääkaupunkiseudulla vuosina 1999 – 2006 (lähde: YTV).

VR:n makasiinit paloivat toukokuun 5. päivän iltana ja savu heikensi Helsingin keskustan ilmanlaatua 10 – 13 tunnin ajan. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso ylittyi palon vuoksi, mutta ylityksiin vaikuttivat myös pienhiukkasten kaukokulkeuma ja katupöly.

Maasto- ja metsäpaloja sekä peltojen kulotuksia esiintyy maamme lähialueilla vuosittain. Kuivina kesinä, kuten oli vuonna 2006, myös Suomessa esiintyy tavanomaista enemmän maastopaloja. Metsä- ja maastopaloissa palaminen on epätäydellistä ja siinä muodostuu runsaasti pienhiukkasia sekä hiilivetyjä. Palojen aikaansaama savu voi kulkeutua satoja, jopa tuhansia kilometrejä ilmavirtojen mukana ja nostaa mm. hiukkasten ja hiilivetyjen pitoisuuksia laajoilla alueilla.  Koska savujen sisältämät hiilivedyt lisäävät otsoninmuodostusta, saattavat myös otsonipitoisuudet kohota episodien aikana. Episodeissa näkyvyys saattaa heikentyä ja ilmassa tuntua savun hajua. Savujen pienhiukkaset ja ärsyttävät kaasut voivat lisätä hengitys- ja sydänsairaiden ja pienten lasten oireita. Lisäksi ne voivat aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun ärsytystä ja lievää hengenahdistusta myös terveissä henkilöissä.

## 5.2. Toimenpiteiden käynnistäminen ja tiedottaminen savu- ja pienhiukkasepisoditilanteessa

### 5.2.1. Toiminta normaalitilanteessa

YTV mittaa ilmanlaatua ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus huolehtii ilmansuojelusta. Hätäkeskukset saavat toiminnassaan tietoja merkittävistä maasto- ja muiden palojen aiheuttamista haitoista. Ilmatieteen laitos seuraa ja ennustaa sää- ja kaukokulkeumatilanteita. Normaalitilanteessa tietoa välitetään virka-aikana viranomaisten kesken ja tiedotusvälineille.  Ongelmia tiedonkulussa voi esiintyä episoditilanteessa, joka käynnistyy virka-ajan ulkopuolella iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Tämä johtuu siitä, että päivystyskäytäntö aloitetaan vasta, kun tilanne on käynnistynyt tai tilanteen arvioidaan kehittyvän pahaksi.

Hiukkasten pitoisuuksista saa tietoa YTV:n internetsivuilta http://www.ytv.fi/ sekä mobiilipalvelusta http://mobi.ytv.fi.  Puhelimitse ilmanlaatutietoja saa ilmanlaatuasiantuntijalta virka-aikana.

Taustatietoja ilmanlaadun arvioimiseksi saadaan seuraavista lähteistä:

- YTV:n ilmanlaadun mittaukset http://www.ytv.fi/

- Ilmanlaadun mittaukset Suomessa kaupungeittain (Ilmatieteen laitos, http://www.fmi.fi). Keväällä 2007 avattiin valtakunnallinen ilmanlaatuportaali, jonka kautta asiantuntijoilla ja yleisöllä on pääsy eri kaupunkien ilmanlaatutietoon http://www.ilmanlaatu.fi/.

- Helsingin hätäkeskukselta ja pelastuslaitokselta saadaan tietoa niille tiedoksi tulleista laajoista metsäpaloista tai muista suurpaloista, joiden savut voivat kulkeutua Helsingin alueelle. Lisäksi esim. Kaakkois-Suomen hätäkeskus informoi Helsingin hätäkeskukselle Venäjän rajanpinnan metsäpaloista. Laajoissa metsäpalotilanteissa tieto välitetään ympäristökeskukselle. Suomen palotilanne on seurattavissa verkossa osoitteessa www.112info.fi.

- Ilmatieteen laitoksen Silam-projektin sivuilta voidaan katsoa pienhiukkaspitoisuuksien kehittymistä Euroopan tasolla:

    - http://silam.fmi.fi/

    - http://silam.fmi.fi/AQ_forecasts/animations/europe_00_PM2_5.html

- Maailman paloaluekartat ovat nähtävissä osoitteessa http://maps.geog.umd.edu/firms/maps.asp

- Säätiedot:

    - Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta http://www.fmi.fi/saa/, puhelimitse palvelevalta meteorologilta (24 h) 0600 1 0600 (maksullinen)

    - Forecan internetsivuilta http://www.foreca.com/fin/saa/

Toimenpiteet episoditilanteessa

Toimenpiteet käynnistetään YTV:n ilmanlaadun mittausten perusteella tai ennustetun episoditilanteen vakavuuden ja keston perusteella. Ennusteen perusteella käynnistetyt toimenpiteet vaativat hyvää ennakkotietoa ja arviointia tilanteen vakavuudesta.

YTV ja ympäristökeskus nostavat valmiuttaan, kun ilmanlaatu on indeksin mukaan heikentynyt useita tunteja eli PM2,5 tuntipitoisuuden arvo 30 (g/m3 ylittyy 3 tunnin ajan tai arvioiden perusteella on syytä olettaa, että ilmanlaatu tulee äkillisesti huononemaan. Tilannearvion perusteella ympäristöjohtaja käynnistää toimenpiteet. Toimenpiteenä on käytännössä väestön varoittaminen.

” Tavanomainen” kaukokulkeuma tai muun päästölähteen aiheuttama paikallinen episodi (ei palotilanne)

Ennakkovaroitus

- YTV arvioi pienhiukkasten episoditilanteet. YTV käynnistää ilmanlaadun seurannan varallaolon oman asiantuntija-arvionsa perusteella

- Kun ilmanlaatu on indeksin mukaan heikentynyt useita tunteja eli pienhiukkasten (PM2,5) tuntipitoisuus 30 (g/m3 ylittyy 3 tunnin ajan useammalla ilmanlaadun mittausasemalla, YTV tiedottaa tilanteesta pienhiukkasryhmälle (liite 2).

Toimenpidetaso

- Jos tilanne jatkuu yli vuorokauden ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tilanteen katsotaan jatkuvan, YTV tiedottaa ilmanlaadusta asukkaille. Ympäristökeskus tiedottaa toimenpiteistä, suosituksista ja terveysvaikutuksista. Tiedote laaditaan yhdessä terveyskeskuksen ja YTV:n kanssa.

- Tilanteen päätyttyä YTV tiedottaa ilmanlaadun parantumisesta pienhiukkasryhmälle ja asukkaille.

Metsäpalot, suurpalot, voimakas savunhaju laajalla alueella

Suunnitelma koskee suuria ja pitkäaikaisia paloja, joilla voi olla terveysvaikutuksia laajoille väestöryhmille. Suunnitelmasta on rajattu siten pois pienet palot kuten pientalojen palot yms.

Ennakkovaroitus

- Tieto lähialueen metsäpaloista tai suurpalosta: Helsingin hätäkeskus tiedottaa ympäristökeskukselle ja YTV:lle tai tieto saadaan muista lähteistä (edellisen sivun taustatietoja ilmanlaadun arvioimiseksi).

- Jos YTV:n ilmanlaatumittausten mukaan pitoisuudet kohoavat äkillisesti, YTV tiedottaa siitä soittamalla ympäristöjohtajalle ja lähettää tekstiviestin pienhiukkasryhmälle (liite 2).

Toimenpidetaso

- Tilanteen arviointi (1. tai 2. kohta toteutuu), jonka tekee YTV:n ilmanlaatupäivystäjä ja ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtaja tekee päätöksen toimenpiteistä:

  - YTV:n ilmanlaatuasiantuntija aloittaa päivystyksen.

  - YTV lähettää varoituksen sähköpostilla ja tekstiviestillä pienhiukkasryhmälle (liite 3.3)

  - YTV lähettää tiedotteen huonosta ilmanlaadusta medialle ja tiedottaa tilanteen kehittymisestä internetsivujen kautta http://www.ytv.fi (liite 5.1.1)

  - Ympäristöjohtaja tiedottaa liitteessä 2 mainituille tahoille.

- Varoitus väestölle

Viranomaistiedotteet jaetaan hätätiedotteeseen ja muuhun viranomaistiedotteeseen. Kunnallisella pelastusviranomaisella on oikeus antaa viranomaistiedote hätäkeskuksen välitettäväksi.

Ympäristöjohtaja päättää tilanteen mukaan lähetetäänkö hätätiedote vai muu viranomaistiedote. Ympäristökeskus (vastuutaho) laatii yhdessä YTV:n kanssa varoituksen väestölle. Pelastuslaitos toimittaa tämän viranomaistiedotteen Helsingin hätäkeskuksen välitettäväksi (liite 5.1.2).

Varoituksessa on seuraavat tiedot:

  - mikä on aiheuttanut

  - mistä ja mitä epäpuhtauksia tulee

  - arvioitu laajuus

  - mitä tehdään, terveysvaikutukset

  - arvioitu kesto

- YTV informoi ympäristöjohtajaa ilmanlaadun parantumisesta. Ympäristöjohtaja päättää tilanteen purkamisesta ja ilmoittaa siitä liitteessä 2 mainituille tahoille. Pelastuslaitos toimittaa viranomaistiedotteen tilanteen purkautumisesta Helsingin hätäkeskuksen välitettäväksi (liite 5.1.3). YTV tiedottaa medialle ilmanlaadun parantumisesta.

## 5.3. Toimenpiteiden kustannukset

Virkatyön ulkopuolisia kustannuksia aiheutuu lähinnä viranomaisten varallaolosta ja mahdollisesta Ilmatieteen laitokselta saatavasta maksullisesta varoituspalvelusta.

Mikäli halutaan lisätä pienhiukkasten mittauksia pääkaupunkiseudulla, aiheutuu siitä lisäkustannuksia.

Terveydenhuollon kustannukset vakavassa episoditilanteessa

Terveydenhuollolle ei sinänsä aiheudu suunnitelman toteuttamisesta lisäkustannuksia. Toimenpiteillä alennetaan terveydenhuollon kustannuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, sillä terveydenhuollon kuormitus lisääntyy huonossa ilmanlaatutilanteessa. Erityisesti siitä kärsivät astmaatikot, lapset, vanhukset jne.

Lisääntyneet laskennalliset kustannukset terveyskeskuksen omassa toiminnassa oletuksella, että käyntimäärät nousevat 10 %:

    - Terveysasemat 200 ylimääräistä lääkärikäyntiä a120e = 24 000 euroa

    - Terveyskeskuspäivystys 20x83e = 1660 euroa

    - Malmin sisätautipäivystys 5x411e = 2055 euroa

    - Akuuttisairaalan osastot 60x235e= 14 100 euroa

Yhteensä noin 40 000 euroa/pv. Todennäköisesti terveysasemien ja osastojen käyttö lisääntyisi edellä oletettua vähemmän ja päivystys enemmän. Tällöin kokonaiskustannus omassa toiminnassa olisi pikemminkin alle kuin yli 40 000 euroa.

- HUS:n sisätautipäivystys: 10 ylimääräistä käyntiä a 320 euroa = 3200 euroa.

Edellä olevasta karkea arvio terveystoimen ylimääräisistä välittömistä laskennallisista kustannuksista vaikeassa ilman epäpuhtaustilanteessa on 30-40 000 euroa päivässä.

# 6. Suunnitelman ylläpito

Suunnitelmaan liittyvistä keskeisistä hallintokunnista koostuva neuvottelukuntatyyppinen työryhmä vastaa suunnitelman ajan tasalla pysymisestä (liite 2). Työryhmää vetää Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto. Ympäristökeskus vastaa suunnitelman ja sen liitteiden päivityksestä. Ympäristökeskuksen ulkopuoliset tahot toimittavat korjatut tiedot ympäristökeskukselle muutoksen tapahduttua. Ympäristökeskus tarkistaa muiden tahojen tiedot vuosittain.

Hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto vastaa suunnitelmaan liittyvien harjoituksien toteuttamisesta.

Varautumissuunnitelman seuraava päivitys tehdään vuosina 2008-2009 siten, että päivitetty versio on käytössä 1.1.2010, jolloin valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) typpidioksidille asetetut raja-arvot tulevat sitoviksi (liite 1).

# Footnotes

Typpidioksidin tuntipitoisuuden vuonna 2010 sitovana voimaan tulevan raja-arvon sallittujen ylitysten määrä (ks. liite 1).

# Text boxes

Tiedotus yhteistyötahoille, viranomaisten hälyttäminen

Tiedotus medialle ja yleisölle

-johtamisvalmiustilan tiedotusta koordinoi ympäristökeskus

-tehostetussa valmius- ja täysvalmiustilassa tiedotusta koordinoi hallintokeskuksen viestintä.

YTV:n ilmanlaatutieto ja Ilmatieteen laitoksen inversioennuste

Kaupunginjohtaja päättää

-täysvalmiustilan (kantakaupunki tai koko kaupunki)

-joukkoliikenteen maksuttomuuden

-liikenteen rajoittamisen

-annettavat suositukset

-tilanteen purkautumisen.

Ympäristöjohtaja päättää

-johtamisvalmiustilan

-tehostetun valmiustilan

-annettavat suositukset

-tilanteen purkautumisen.