MALMIN VIRASTOTALO

ALA-MALMINTORI 2

SISÄILMAKORJAUS

TEKNINEN PERUSKORJAUS

HANKESUUNNITELMA

14.9.2010

HELSINGIN KAUPUNKI

TILAKESKUS

KIINTEISTÖ Oy HELSINGIN TOIMITILAT

1	YHTEENVETO	3

1.1	Hankkeen perustiedot	3

1.2	Hankkeen tarpeellisuus	3

1.3	Laajuus ja aikataulu	3

1.4	Rakennuskustannukset	3

1.5	Vuokrakustannukset ja rahoitus	4

2	TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT	4

2.1	Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys	4

3	TOIMINNAN KUVAUS	4

4	TYÖN LAAJUUS	4

4.1	Yleistä	4

5	LAATUTASO	4

5.1	Ratkaisut	4

5.1.1	Rakennetekniset ratkaisut	4

5.1.2	LVI-tekniset ratkaisut	4

5.1.3	Sähkötekniset ratkaisut	5

5.2	Rakennustyön järjestelyt	5

5.2.1	Vaiheistus	5

6	TURVALLISUUSASIAKIRJA	5

7	AIKATAULU	5

8	KUSTANNUKSET	5

9	RAHOITUSSUUNNITELMA	5

10	KÄYTTÖTALOUS	5

10.1	Vuokra	5

11	TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT	6

12	TYÖRYHMÄ	6

# YHTEENVETO

## Hankkeen perustiedot

Malmin virastotalo

Pikkalankatu 5 (Ala-Malmintori 2 )

00700 Helsinki

Rakennusvuosi 1985.

Kiinteistön omistaja on Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat.

Malmin virastotalon vuokralaisina ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, ensimmäisessä kerroksessa toimii lounasravintoja ja fysioterapiayritys.

## Hankkeen tarpeellisuus

Malmin virastotaloon on suunniteltu kosteus- ja sisäilmatekninen peruskorjaus.

Rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmiin viittaavaa työntekijöiden oireilua jonka johdosta rakennuksessa on teetetty perusteelliset kuntotutkimukset.

Vuosina 2008 - 2009 teetettiin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus (insinööristudio Oy) sekä 2010 julkisivurakenteiden kuntotutkimus. Lisäksi vuoden 2010 aikana on laadittu kiinteistön sisäilmaongelmien korjausurakan korjaussuunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat (Optiplan Oy).

## Laajuus ja aikataulu

Rakennuksen pinta-alat ja tilavuus; 4965 brm², 4638 k-m², 3993 hym², 16 900 m³. Rakennuksessa on seitsemän kerrosta.

Korjaustöiden on tarkoitus alkaa marraskuussa 2010, työt tehdään kerroksittain yhden kerroksen toimiessa väistötilana.

## Rakennuskustannukset

Korjaustyön rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat joka on jo suunnitteluttanut ja kilpailuttanut hankkeen.

Kustannusarvio (ALV 0%):

Korjaustyöt kokonaisurakkana 	2 346 500 	euroa

Tutkimus ja suunnittelu		   130 000	euroa

Projektinjohto ja valvonta	   200 000 	euroa

Lisä- ja muutostyövaraus	   223 500	euroa

Yhteensä 			2 900 000 	euroa

## Vuokrakustannukset ja rahoitus

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat hankkii hankkeen rahoituksen suoraan rahoituslaitokselta.

# TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

## Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennuksen kuntotutkimukset osoittivat rakenteiden olevan siinä kunnossa että korjaustyöt tulee tehdä viipymättä. Suurimmat puutteet ovat rakennuksen ilmavuodot, ilmanvaihdon epätasapaino sekä mikrobilöydökset tietyistä rakenteista.

# TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta säilyy entisellään.

# TYÖN LAAJUUS

## Yleistä

Korjausurakan keskeinen sisältö on seuraava:

- vesikaton ja terassirakenteiden vesieristeiden uusiminen

- vaurioituneiden julkisivurakenteiden korjaustyöt

- sisäpuolisten kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen

- rakennuksen sisäpuolinen tiivistäminen

- rakennuksen alustatilan puhdistus ja tiivistystyöt

- ilmanvaihdon muutostyöt

# LAATUTASO

## Ratkaisut

### Rakennetekniset ratkaisut

Rakennetekniset korjaukset liittyvät vaurioituneiden rakenteiden ja rakennusosien uusimiseen. Ulkovaipan tuuletus parannetaan, vesikaton ja vesipellitysten detaljit korjataan nykytietämyksen mukaan. Rakennuksen sisävaipan tiivistäminen on eräs keskeisin työvaihe.

Kuntotutkimusten yhteydessä otetuissa analyysinäytteissä huonepinnoilta ja ilmanvaihtokanavissa löytyi kuituja ja pölyjä normaalia enemmän. Suurin syy näihin löydöksiin on ilmanvaihtokoneiden mineraalivilla eristeet ja alakattoeristeet. Lisäksi ilmanvaihtokanavina käytetyt ontelolaattareiät ovat huonosti huollettavia reittejä.

### LVI-tekniset ratkaisut

Ilmanvaihtoon liittyvät äänieristeinä toimivat mineraalivilla-alueet erotetaan kanavien ilmavirroista siten että kuitujen pääseminen huoneilmaan ei ole mahdollista. Vanhat ontelolaattojen reiät,  jotka ovat toimineet ilmanvaihtokanavina ovat huollon ja puhdistamisen kannalta ongelmallisia, tämä ratkaisu korvataan perinteisillä metallirakenteisilla ilmanvaihtokanavilla.

Ilmanvaihto on tutkimusten mukaan ollut tiloissa epätasapainossa siten että tuloilman määrä on ollut poistoilmaa pienempi. Ilmanvaihto tasapainotetaan kanava- ja säätötoimenpitein.

### Sähkötekniset ratkaisut

Sähköteknisiä korjauksia tehdään vain muiden korjaustöiden vaatimassa laajuudessa.

## Rakennustyön järjestelyt

### Vaiheistus

Rakennus on korjaustöiden ajan toiminnassa ja työ tehdään kerroksittain.

# TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa otetaan huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukaisesti.

# AIKATAULU

Korjaustöiden on tarkoitus alkaa marraskuussa 2010, työn kesto on noin 13 kuukautta.

# KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

Kustannusarvio on 2 900 000 euroa, alv. 0 %, (3 567 000 euroa alv. 23 %).

Kausi 7/2010, RI = 114,5 ja THI = 143,2.

# RAHOITUSSUUNNITELMA

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat hankkii hankkeen rahoituksen suoraan rahoituslaitokselta.

# KÄYTTÖTALOUS

## Vuokra

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

# TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilla.

# TYÖRYHMÄ

Rakennuttaja:

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

tekninen isännöitsijä Pentti Hammar

Runeberginkatu 4 aC, 00100 Helsinki

p. 0207 999872

pentti.hammar@helsingintoimitilat.fi

Käyttäjät:

Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

Helsingin kaupunki, Terveysvirasto

Lounasravintola

Fysioterapia

Rakennesuunnittelu:

Optiplan Oy, Korjausrakentamispalvelu

Mannerheimintie 105, PL 48, 00281 Helsinki

Seppo Kuitunen, 010 507 6050

seppo.kuitunen@optiplan.fi

LVI-suunnittelu:

Optiplan Oy, Korjausrakentamispalvelu

Mannerheimintie 105, PL 48, 00281 Helsinki

Eero Nieminen, 010 507 6067

eero.nieminen@optiplan.fi

Sähkösuunnittelu:

ETS-Asennus Oy

Jarmo Kähkönen

0400 538 531

jarmo.kahkonen@taloverkot.fi