| HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS | 29.11.2010 | Khs dnro 2010-1684 |
| --- | --- | --- |

Luonnos sisäasiainministeriön asetukseksi väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja laitteiden kunnossapidosta (jäljempänä: SMa)

SM027:00/2010

SMa 2 §

S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja on ollut ja tulee olemaan yleisin uudisrakennukseen suunniteltava suojatyyppi. Kyseisen väestönsuojan suojatilan huonekorkeuden tulee nykyisin olla 2,3 metriä. Kalliosuojissa huonekorkeus on yleensä suurempi ja voidaan suunnitella helposti huomattavastikin suuremmaksi ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Asetusluonnoksessa esitetään nyt yhtenäisyyteen vedoten kaikkien suojaluokkien väestönsuojien huonetilojen vähimmäiskorkeudeksi 2,3 metriä – eli nykyisen S1-luokan mukaan. Huonekorkeus laskee näennäisesti suurempien väestönsuojaluokkien osalta. Tätä ns. henkilöä kohden lasketun ilmatilavuuden vakiona pitämistä käytetään perusteena, kun nyt esitetään henkilömäärän mukaan väestönsuojan koon mitoittamisen suurentamista 0,6 neliömetristä 0,75 neliömetriin. Toisaalta henkilömäärään perustuva väestönsuojamitoitus ei edelleenkään tule kyseeseen muulloin kuin asetusluonnoksen 2 § 2 momentin mukaisissa erityispiirteitä omaavissa hankkeissa. Lisäksi asuinrakennusten väestönsuojat mitoitetaan pinta-alaperusteisesti kuten nykyäänkin.

SMa 4 §

Pykälässä mainitut käymälätilat on erotettava muista suojan tiloista vähintään kevyin väliseinin. Tekstistä ei selviä, pitääkö kuivakäymälöitä varten olevien koppien seinät rakentaa valmiiksi. Tämä säännös haittaisi merkittävästi suojan normaalikäyttöä. Säädöksestä ei myöskään selviä, voidaanko nykyisen tyyppisiä kuivakäymälätelttoja käyttää jatkossakin.

Nykyisen käytännön mukaisesti käymälätilat sijoitetaan poistoilmaventtiilien läheisyyteen; tästä ei ole säädöksessä mainintaa.

SMa 5 §

Pykälässä lienee huomioitu vain fyysisesti vammautuneet potilaat. Tartuntatautitilannetta ei ilmeisesti ole tässä yhteydessä tarkasteltu. Sairashuonetilojen sijoittamisessa pitäisi huomioida tarve eristää sairaat ihmiset terveistä, jolloin voidaan ehkäistä tartuntatautien leviämistä. Vammautuneiden potilaiden osalta on tarkoituksenmukaista, että he sijoittuvat lähelle sisäänkäyntiä. Ensiavun näkökulmasta on hyvä, että ensiapupiste sijaitsee sisäänkäynnin lähellä.

Kalliosuojien suunnittelun yhteydessä tulisi sisäänkäyntien läheisyyteen tehdä tilavaraus sairasajoneuvon kääntöpaikalle, jotta sairaankuljetus voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

SMa 7 §

Myös maanpäällisten suojien hätäpoistumisreitit on suojattava rakennusten sortumilta. Tiheään rakennutetussa kaupunkiympäristössä on varmistuttava siitä, että poistuminen sortuma-alueen ulkopuolelle on mahdollista.

SMa 8 §

Kalliosuojan suunnittelun yhteydessä tulee huomioida pohja- ja tulvavesien aiheuttamat riskit suojalle ja rakentamisen yhteydessä suoja on varustettava tarvittavalla vedenpoistolaitteistolla.

SMa 12 §

12 §:ssä käsitellään painekuormia ja 13 §:ssä tärähdyskuormituksia ja muita kuormituksia. Ensin mainitun pykälän 1 momentissa mainitut sortumakuormat eivät ole painekuormia. Lisäksi kyseisistä kohdista puuttuu nykyiseen asetukseen verrattuna maanpäällisen tai siihen verrattavan S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien mitoituskriteerit. Kaikki kuormituskriteerit olisi hyvä esittää joko varsinaisessa asetuksessa väestönsuojista tai asetuksessa teknisistä vaatimuksista.

SMa 14 §

Rakenteiden luokitusta ja raudoitusta käsittelevässä osiossa olisi suotavaa käyttää termiä maanvarainen lattia maanvaraisen laatan sijaan. Lisäksi määrätään palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa pääraudoitus vietäväksi tuelle ja ankkuroitavaksi. Elementtiväestönsuojan kohdalla tämä saattaa aiheuttaa saumavalujen kasvamista merkittävästi. Esimerkiksi nykyisin on elementtiväestönsuojan alanurkan saumavaluja mitoitettu vain niihin ulkoisista kuormista aiheutuneille voimasuureille.

SMa 15 §

Ilmanvaihtojärjestelmien osalta todetaan, että ilmanvaihdon tulee toimia sähkön saannista riippumatta. Ehdotuksen määrittely tarkoittaa käytännössä sitä, että väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet edellyttävät kaikissa tapauksissa varavoimalaitteiston käyttöä. Tämä johtuu termistä ”toimia”. Voisiko kuitenkin olla kysymys käytön mahdollisuudesta myös ilman ulkoista sähkösyöttöä eli niin sanottu käsikäyttö?

Ilmanvaihtojärjestelmien osalta edelleen todetaan, että S2-luokan teräsbetonisessa väestönsuojassa ja kallioväestönsuojassa tulee olla erilliset poisto- ja raitisilmakanavat siten, että raitisilma-aukon ja poistoilma-aukon etäisyyden tulee olla toisistaan vähintään 10 metriä ja raitisilmakanavan ilmanottokorkeus on vähintään 800 millimetriä maan pinnasta. Minimietäisyysvaatimus 10 metriä tuntuu riskin liioittelulta. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan niin sanotun normaaliajan käytön ilmanvaihdossa ei näin suuria suojaetäisyyksiä kyseisessä jäteilmaluokassa yleensä tunneta. Voisi myös harkita, että etäisyysvaatimus olisi määritelty ilmamääristä riippuvana. Saman kohdan 800 mm:n ilmanottokorkeus tuntuu toisaalta liian vähäiseltä. Yhtä kansallista arvoa käytettäessä olisi syytä harkita vähintään 1500 mm:n vähimmäiskorkeutta.

Pykälään esitetään lisättäväksi maininta siitä, suoja on varustettava tarkoitukseen sopivalla ilmanvaihtolaitteella.

Pykälässä velvoitetaan suunnittelemaan S2- ja kallioväestönsuojan ilmanvaihto siten, että suojaan otettavasta ilmasta voidaan todeta ja tunnistaa myrkylliset aineet.

Tavoitetila ja säädöksen tarkoitus on hyvä, mutta koska myrkyllisten aineiden tunnistaminen ei ole nykyisellä sensoritekniikalla täysin mahdollista, on säädös tältä osin liian velvoittava. Myrkyllisten aineiden todentaminen ilmasta on riittävä taso, jotta voidaan käynnistää tarvittavat suodattamistoimenpiteet. Ei tarvitse siis tietää että kyseessä on esimerkiksi ammoniakki vaan riittää, että saadaan tieto kemiallisen yhdisteen olemassaolosta.

S2- ja kallioväestönsuojat tulee varustaa sähkö- ja dieselkäyttöisillä ilmanvaihtolaitteilla. Suurissa väestönsuojissa ei voida toteuttaa ilmanvaihtoa käsikäyttöisillä laitteilla.

Säädöksessä ei mainita suojien toiminta-aikavaatimuksia. Lisäksi toiminnallisia (johtamispaikka) suojia ei ole erikseen mainittu.

SMa 16 §

Jäähdyttävien pintojen laskennassa on otettava huomioon eri materiaalien kertoimet. Tätä ei ole huomioitu asetusluonnoksessa.

SMa 17 §

Mikäli suoja rakennetaan pohjavedenpinnan alapuolelle, on suoja varustettava ulkoisesta sähkönsaannista riippumattomilla pohjavesipumpuilla.

”Vesipisteen välitön läheisyys” tulisi määritellä yksityiskohtaisemmin. Tulkinnanvaraa ei saisi olla. Ulkoisen vesipisteen mahdollisuutta ei suljeta pois, mutta toiminta voi kontaminaatiotilanteessa vaikeutua kohtuuttomasti, mikäli henkilöpuhdistamista ei voida suorittaa suojatilassa (suojateltta).

Väestönsuoja tulee varustaa lattiakaivolla, riippumatta vesipisteen sijainnista. Sulkuhuoneen tai -teltan toiminnan näkökulmasta sulkutilassa tulee olla viemäri, jolloin mahdollisessa puhdistamistilanteessa saadaan valumavedet johdettua tarkoituksenmukaisesti pois. Lattiakaivo antaa paremmat edellytykset suojan huoltotoiminnalle normaalioloissa.

Vesipiste ja viemäröinti tulee sijoittaa myös S2- ja kalliosuojien sulkuhuoneisiin puhdistautumista varten.

SMa 18 §

Kalliosuojat tulee varustaa varavoimalla. Tällä turvataan ilmanvaihtolaitteiden, pumppaamoiden, valvomotoimintojen, kuulutusjärjestelmän, varavalaistuksen ja sensoreiden toiminta.

SMa 19 §

Kalliosuojiin on asennettava ovipuhelimet ja kuulutusjärjestelmät.

Jos rakennuksessa, johon väestönsuoja tehdään, on yhteisantennilaitteet, on väestönsuojaan asennettava antennipiste.

SMa 20 §

Laitteiden toimintakunnossa pitämisestä esitetään, että väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein ja että laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Lisäksi todetaan, että tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Epäselvyyden välttämiseksi olisi hyvä mainita ne mahdolliset auktorisoidut tahot, jotka kyseisiä tarkastuksia saavat suorittaa. Vastuu toimintakunnon varmistamisesta ja huoltamisesta lienee kuitenkin rakennuksen ja/tai väestönsuojan omistajalla.

Väestönsuojat on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa. Tämä tarkoittaa, että varavoimakoneita ja IVL -laitteita koekäytetään 2 - 6 kertaa vuodessa sekä esimerkiksi akustojen tilaa seurataan säännöllisesti.

Ehdotetaan, että tarkastaminen ja huolto vähintään 10 vuoden välein korvattaisiin maininnalla, että tiiveyskokeet on suoritettava 5 vuoden välein ja ulkopuolisen valtuutetun tarkastuslaitoksen tekemä käyttökoe 10 vuoden välein. Huoltotarve on riippuvainen laitteiston kunnosta, ei tarkastusvälistä.

SMa 22 §

SMa 22 §:n ja luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista 2 §:n välillä on ristiriita. SMa:ssa annetaan helpotuksia alle 20 m2 suojaan vaikka valtioneuvoston asetuksen mukaan alle 20 m2 suojia ei voida rakentaa.