ESTEETTÖMYYS KOULUISSA

- opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

TARKISTUSLISTAT

# KATU- JA VIHERALUEET

Suojatien reunatuki

- Onko luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko luiskareunatuet?

- Onko 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Reunatuen kunto?

- Onko pystysuora reunatuki kohtisuorassa ajorataan nähden?

- (vai lähteekö suojatie esimerkiksi kaarteelta)

Keskisaareke

- Onko keskisaareke korotettu?

- Onko keskisaarekkeen syvyys vähintään 2,5 m?

- Onko keskisaarekkeen leveys vähintään 2,5 m?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pysty suorat reunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

Suojatiemerkinnät

- Onko merkintöjen värikontrasti tarpeeksi voimakas? (merkinnät eivät ole kuluneet)

- Onko epätasaisuuksia? (painumia, saumoja)

- Ovatko merkinnät kohtisuorassa kulkuväylään nähden?

- Onko vinon suojatien ylityssuunta ohjattu?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

Liikennevalot ja -valojen painonappi

- Onko (erikoistason) liikennevaloissa äänimerkki?

- Onko jalankulkijoilla riittävän pitkä aika suojatien ylittämiseen vihreillä valoilla?

- Onko painonapin etäisyys suojatien reunasta korkeintaan 300 mm?

- Onko painonappi sijoitettu korkeudelle 0,9–1,1 m?

- Onko painonapissa merkkivalo?

- Kuuluuko painonapista painettaessa merkkiääni?

Kulkuväylät ja pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään1,5 m? (koneellinen kunnossapito vaatii 2,3 m)

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (kiinteiden esteiden kohdalla)

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista

(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla 		korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista?(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

- Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 % ja perustasolla korkeintaan 3 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti ja pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta)

- Rajoittuuko kulkuväylä selkeästi poikkeavaan pintaan? (esimerkiksi selkeä nurmialueen raja)

- Tunkeutuvatko kasvit kulkuväylälle?

- Aiheuttavatko kasvit näkemäesteen tai peittävätkö ne liikennemerkkejä tai opasteita?

- Onko lumen auraus hoidettu kadun varrella olevan liikkumisesteisten autopaikan kohdalla niin, ettei se vaikeuta liikkumista?

Kuivatus

- Aiheuttaako kaivonkansi kompastumisvaaran? (kaivonkansi yli 20 mm koholla tai alempana kulkupintaa)

- Onko kulkuväylällä liikkumista hankaloittavia avosadevesikouruja? (koskee kevyen liikenteen väylän poikki kulkevia kouruja)

- Kerääntyykö kulkuväylälle vettä? (lätäköityminen, jäätyminen)

- Onko kaivo tukkeutunut?

Valaistus

- Onko valaisimet sijoitettu samalle puolelle kulkuväylää?

- Onko valaisimet sijoitettu kulkuväylän reunaan?

- Ovatko valaisimet puhtaat ja ehjät?

Opasteet

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opasteiden teksti silmän korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

Pysäkkialueet

- Onko pysäkkialue korotettu?

- Onko pysäkillä katos?

- Onko pysäkillä penkki?

- Onko törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita?

- Onko katosrakenteen ja pysäkin reunan välissä vähintään 1,5 m tilaa?

- Onko pysäkkialueen pintamateriaali ehjä?

Levähdyspaikkojen sijoitus

- Onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko levähdyspaikkoja reitillä riittävästi? (etäisyys korkeintaan 50 m erikoistasolla ja korkeintaan 250 m perustasolla)

- Erottuuko kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (Ei kynnystä levähdyspaikalle ja levähdyspaikan pintamateriaali riittävän kova)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko reitillä erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilöille.)

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja )

- Onko istuintaso vaakasuora ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

- Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

- Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

- Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

- Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

# KOULUN PIHA

Kulkuväylät ja -pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään 1,5 m?

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (esimerkiksi katoksen, kasvillisuuden tms. kiinteän rakenteen kohdalla)

- Onko rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeus vähintään 3 m?

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai esimerkiksi routavaurioista aiheutuneita kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista

(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla 		korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista?(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

- Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 % ja perustasolla korkeintaan 3 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti/pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta, tunto- ja värikontrasti)

- Onko polkupyörille varattu tila sijoitettu ja merkitty siten, että se ei aiheuta törmäysvaaraa?

Valaistus

- Onko kulkuväylä tontin sisääntulosta rakennuksen sisäänkäyntiin valaistu?

- Onko sisäänkäynti ja sen edusta valaistu?

- Onko sisääntulot valaistu (esim. porttikäytävä)?

- Onko tasoerot valaistu (portaat, luiska)?

- Onko opastaulu valaistu?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (ei kynnystä levähdyspaikalle)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko pihalla erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilölle. )

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja)

- Onko penkin istuintaso vaakasuora, ei takakeno ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

- Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

- Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

- Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

- Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

- Erottuvatko katoksen tukirakenteet kontrastivärillä kulkupinnasta?

- Onko katoksen vapaa korkeus vähintään 2,2 m?

- Onko pyörätelineet sijoitettu pois kulkuväylältä?

- Onko roska-astiat sijoitettu pois kulkuväylältä?

- Onko roska-astian suuaukko korkeintaan 900 mm:n korkeudella maasta?

Opasteet

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko opasteiden teksti silmien korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

# SAAPUMINEN KOHTEESEEN

- Ovatko koululle johtavat kevyenliikenteen reitit esteettömiä?

- Onko koululle esteettömiä julkisia liikenneyhteyksiä? (pysäkit, matalalattiabussit ja – raitiovaunut, palvelulinjat, metro, lähijuna)

- Onko lähiympäristössä esteettömiä kulkureittejä?

- Onko esteettömiä autopaikkoja lähellä sisäänkäyntiä?

- Onko paikka merkitty selkeästi tolppaan/seinään ja pinnoitteeseen?

- Onko paikan leveys vähintään 3,6 m?

- Onko paikan pituus vähintään 5,0 m?

- Onko paikan yhteydessä luiskareunatuki? (pääseekö siirtymään heti autopaikan 	kohdalta tai vierestä jalkakäytävälle)

- Sijaitseeko paikka tasaisella kulkupinnalla? (pituuskaltevuus enintään 2 % ja 		sivukaltevuus enintään 2 %)

- Onko saattoliikenteelle pysähtymispaikka sisäänkäynnin läheisyydessä?

- Onko tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta esteetön kulkureitti sisäänkäynnille?

# SISÄÄNKÄYNTI

- Onko sisäänkäynti helposti havaittavissa / löydettävissä? (katettu, valaistu, kontrastit)

- Ovatko opasteet selkeät ja suurikokoiset? (symbolit ja tunnuskuvat, opaste käsin tunnusteltavissa, läheltä katsottavissa, 	äänimajakka)

- Onko kohteeseen esteetöntä sisäänkäyntiä? 					- esteetön reitti tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta sisäänkäynnille 		- ei korkeus- tai tasoeroja (jos portaita, niin tulee olla luiska, jos tasoero alle 	metrin),							- tasoerot merkitty selkeästi 					- pyörätuolihissi tai hissi, jos tasoero yli metrin 				- sähköinen ovenavausjärjestelmä (ovi pysyy riittävän kauan auki) 			- riittävä vapaa tila oven edessä ja sen välittömässä läheisyydessä 		(1500 x 1500 mm pyörätuolilla liikkumiseen) 				- riittävä valaistus (300 lx myös tuulikaapissa) 				- oven edusta lämmitetty 						- istuskelupaikka oven läheisyydessä (säältä suojattu paikka esimerkiksi taksin 	odottamiseen) 						- muiden toimintojen sijoittelu (pyörätelineet, istumapaikat) kulkuväylän reunalle

# OVET

- Onko oven kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Onko oven vapaa kulkuaukko vähintään 850 mm?

- Onko oven vieressä, avauspuolella, vapaa tila, jonka leveys on vähintään 400 mm?

- Onko lasiovissa kontrastiraidat?

- Onko lasiovissa potkulevyt? (korkeus vähintään 300 mm)

- Onko automaattista oven avausmekanismia? (Mieluiten automaattiset liukuovet)

- Onko ovi kevyt avata? (enintään 10 Newtonia)

- Onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?

- Onko oven välittömässä läheisyydessä riittävästi vapaata tilaa pyörätuolin käyttöä ajatellen (ø1500 mm)

- Ei pyöröovia

# PORTAAT

- Onko myös korvaava portaaton yhteys (luiska, pyörätuolihissi tai hissi)?

- Onko korvaava portaaton yhteys opastettu?

- Onko portaat sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko askelmien reuna samansuuntainen tai kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden?

- Portaan muoto? (Onko porrassuoravartinen tai tapahtuvatko käännökset välitasanteiden kohdalla? Suoravartinen porras parhain, ei kierreporrasta)

- Onko askelmien reunassa värikontrastiraita? (sisällä: joka askelmassa, ulkona: erikoistasolla joka askelmassa, perustasolla riittää ylimmän ja alimman askelman merkitseminen)

- Onko portaiden ylätasanteella varoitusalue? (sisällä: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, ulkona: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, kulkuväylältä sivussa olevissa portaissa riittää vähintään 600 mm)

- Onko portaiden alle joutuminen (törmäysvaara) estetty?

- Onko portaiden leveys vähintään 1200 mm?

- Ovatko portaat helppokulkuiset? (Portaan nousu sisätiloissa enintään 	160 mm ja etenemä vähintään 300 mm, ulkotiloissa nousu mieluiten 120 mm, korkeintaan 160 mm (katettu/lämmitetty) 	mitoitus: 2 x nousu + etenemä = 660 mm, katetut/lämmitetyt portaat = 630 mm)

- Onko pitkissä portaissa välitasanne? (10–15 askelman välein)

- Onko portaissa käsijohteet?

- Ovatko portaiden askelmat ja 	käsijohteet ehjät?

ks. Käsijohteet portaissa ja luiskissa

# LUISKA

- Onko luiskan yhteydessä helppokulkuiset portaat?

- Onko luiskan leveys vähintään 1200 mm?

- Kääntyykö luiska vain tasanteiden kohdalla? (ei kaarevaa luiskaa)

- Onko tasanteen koko vähintään 1,15 m x 1,15 m?

- Onko vapaa tila ennen ja jälkeen luiskan vähintään 1500 mm? (pyörätuolin kääntöympyrä)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko pituuskaltevuus sisätiloissa korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko pituuskaltevuus ulkotiloissa erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko jyrkässä luiskassa välitasanne/tasanteita? (yli 5 % kaltevassa luiskassa pitää olla välitasanne 6 m välein)

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko sivukaltevuus korkeintaan 2 %?

- Onko luiskassa 50 mm:n korkuinen suojareunus? (jos ei rajaudu seinään tms.)

- Onko luiskan alkamiskohta merkitty kontrastimateriaalivyöhykkeellä?

- Onko luiskan pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton

- Onko käsijohteita? (ks. kohta Käsijohteet)

- Onko erikoistason luiska katettu tai lämmitetty?

# KÄSIJOHTEET PORTAISSA JA LUISKISSA

- Onko käsijohde molemmilla puolilla porrasta tai luiskaa?

- Onko käsijohde oikealla korkeudella? (kahdella korkeudella, 700 mm ja 	900 mm, jos vain yksi johde, 900 mm:n korkeudella) (Ulkotilat: erikoistasolla kahdella korkeudella, 700 mm ja 900 mm perustasolla riittää 900 mm:n korkeudella)

- Onko leveässä portaassa myös 	keskijohde?

- Onko käsijohde yhtenäinen? (myös välitasanteiden kohdalla)

- Jatkuuko käsijohde vähintään 300 mm yli portaan/luiskan molempien päiden?

- Sijaitseeko käsijohde vähintään 45 mm:n päässä seinästä tms.?

- Onko käsijohteen päät taivutettu sivulle tai alas kiinnitakertumisen estämiseksi?

- Erottuuko käsijohde taustasta?

- Onko käsijohteen muoto oikea? (Halkaisija 30–40 mm, ympärysmitta 120–160 mm.)

- Onko käsijohde kiinnitetty alhaalta? (käden liu’uttaminen mahdollista)

- Saako käsijohteesta tukevan otteen?

- Onko portaiden/luiskan viereinen (huone)kasvillisuus hoidettu/suunniteltu siten, että se ei lamoa käsijohteen päälle?

- Onko käsijohde ehjä?

- Onko talvikunnossapidettävän luiskan tai portaiden ylläpito hoidettu niin, että lunta ei kasata käsijohteen viereen siten, että sen käyttö estyy?

# HISSI

- Onko hissi helposti löydettävissä ja havaittavissa?

- Onko hissin kutsupainike loogisessa paikassa?

- Onko hissi mitoitettu paarien kuljetukseen? (2800 mm x 1600 mm)

- Pysyykö automaattinen ovi auki riittävän kauan (25 sek.)?

- Onko hississä istuin?

- Onko hississä tukikaide?

- Ovatko hissin kutsu- ja ohjauspainikkeet sopivalla korkeudella myös lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolin käyttäjiä ajatellen?

- Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista? (5 mm koholla ja poikkeavan värinen)

- Onko hissin ohjauspaneelin etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?

- Ovatko hissin painikkeet suurikokoiset (halkaisija vähintään 25 mm)?

- Erottuvatko hissin painikkeet kontrastin avulla taustasta?

- Ovatko hissin painikkeet/numerot koholla?

- Onko numerot merkitty myös pistekirjoituksella?

- Ovatko hissin painikkeet läheltä katsottavissa? (korkeus, sijoittelu vähintään 400 mm nurkasta)

- Onko hissin painikkeiden järjestys selkeä ja looginen?

- Onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava äänimerkki tai puheopastus?

- Onko hissin hälytysjärjestelmässä myös visuaalisesti havaittavissa oleva merkki kutsun perille menosta?

- Onko hississä peili? (oven vastaisella seinällä)

- Onko potkulevyä, 300 mm:n korkeudelle lattiasta, lasin ja peilin suojana?

# OPASTEET

Opasteet

- Onko opasteet sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opastus riittävä ja selkeä?

- Onko opasteen teksti silmän korkeudella (1400–1600 mm, lapset 1000 mm)

- Onko opasteissa symbolit ja tunnuskuvat tekstin lisäksi?

- Onko opasteissa käytetty pistekirjoitusta?

- Onko opasteissa kohokuvat?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu ja onko siinä tumma pohja ja vaalea teksti häikäisyn estämiseksi?

- Onko ääniopastetta visuaalisen opasteen lisäksi? (esimerkiksi vuoronumerot)

- Onko visuaalista opastetta ääniopasteen lisäksi? (esimerkiksi näyttötaulut)

- Onko vapaa korkeus kulkuväylän yläpuolelle sijoitetun opasteen alla ulkotiloissa vähintään 2200 mm tai sisätiloissa vähintään 2100 mm?

# VALAISTUS

- Onko yleisvalaistus riittävä?

- Aiheuttaako valaistus häikäisyhaittaa?

- Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?

# KOULUISÄNNÄN PALVELUPISTE

Palvelutiskit

- Onko palvelutiski helposti löydettävissä?

- Onko asiointitiskillä erikorkuisia osuuksia, mahdollisuus asioida istuen?

- Onko valaistus riittävä?

- Onko vastavalohäikäisyä?

- Onko palvelusilmukkaa? (merkitty asianmukaisesti)

- Onko sivuseinämiä tai katosta kuuluvuuden parantamiseksi

# AULATILAT JA KÄYTÄVÄT

- Onko aulassa erikorkuisia (500 mm ja 550 mm) istuimia?

- Pääseekö kalusteiden lähelle pyörätuolilla tai rollaattorilla?

- Onko penkkien vierellä vapaata tilaa pyörätuolille (900 mm)?

- Eroaako kalustevyöhyke kulkuväylän pinnasta?

- Onko istuimissa selkänoja ja käsituet?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina kalustevyöhykkeen pinnasta?

- Onko kuulutuksina tuleva informaatio saatavilla myös visuaalisessa muodossa?

# VAATESÄILYTYS

- Onko vaatekoukkuja eri korkeuksilla?

- Ovatko naulakot sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa? (Onko naulakoissa suojapäädyt?)

- Onko peilin alareuna riittävän matalalla, jotta pyörätuolia käyttävä henkilö näkee itsensä? (Puolipeilin alareuna 900 mm:n korkeudella lattiasta ja kokovartalopeilin alareuna 300 mm:n korkeudella lattiasta, jotta pyörätuolin jalkatuet eivät riko peiliä osuessaan siihen vahingossa ja jotta peiliä ei erehdy luulemaan kulkuaukoksi

- Onko erikorkuisia istuimia naulakoiden läheisyydessä?

# ESTEETÖN WC

- Onko wc-tilan opaste sijoitettu seinään oven avautuvalle puolelle? (silmän korkeudelle 1400–1600 mm, selkeä ja suurikokoinen opaste)

- Onko esteetöntä wc:tä?

oven vapaa leveys vähintään 850 mm,

lankavedin oven saranapuolella oven sulkemisen helpottamiseksi

ovi kevyt avata,

kynnyksen korkeus enintään 20 mm,

riittävästi vapaata tilaa (halkaisijaltaan 1500 mm),

wc-istuimen vierellä vapaata tilaa vähintään 800 mm,

wc-istuimen edessä vapaata tilaa vähintään 1200 mm,

wc-istuimen takana vapaata tilaa 300 mm,				pesualtaan edessä vapaata tilaa 1200 mm

wc-istuimessa käsituet,

wc-istuimen korkeus 480–500 mm (vähintään yhdessä esteettömässä 		wc-tilassa),

pesualtaan alla vapaata polvitilaa (korkeus 670 mm, syvyys 600 mm, 		leveys vähintään 800 mm),

peili sijoitettuna sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 			pyörätuolinkäyttäjälle (alareuna 900 mm),

peilin yläreuna 2000 mm:n korkeudella,

tukikaiteet,

vaatekoukut,

valokatkaisija sijoitettu sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 		pyörätuolinkäyttäjälle (850–1100 mm),

valokatkaisija erottuu kontrastina taustastaan,

kalusteet ja varusteet erottuvat kontrasteina,

lattia märkänäkin luistamaton,

toimiva hälytysjärjestelmä

# OPETUSTILAT

- Onko opasteita?

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko tilaa riittävästi myös apuvälineiden käyttöä ajatellen?

- Onko esteetön pääsy pöydän / kalusteiden ääreen?

- Ovatko kalusteet säädettävissä?

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Onko tilassa induktiosilmukka ja toimiva äänentoistojärjestelmä? (asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

# JUHLASALIT, AUDITORIOT

- Onko induktiosilmukkaa juhlasalissa ja kaikissa kokoontumistiloissa? (asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

- Onko langatonta mikrofonia yleisön käyttöön?

- Onko mahdollisuutta tekstitulkkaukseen?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

Pöydän korkeus 750–800 mm,

Polvitilan korkeus vähintään 670 mm,

Polvitilan syvyys vähintään 600 mm,

Pöydän vieressä vapaata tilaa vähintään 1300 mm

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, ei kokolattia-mattoa)

# LIIKUNNAN OPETUSTILAT

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko tilaa riittävästi myös apuvälineiden käyttöä ajatellen?

- Onko tilassa induktiosilmukka ja toimiva äänentoistojärjestelmä?

- Onko opasteita?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

# PUKUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Ovatko säilytyslokerot käytettävissä myös pyörätuolista?

- Onko peili sopivalla korkeudella myös pyörätuolin käyttäjiä, lapsia ja lyhytkasvuisia henkilöitä ajatellen? (puolipeilin alareuna 900 mm:n korkeudella lattiasta, yläreuna 2000 mm lattiasta ja kokovartalopeilin alareuna 300 mm lattiasta)

- Onko pistorasioita korkeudella 400–1100 mm?

- Onko vaatekoukkuja 1100–1400 mm:n korkeudella lattiasta?

- Onko penkkiä pukeutumiseen makuulla (korkeus 500 mm, pituus 2100 mm)?

# PESUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Onko pitkää penkkiä peseytymiseen? (leveys 600 – 700 mm, korkeus 500 mm ja pituus 2100 mm)

- Suihkupyörätuoli lainattavissa

- Onko suihkuistuinta (kiinteä, seinälle kääntyvä, 500 mm:n korkeudella)?

- Pesuaineteline 900 mm:n korkeudella

# SAUNA

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Erottuuko saunan ovi kontrastina seinästä?

- Onko lasiovessa kontrastimerkinnät?

- Onko saunan ovessa pitkä pystysuora vedin?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Onko käsijohteita portaan molemmin puolin?

- Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?

- Onko riittävästi vapaata tilaa kahdelle pyörätuolille?

- Onko tilaa kääntymiseen pyörätuolilla? (Ø 1300)

- Onko saunapyörätuolia lainattavissa?

- Onko kiuas suojattu?

# RUOKAILUTILAT

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton)

- Onko palvelutiskien havaittavuutta helpotettu sijoittamalla ne kontrastivyöhykkeelle?

- Onko palvelutiskin / noutopöydän korkeus enintään 800 mm?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

- Onko erikorkuisia istuimia ja pöytiä?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina ympäristöstä?

- Onko astioiden palautuspisteessä otettu huomioon saavutettavuus?

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Onko kalusteiden ja lattian välillä kontrastiero? Erottuvatko kalusteet?

- Onko induktiosilmukkaa? (äänentoistojärjestelmä, asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

# OPPILASHUOLLON TILAT

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko tilaa riittävästi myös apuvälineiden käyttöä ajatellen?

- Onko tilassa palvelusilmukka? (induktiosilmukka)

- Onko opasteita?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Onko lähellä esteetöntä wc:tä?

# HALLINTO- JA HENKILÖKUNNANTILAT

Kokoushuoneet

- Onko kaikissa kokoushuoneissa induktiosilmukka? (asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?					- Pöydän korkeus 750–800 mm					- Polvitilan korkeus vähintään 670 mm					- Polvitilan syvyys vähintään 600 mm					- Pöydän vieressä vapaata tilaa vähintään 1300 mm

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Vaatenaulakko (myös korkeudella 1200 mm)

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, ei kokolattiamattoa)

- Onko mahdollisuutta tekstitulkkaukseen?