ESTEETTÖMYYS PÄIVÄKODEISSA

JA NIIDEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

TARKISTUSLISTAT

# KATU- JA VIHERALUEET

Suojatien reunatuki

- Onko suojatiessä luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko suojatiessä luiskareunatuet?

- Onko suojatiessä 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Reunatuen kunto?

- Onko pystysuora reunatuki kohtisuorassa ajorataan nähden?

(vai lähteekö suojatie esimerkiksi kaarteelta)

Keskisaareke

- Onko keskisaareke korotettu?

- Onko keskisaarekkeen syvyys vähintään 2,5 m?

- Onko keskisaarekkeen leveys vähintään 2,5 m?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

Suojatiemerkinnät

- Onko merkintöjen värikontrasti tarpeeksi voimakas? (merkinnät eivät ole kuluneet)

- Onko epätasaisuuksia? (painumia, saumoja)

- Ovatko merkinnät kohtisuorassa kulkuväylään nähden?

- Onko vinon suojatien ylityssuunta ohjattu?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

Liikennevalot ja -valojen painonappi

- Onko (erikoistason) liikennevaloissa äänimerkki?

- Onko jalankulkijoilla riittävän pitkä aika suojatien ylittämiseen vihreillä valoilla?

- Onko painonapin etäisyys suojatien reunasta korkeintaan 300 mm?

- Onko painonappi sijoitettu korkeudelle 0,9–1,1 m?

- Onko painonapissa merkkivalo?

- Kuuluuko painonapista painettaessa merkkiääni?

Kulkuväylät ja pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään1,5 m? (koneellinen kunnossapito vaatii vähintään 2,3 m)

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (kiinteiden esteiden kohdalla)

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista 	(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko pituuskaltevuus perustasolla korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista?(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

- Onko sivukaltevuus perustasolla korkeintaan 3 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti ja pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta)

- Rajoittuuko kulkuväylä selkeästi poikkeavaan pintaan? (esimerkiksi selkeä nurmialueen raja)

- Tunkeutuvatko kasvit kulkuväylälle?

- Aiheuttavatko kasvit näkemäesteen tai peittävätkö ne liikennemerkkejä tai opasteita?

- Onko lumen auraus hoidettu kadun varrella olevan liikkumisesteisten autopaikan kohdalla niin, ettei se vaikeuta liikkumista?

Kuivatus

- Aiheuttaako kaivonkansi kompastumisvaaran? (kaivonkansi yli 20 mm koholla tai alempana kulkupintaa)

- Onko kulkuväylällä liikkumista hankaloittavia avosadevesikouruja? (koskee kevyen liikenteen väylän poikki kulkevia kouruja)

- Kerääntyykö kulkuväylälle vettä? (lätäköityminen, jäätyminen)

- Onko kaivo tukkeutunut?

Valaistus

- Onko valaisimet sijoitettu samalle puolelle kulkuväylää?

- Onko valaisimet sijoitettu kulkuväylän reunaan?

- Ovatko valaisimet puhtaat ja ehjät?

Opasteet

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opasteiden teksti aikuisen silmän korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m:n korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

- Onko opasteessa kohokuviot?

Pysäkkialueet

- Onko pysäkkialue korotettu?

- Onko pysäkillä katos?

- Onko pysäkillä penkki?

- Onko törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita?

- Onko katosrakenteen ja pysäkin reunan välissä vähintään 1,5 m tilaa?

- Onko pysäkkialueen pintamateriaali ehjä?

Levähdyspaikkojen sijoitus

- Onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko levähdyspaikkoja reitillä riittävästi? (etäisyys korkeintaan 50 m erikoistasolla ja korkeintaan 250 m perustasolla)

- Erottuuko kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (Ei kynnystä levähdyspaikalle ja levähdyspaikan pintamateriaali riittävän kova)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko reitillä erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuisille henkilöille.)

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja)

- Onko istuintaso vaakasuora ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

- Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

- Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

- Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

- Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

# SAAPUMINEN KOHTEESEEN

- Ovatko päiväkotiin johtavat kevyenliikenteen reitit esteettömiä?

- Onko päiväkodille esteettömiä julkisia liikenneyhteyksiä? (pysäkit, matalalattiabussit ja – raitiovaunut, palvelulinjat, metro, lähijuna)

- Onko lähiympäristössä esteettömiä kulkureittejä?

- Onko esteettömiä autopaikkoja lähellä sisäänkäyntiä?

Onko paikka merkitty selkeästi tolppaan/seinään ja pinnoitteeseen?

Onko paikan leveys vähintään 3,6 m?

Onko paikan pituus vähintään 5,0 m?

Onko paikan yhteydessä luiskareunatuki? (pääseekö siirtymään heti 	autopaikan kohdalta tai vierestä jalkakäytävälle)

Sijaitseeko paikka tasaisella kulkupinnalla?

Onko paikan pituuskaltevuus enintään 2 %?

Onko paikan sivukaltevuus enintään 2 %?

- Onko saattoliikenteelle pysähtymispaikka sisäänkäynnin läheisyydessä?

- Onko tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta esteetön kulkureitti sisäänkäynnille?

# PÄIVÄKODIN PIHA

Esteetöntä päiväkodin pihaa suunniteltaessa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

- Miten alueen saavutettavuus ja turvallisuus toteutuvat? Miten ympäristössä pääsee liikkumaan?

- Miten leikkivälineet ja eri toiminnot on sijoitettu alueelle?

- Miten leikkiväline, sen yksittäinen osa tai elementti erottuu ympäristöstä?

- Miten leikkivälineeseen siirtyminen mahdollistuu? Mistä voi ottaa kiinni ja mistä saa tukea? Onko tilaa avustamiselle?

- Miten voi ottaa vauhtia? Millaisen elämyksen vauhti ja liike tarjoavat?

- Miltä leikkiväline tuntuu koskettaessa tai jalan alla? Saako siitä aistimuksen, joka ohjaa liikkumista ja antaa elämyksen?

- Miltä ympäristö näyttää, tuntuu ja kuulostaa?

- Tarjoaako ympäristö ja erilaiset leikkivälineet sekä kokonaisuuden tarjoamat mahdollisuudet sopivia haasteita eri tavalla liikkuville, aistiville, kommunikoiville sekä ympäristöään kokeville ihmisille?

- Luoko ympäristö mahdollisuuksia erilaisuuden kohtaamiseen?

Lähde: Koulupihat lähiliikuntapaikkoina, suunnitteluopas. Nuori Suomi. Kaisu Niiranen, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen KY.

Kulkuväylät ja -pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään 1,5 m? (koneellisesti kunnossapidettävä vaatii vähintään 2,3 m)

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (esimerkiksi katoksen, kasvillisuuden tms. kiinteän rakenteen kohdalla) Onko väylän vapaa korkeus vähintään 3,0 m rakennuksen tai sen osan kohdalla?

- Onko kulkupinta tasainen? (pinta ehjä, ei painumia tai esimerkiksi routavaurioista aiheutuneita kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

- Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla 	korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista?(esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

- Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 % ja perustasolla 	korkeintaan 3 %?

- Onko infotaulu tms. varusteet sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko polkupyörille varattu tila sijoitettu ja merkitty siten, että se ei aiheuta törmäysvaaraa?

Valaistus

- Onko piha-alue valaistu (ei jää pimeitä katvealueita)?

- Onko kulkuväylä pysäköintialueelta/pihan portilta rakennuksen sisäänkäyntiin valaistu?

- Onko sisäänkäynti ja sen edusta valaistu riittävästi?

- Onko sisääntulot valaistu (esim. porttikäytävä)?

- Onko tasoerot valaistu (portaat, luiska)?

- Onko opastaulu valaistu?

Turvallisuusvinkkejä:

- Valaistus: Päiväkodin pihan hyvä valaistus on tärkeä osa turvallisuutta. Pihan tulee olla valvottavissa, pimeitä katvealueita ei saa esiintyä. Vilkkain saattoliikenne tapahtuu suuren osan vuotta pimeänä aikana.

- Erilaiset toiminnat: Erityyppiset toiminnat tulee sijoittaa siten, että ne eivät aiheuta tapaturmavaaraa toisilleen (leikki-, liikunta- ja lepopaikkojen erottelu).

- Talvisuunnitelma: Lumen poisto ja kasaaminen, huomioidaan pihan turvallisuus ja käytettävyys talvellakin.

- Liukkauden esto: Lumen poisto alueilta, joissa on jalankulkua, kasauspaikan suunnittelu (ei aidan viereen). Kuitenkin on huomioitava mahdollisuus lumileikille omalla alueellaan. Hiekan poisto.

- Pyöräily: Pyörätelineiden sijoittelu siten, että ei joudu pyöräilemään leikki- tai liikunta-alueiden poikki ja ettei telineistä aiheudu törmäys- tai kompastumisvaaraa.

- Kasvillisuus: Suositaan kasveja, jotka kukkivat eri vaiheissa. Ei piikkisiä, allergisoivia tai myrkyllisiä kasveja.

Lähde: Koulupihat lähiliikuntapaikkoina, suunnitteluopas. Nuori Suomi. Marko Eskolainen, VYL

Tärkeimmät huomioitavat seikat esteettömästä leikkialueesta ja leikkivälineistä:

- Kulkuväylät ja -pinnat ovat riittävän tasaisia, jotta leikkivälineiden luokse pääsee myös apuvälineiden kanssa (hyviä pintoja ovat mm. valettu turva-alusta, riittävän tiivis kivituhka, betonikiveys). Turva-alueella ei ole käytetty upottavaa turvasoraa.

- Törmäysvaaran aiheuttavat leikkivälineet (liikkuvat leikkivälineet, esim. keinut) on sijoitettu alueen sivuun.

- Leikkialue on hyvin valaistu, eikä alueelle jää pimeitä piilopaikkoja

- Leikkivälineissä on käytetty ympäristöstä erottuvia kontrastivärejä

- Liukumäki

  - Liukumäkeen pääsee portaiden lisäksi myös ryömimällä esim. verkkoa, vinoon asennettua kiipeilyseinää tai luiskaa pitkin

  - Liukumäen portaissa on käsijohteet kummallakin puolella (700 mm: korkeudella)

  - ainakin portaiden ylimmässä ja alimmassa askelmassa on kontrastiraita

  - Liukumäen eri osissa on käytetty toisistaan erottuvia kontrastivärejä ja erityisesti lähtötason poikkitanko on merkitty

  - Liukuosa on riittävän leveä (1 m), jotta avustaja mahtuu mukaan

  - Liu’un loppuosa on riittävän pitkä tai se on samalla tasolla maanpinnan kanssa

  - Liukumäen alle pääsy on estetty tai liu’un reuna on merkitty, jotta sen reunaan ei lyö päätä, reuna ei saa olla terävä

  - Liukuosa on suunnattu pois päin auringosta

- Keinu

  - Keinut on aidattu ja sijoitettu leikkialueen reunaan

  - Aitauksena ei juoksuestettä

  - Keinujen rungossa on käytetty ympäristöstä erottuvaa kontrastiväriä

  - Keinujen alla on käytetty valettua turva-alustaa

  - Pieniä lapsia varten turvaistuinkeinu ja isompia lapsia varten joko suurempi turvaistuin tai makuukeinu tai jousikeinu, jossa on pidennetty istuinosa

- Hiekkalaatikko

  - Ainakin yksi hiekkalaatikon reunoista on korotettu (korkeus 400 mm)

  - Hiekkalaatikon reunat on merkitty ympäristöstä erottuvalla kontrastivärillä

  - Mielellään hiekkapöytä ja mahalauta

- Leikkikatos

  - Riittävän väljä, jotta mahtuu liikkumaan myös apuvälineiden kanssa (vähintään 1,5 x 1,5 m)

  - Kalusteiden mitoituksessa on huomioitu riittävä polvitila (syvyys- ja korkeussuunnassa 500 mm, leveys 800 mm on riittävä myös aikuisten pyörätuolille)

Kalusteet

- Onko pihaa ympäröivän aidan korkeus vähintään 1200 mm? Onko aidan alareuna korkeintaan 100 mm:n korkeudella maanpinnasta?

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla?

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko pihalla erikorkuisia penkkejä?

  - Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilölle

  - Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä myös keskikäsinoja)

- Onko penkin istuintaso vaakasuora, ei takakeno ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet tummuudeltaan kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin.)

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

- Onko vapaa korkeus pöydän alla

  - lapsilla vähintään 500 mm

  - aikuisilla vähintään 670 mm?

- Onko polvitila syvyyssuunnassa

  - lapsilla vähintään 500 mm

  - aikuisilla vähintään 600 mm?

- Onko polvitila leveyssuunnassa vähintään 800 mm? (soveltuu sekä aikuisten että lasten pyörätuoleille)

- Onko pöydän ylätason korkeus

  - lasten kalusteissa korkeintaan 550 mm

  - aikuisten kalusteissa 750–800 mm?

- Erottuvatko katoksen tukirakenteet kontrastivärillä kulkupinnasta?

- Onko katoksen vapaa korkeus vähintään 2,2 m?

- Onko pyörätelineet sijoitettu pois kulkuväylältä?

- Onko lastenvaunujen säilytysalue katettu ja selkeästi havaittavissa?

- Onko roska-astiat sijoitettu pois kulkuväylältä?

- Onko roska-astian suuaukko 900 mm:n korkeudella maasta?

Kasvillisuus

- Ovatko kasvit myrkyttömiä?

- Aiheuttavatko kasvit allergiaa?

# SISÄÄNKÄYNTI

- Onko sisäänkäynti helposti havaittavissa/löydettävissä? (katettu, valaistu, kontrastit)

- Ovatko opasteet selkeät ja suurikokoiset? (symbolit ja tunnuskuvat, opaste käsin tunnusteltavissa, läheltä katsottavissa)

- Onko kohteeseen esteetöntä sisäänkäyntiä? 				esteetön reitti tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta 		sisäänkäynnille, ei korkeus- tai tasoeroja (jos portaita, niin tulee olla 	luiska, jos tasoero alle metrin), tasoerot merkitty selkeästi, 		pyörätuolihissi tai hissi, jos tasoero yli metrin (hissi ei saa sijaita 		leikkipihalla), sähköinen ovenavausjärjestelmä (ovi pysyy riittävän kauan 	auki), riittävä vapaa tila oven edessä ja sen välittömässä läheisyydessä 	(1500 x 1500 mm pyörätuolilla liikkumiseen), 			riittävä valaistus (200 lx myös eteisessä), 			oven edusta lämmitetty, 					muiden toimintojen sijoittelu kulkuväylän reunalle

# OPASTEET

Suositeltavat tekstin korkeudet:

- vähintään 15 mm opasteissa, joiden välittömään läheisyyteen voi päästä

- 25–40 mm sijaintia ja suuntaa osoittavissa opasteissa, jotka luetaan muutaman metrin etäisyydeltä, mutta joiden välittömään läheisyyteen myös pääsee

- 70–100 mm nimikilvissä tms. , jotka luetaan 1–3 m:n etäisyydeltä

Lähde: RT 09-10884

Opasteet

- Onko opasteet sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opastus riittävä ja selkeä?

- Onko opasteen teksti silmän korkeudella (1400–1600 mm, lapset 1000 mm)

- Onko opasteissa symbolit ja tunnuskuvat tekstin lisäksi?

- Onko opasteissa käytetty pistekirjoitusta?

- Onko opasteissa kohokuvat?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu ja onko siinä tumma pohja ja vaalea teksti häikäisyn estämiseksi?

- Onko vapaa korkeus kulkuväylän yläpuolelle sijoitetun opasteen alla ulkotiloissa vähintään 2200 mm tai sisätiloissa vähintään 2100 mm?

# OVET

- Onko oven kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Onko oven vapaa kulkuaukko vähintään 850 mm?

- Onko oven vieressä, avauspuolella, vapaa tila, jonka leveys on vähintään 400 mm?

- Onko lasiovissa kontrastiraidat 1000 mm:n korkeudella ja 1400–1600 mm:n korkeudella?

- Onko lasiovissa potkulevyt? (korkeus vähintään 300 mm)

- Onko automaattista oven avausmekanismia?

- Onko ovi kevyt avata? (enintään 10 Newtonia)

- Onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?

- Onko oven välittömässä läheisyydessä riittävästi vapaata tilaa pyörätuolin käyttöä ajatellen (ø1500 mm)

- Onko ovissa sormisuojat?

- Onko sisäovissa lasiaukko?

# PORTAAT

- Onko myös korvaava portaaton yhteys (luiska, pyörätuolihissi tai hissi)?

- Onko korvaava portaaton yhteys opastettu?

- Onko portaat sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko askelmien reuna samansuuntainen tai kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden?

- Portaan muoto? (Onko porrassuoravartinen tai tapahtuvatko käännökset välitasanteiden kohdalla? Suoravartinen porras parhain, ei kierreporrasta)

- Onko askelmien reunassa värikontrastiraita? (sisällä: joka askelmassa, ulkona: erikoistasolla joka askelmassa, perustasolla riittää ylimmän ja alimman askelman merkitseminen)

- Onko portaiden ylätasanteella varoitusalue? (sisällä: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, ulkona: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, kulkuväylältä sivussa olevissa portaissa riittää vähintään 600 mm)

- Onko portaiden alle joutuminen (törmäysvaara) estetty?

- Onko portaiden leveys vähintään 1200 mm?

- Ovatko portaat helppokulkuiset? (Portaan nousu sisätiloissa enintään 	160 mm ja etenemä vähintään 300 mm, ulkotiloissa nousu mieluiten 120 mm, korkeintaan 160 mm (katettu/lämmitetty) 	mitoitus: 2 x nousu + etenemä = 660 mm, katetut/lämmitetyt portaat = 630 mm)

- Onko pitkissä portaissa välitasanne? (10–15 askelman välein)

- Onko portaissa käsijohteet?

- Ovatko portaiden askelmat ja 	käsijohteet ehjät?

- Onko portaat varustettu portein?

# LUISKA

- Onko luiskan yhteydessä helppokulkuiset portaat?

- Onko luiskan leveys vähintään 1200 mm?

- Kääntyykö luiska vain tasanteiden kohdalla? (ei kaarevaa luiskaa)

- Onko tasanteen koko luiskan kääntyessä 90 astetta vähintään 1,15 m x 1,15 m?

- Onko vapaa tila ennen ja jälkeen luiskan vähintään 1500 mm? (pyörätuolin kääntöympyrä)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus sisätiloissa korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko pituuskaltevuus ulkotiloissa erikoistasolla korkeintaan 5 % (1:20) ja perustasolla korkeintaan 8 % (1:12,5)?

- Onko jyrkässä luiskassa välitasanne/tasanteita? (yli 5 % kaltevassa luiskassa pitää olla välitasanne 6 m:n välein)

- Onko lepotasanteen pituus suorassa luiskassa 2 m?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko sivukaltevuus korkeintaan 2 %?

- Onko luiskassa 50 mm:n korkuinen suojareunus? (jos ei ole maan tasossa tai rajaudu seinään tms.)

- Onko luiskan alkamiskohta merkitty kontrastimateriaalivyöhykkeellä?

- Onko luiskan pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton

- Onko käsijohteita? (ks. kohta Käsijohteet)

- Onko erikoistason luiska katettu tai lämmitetty? (Erikoistason luiskan tulee olla joko katettu tai lämmitetty )

# KÄSIJOHTEET PORTAISSA JA LUISKISSA

- Onko käsijohde molemmilla puolilla porrasta tai luiskaa?

- Onko käsijohde oikealla korkeudella? (kahdella korkeudella, 700 mm ja 	900 mm)

- Onko leveässä portaassa myös 	keskijohde?

- Onko käsijohde yhtenäinen? (myös välitasanteiden kohdalla)

- Jatkuuko käsijohde vähintään 300 mm yli portaan/luiskan molempien päiden?

- Sijaitseeko käsijohde vähintään 45 mm päässä seinästä tms.?

- Onko käsijohteen päät taivutettu sivulle tai alas kiinnitakertumisen estämiseksi?

- Erottuuko käsijohde taustasta?

- Onko käsijohteen muoto oikea? (Halkaisija 30–40 mm, ympärysmitta 120–160 mm.)

- Onko käsijohde kiinnitetty alhaalta? (käden liu’uttaminen mahdollista)

- Saako käsijohteesta tukevan otteen?

- Onko portaiden/luiskan viereinen (huone)kasvillisuus hoidettu/suunniteltu siten, että se ei lamoa käsijohteen päälle?

- Onko käsijohde ehjä?

- Onko talvikunnossapidettävän luiskan tai portaiden ylläpito hoidettu niin, että lunta ei kasata käsijohteen viereen siten, että sen käyttö estyy?

# HISSIT

- Pääseekö hissille esteettömästi?

- Onko hissi helposti löydettävissä ja havaittavissa?

- Onko hissin kutsupainike loogisessa paikassa?

- Onko hississä automaattiset liukuovet?

- Pysyykö automaattinen ovi auki riittävän kauan (25 sek.)?

- Onko hississä kääntöovi, oven paino?

- Ovatko hissin oviaukot riittävän leveitä?

- Onko hissi yksiovinen?

- Ovatko läpikulkuhissin ovet vastakkaisilla vai vierekkäisillä seinillä?

- Onko hissikorin koko riittävä?

- Ovatko hissin kutsu- ja ohjauspainikkeet sopivalla korkeudella myös lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolin käyttäjiä ajatellen?

- Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista? (5 mm koholla ja poikkeavan värinen)

- Onko hissin ohjauspaneelin etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?

- Ovatko hissin painikkeet suurikokoiset (halkaisija vähintään 25 mm)?

- Erottuvatko hissin painikkeet kontrastin avulla taustasta?

- Ovatko hissin painikkeet/numerot koholla?

- Onko numerot merkitty myös pistekirjoituksella?

- Ovatko hissin painikkeet läheltä katsottavissa? (korkeus, sijoittelu vähintään 400 mm nurkasta)

- Onko hissin painikkeiden järjestys selkeä ja looginen? EU-standardin mukainen?

- Onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava äänimerkki?

- Onko hissin hälytysjärjestelmässä myös visuaalisesti havaittavissa oleva merkki kutsun perille menosta?

- Onko hississä peili? (oven vastaisella seinällä)

- Onko potkulevyä, 300 mm:n korkeudelle lattiasta, lasin ja peilin suojana?

- Onko hississä istuin?

- Onko hississä tukikaide?

# ETEINEN

Vaatesäilytys

- Onko vaatekoukkuja eri korkeuksilla?

- Onko naulakot sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa? (Onko naulakoissa suojapäädyt?)

- Onko peilin alareuna riittävän matalalla, jotta pyörätuolia käyttävä henkilö näkee itsensä? (Kokovartalopeilin alareuna 300 mm:n korkeudella lattiasta, jotta pyörätuolin jalkatuet eivät riko peiliä osuessaan siihen vahingossa ja jotta peiliä ei erehdy luulemaan kulkuaukoksi

- Onko istuimia naulakoiden läheisyydessä?

# AULATILAT JA KÄYTÄVÄT

- Onko myös korkeita istuimia?

- Pääseekö kalusteiden lähelle pyörätuolilla tai rollaattorilla?

- Onko penkkien vierellä vapaata tilaa pyörätuolille (900 mm)?

- Eroaako kalustevyöhyke kulkuväylän pinnasta?

- Onko istuimissa selkänoja ja käsituet?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina kalustevyöhykkeen pinnasta?

# ESTEETÖN WC

- Onko wc-tilan opaste sijoitettu seinään oven avautuvalle puolelle? (silmän korkeudelle 1400–1600 mm, selkeä ja suurikokoinen opaste)

- Onko esteetöntä wc:tä?

oven vapaa leveys vähintään 850 mm,

lankavedin oven saranapuolella oven sulkemisen 			helpottamiseksi,

ovi kevyt avata,

kynnyksen korkeus enintään 20 mm,

riittävästi vapaata tilaa (halkaisijaltaan 1500 mm),

wc-istuimen vierellä vapaata tilaa vähintään 800 mm,

wc-istuimen edessä vapaata tilaa vähintään 1200 mm,

wc-istuimen takana vapaata tilaa 300 mm,			pesualtaan edessä vapaata tilaa 1200 mm

wc-istuimessa käsituet,

wc-istuimen korkeus noin 400 mm (lapset) tai 480–500 mm 		(aikuiset)

pesualtaan alla vapaata polvitilaa, jonka korkeus 500 mm 		(lapset) tai 670 mm (aikuiset), syvyys 500 mm (lapset) tai 		600 mm (aikuiset) ja leveys vähintään 800 mm,

peili sijoitettuna sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 		pyörätuolinkäyttäjälle (alareuna 900 mm),

peilin yläreuna 2000 mm:n korkeudella,

tukikaiteet,

vaatekoukut,

valokatkaisija sijoitettu sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu 		myös pyörätuolinkäyttäjälle (850–1100 mm),

valokatkaisija erottuu kontrastina taustastaan,

kalusteet ja varusteet erottuvat kontrasteina,

lattia märkänäkin luistamaton,

toimiva hälytysjärjestelmä,

oven lukko avattavissa ulkopuolelta (jos välttämätön),

vesihanassa lämmönrajoitin

# PESUHUONE

Pesuhuone

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Onko vapaa kääntymistila halkaisijaltaan vähintään 1500 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

# RYHMÄTILAT JA LEPOTILAT

Ruokailutilat

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton)

- Onko ruokailuun liittyvien kalusteiden havaittavuutta helpotettu sijoittamalla ne kontrastivyöhykkeelle?

- Onko ruokavaunun korkeus enintään 800 mm?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

- Ovatko kalusteet säädettävissä?

- Onko astioiden palautuspisteessä otettu huomioon saavutettavuus?

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Onko kalusteiden ja lattian välillä kontrastiero? Erottuvatko kalusteet?

# HENKILÖKUNNAN TILAT

Neuvottelutila

- Onko neuvottelutilassa (siirrettävä) induktiosilmukka?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

Pöydän korkeus 750–800 mm,

Polvitilan korkeus vähintään 670 mm,

Polvitilan syvyys vähintään 600 mm,

Polvitilan vapaa leveys vähintään 800 mm kun pöydän ääreen voi ajaa kohtisuoraan, muuten leveämpi.

Pöydän vieressä vapaata tilaa vähintään 1300 mm

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, ei kokolattiamattoa)

Sosiaalitilat

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Ovatko säilytyslokerot käytettävissä myös pyörätuolista?

- Onko peili sopivalla korkeudella myös pyörätuolin käyttäjiä ja lyhytkasvuisia henkilöitä ajatellen? (puolipeilin alareuna 900 mm lattiasta, yläreuna 2000 mm lattiasta)

- Onko pistorasioita korkeudella 400–1100 mm ?

- Onko vaatekoukkuja myös 1100–1400 mm:n korkeudella lattiasta?

# AKUSTIIKKA JA ÄÄNENTOISTO

- Onko tiloissa käytetty ääntä vaimentavia materiaaleja?

- Onko äänentoistolaitteilla annettu informaatio saatavissa myös visuaalisena kuulovammaisia varten? Onko vaaratilanteista varottavia valo-opasteita kuulovammaisia varten?

- Onko päiväkodin sali- ja kerhotilassa toimiva induktiosilmukka ja äänentoistolaitteet?

# VALAISTUS

## Suosituksia eri tilojen valaistusvoimakkuuksiksi:

- ilmoitustaulut 500 lx (pystytasossa)

- ruokalatilat 300 lx

- oleskelutilat, aulat 200 lx

- liikuntasali 500 lx

- käytävät 200 lx

- portaat 300 lx (portaan alku- ja loppupäässä 500 lx)

- hissi 300 lx

- sisääntuloaula 200 lx (säädettävä valaistus 100 – 500 lx, ei portaatonta säätöä himmentimillä, vaan tarvittaessa valaisinten ohjaus ryhmittäin, alueittain tms.)

- vaatesäilytys 300 lx, valoa myös naulakon yläosaan ja hattuhyllylle

- wc 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pukuhuoneet 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pesuhuoneet 300 lx

- henkilökuntatila 300 lx

- lapsille tarkoitettujen pöytien pinnoilla 200–300 lx

- henkilökunnan kahvihuone 200 lx

- toimistotilat 500 lx

Valaistus

- Onko yleisvalaistus riittävä?

- Aiheuttaako valaistus häikäisyhaittaa?

- Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?

# ESTEETTÖMYYS JA TIEDOTTAMINEN

- tietoa päiväkodin esteettömyydestä/saavutettavuudesta tulee olla saatavilla Internet-sivuilta ja henkilökunnalta

- esteettömän vaihtoehtoisen sisäänkäynnin sijainti tulee opastaa

- tiedottamisen esteettömyys: Internetsivut, selkokieli, palveluntarjonta eri kielillä (viittomakieli)

- päivähoidon toimintayksikölle suositellaan laadittavaksi esteettömyyssuunnitelma

- asenteet: henkilökunnan kouluttaminen liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten kohtaamiseen, henkilökunnan koulutus esteettömyysasioissa (myös henkilökohtainen avustaja, opas- ja avustajakoirat)

- palohälytyksen antaminen sekä auditiivisessa että visuaalisessa muodossa (kuuluminen / näkyminen myös esteettömässä wc-tilassa)

- induktio- ja palvelusilmukoiden toiminnan säännöllinen testaaminen