ESTEETTÖMYYS TERVEYSASEMILLA

TARKISTUSLISTAT

Päivitetty 05/2009

# KATU- JA VIHERALUEET

Suojatien reunatuki

- Onko luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko luiskareunatuet?

- Onko 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Reunatuen kunto?

- Onko pystysuora reunatuki kohtisuorassa ajorataan nähden? (vai lähteekö suojatie esimerkiksi kaarteelta)

Keskisaareke

- Onko keskisaareke korotettu?

- Onko keskisaarekkeen syvyys vähintään 2,5 m?

- Onko keskisaarekkeen leveys vähintään 2,5 m?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet ja 40 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa luiskareunatuet?

- Onko keskisaarekkeessa 30 mm:n korkuiset pystysuorat reunatuet?

Suojatiemerkinnät

- Onko merkintöjen värikontrasti tarpeeksi voimakas? (merkinnät eivät ole kuluneet)

- Onko epätasaisuuksia? (painumia, saumoja)

- Ovatko merkinnät kohtisuorassa kulkuväylään nähden?

- Onko vinon suojatien ylityssuunta ohjattu?

- Onko jalankulku- ja pyöräily erotettu?

Liikennevalot ja valojen painonappi

- Onko erikoistason liikennevaloissa äänimerkki?

- Onko jalankulkijoilla riittävän pitkä aika suojatien ylittämiseen vihreillä valoilla?

- Onko painonapin etäisyys suojatien reunasta korkeintaan 300 mm?

- Onko painonappi sijoitettu korkeudelle 0,9–1,1 m?

- Onko painonapissa merkkivalo?

- Kuuluuko painonapista painettaessa merkkiääni?

Kulkuväylät ja pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään 1,5 m? (koneellinen kunnossapito vaatii 2,3 m)

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (kiinteiden esteiden kohdalla)

- Onko rakennuksen tai sen osan 	alikulkukorkeus vähintään 3 m?

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 %?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti ja pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta)

- Rajoittuuko kulkuväylä selkeästi poikkeavaan pintaan? (esimerkiksi selkeä nurmialueen raja)

- Tunkeutuvatko kasvit kulkuväylälle?

- Aiheuttavatko kasvit näkemäesteen tai peittävätkö ne liikennemerkkejä tai opasteita?

- Onko lumen auraus hoidettu kadun varrella olevan liikkumisesteisten autopaikan kohdalla niin, ettei se vaikeuta liikkumista?

Kuivatus

- Aiheuttaako kaivonkansi kompastumisvaaran? (kaivonkansi yli 20 mm koholla tai alempana kulkupintaa)

- Onko kulkuväylällä liikkumista hankaloittavia avosadevesikouruja? (koskee kevyen liikenteen väylän poikki kulkevia kouruja)

- Kerääntyykö kulkuväylälle vettä? (lätäköityminen, jäätyminen)

- Onko kaivo tukkeutunut?

Valaistus

- Onko valaisimet sijoitettu samalle puolelle kulkuväylää?

- Onko valaisimet sijoitettu kulkuväylän reunaan?

- Ovatko valaisimet puhtaat ja ehjät?

Opasteet

- Onko kohteeseen opastus esimerkiksi lähimmästä risteyksestä tai bussipysäkiltä saavuttaessa?

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opasteiden teksti silmän korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Pääseekö opasteen ääreen pyörätuolilla? (opaste on kulkuväylän reunassa, edessä ei ole esimerkiksi kynnystä)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

Pysäkkialueet

- Onko pysäkkialue korotettu?

- Onko pysäkillä katos?

- Onko pysäkillä penkki?

- Onko törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita?

- Onko katosrakenteen ja pysäkin reunan välissä vähintään 1,5 m tilaa?

- Onko pysäkkialueen pintamateriaali ehjä?

Levähdyspaikkojen sijoitus

- Onko levähdyspaikka sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko levähdyspaikkoja reitillä riittävästi? (etäisyys korkeintaan 50 m erikoistasolla)

- Erottuuko kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (Ei kynnystä levähdyspaikalle ja levähdyspaikan pintamateriaali riittävän kova)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko reitillä erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilöille.)

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja )

- Onko istuintaso vaakasuora ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

Onko pöydän ylätason korkeus 750-800 mm?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

# SAAPUMINEN KOHTEESEEN

- Onko terveysasemalle esteettömiä julkisia liikenneyhteyksiä? (pysäkit, matalalattiabussit ja – raitiovaunut, palvelulinjat, metro, lähijuna)

- Onko lähiympäristössä esteettömiä kulkureittejä?

- Onko esteettömiä autopaikkoja lähellä sisäänkäyntiä?

Onko paikka merkitty selkeästi tolppaan/seinään ja pinnoitteeseen?

Onko paikan leveys vähintään 3,6 m?

Onko paikan pituus vähintään 5,0 m?

Onko paikan yhteydessä luiskareunatuki? (pääseekö siirtymään heti autopaikan 	kohdalta tai vierestä jalkakäytävälle)

Sijaitseeko paikka tasaisella kulkupinnalla? (pituuskaltevuus enintään 2 %, 	sivukaltevuus enintään 2 %)

- Onko saattoliikenteelle pysähtymispaikka sisäänkäynnin läheisyydessä?

- Onko tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta esteetön kulkureitti sisäänkäynnille?

# OMA PIHA

Kulkuväylät ja -pinnat

- Onko väylän vapaa leveys vähintään 1,5 m?

- Onko väylän vapaa korkeus vähintään 2,2 m? (esimerkiksi katoksen, kasvillisuuden tms. kiinteän rakenteen kohdalla)

- Onko rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeus vähintään 3 m?

- Onko kulkupinta tasainen? (ei painumia tai kohoumia)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus erikoistasolla korkeintaan 5 %?

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli tai kyynär- tai kainalosauvat)

Onko sivukaltevuus erikoistasolla korkeintaan 2 %?

- Onko info- ja mainostaulut sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko ajonestoportti/pollarit merkitty kontrastivärillä ja -materiaalilla? (kontrastimateriaali erottuu muusta kulkupinnasta, tunto- ja värikontrasti)

- Onko polkupyörille varattu tila sijoitettu ja merkitty siten, että se ei aiheuta törmäysvaaraa?

Valaistus

- Onko kulkuväylä tontin sisääntulosta rakennuksen sisäänkäyntiin valaistu?

- Onko sisäänkäynti ja sen edusta valaistu?

- Onko sisääntulot valaistu (porttikäytävä, luiska, portaat)?

- Onko opastaulu valaistu?

Kalusteet

- Pääseekö kalusteiden luokse pyörätuolilla? (ei kynnystä levähdyspaikalle)

- Eroaako kalustevyöhyke kulkupinnasta sävyltään ja materiaaliltaan?

- Onko pihalla erikorkuisia penkkejä? (Aikuisille tarkoitetun penkin korkeus 500 mm, jos vain yksi penkki. Jos on useampia, tulee penkkejä olla myös 450 mm:n ja 550 mm:n korkeudella.  Lapsille tarkoitetun penkin korkeus 300 mm, sopii myös lyhytkasvuiselle henkilölle. )

- Onko penkeissä selkänoja?

- Onko penkeissä käsinojat? (ainakin osassa penkkejä vain keskikäsinoja)

- Onko penkin istuintaso vaakasuora, ei takakeno ja etureunastaan pyöristetty?

- Onko kalusteiden edusta tasainen? (ei painumia)

- Ovatko kalusteet ehjiä ja siistejä?

- Onko penkin päässä oleva vapaa tila vähintään 900 mm? (tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille ym.)

- Erottuvatko kalusteet sävyltään kalustevyöhykkeen pinnasta? (Suositellaan tummia kalusteita vaalealla pohjalla, mutta värit voivat olla myös toisin päin. )

- Onko pöydän ääressä mahdollista istua pyörätuolissa?

Onko vapaa korkeus pöydän alla vähintään 670 mm?

Onko vapaa leveys pöydän alla vähintään 800 mm?

Onko polvitila syvyyssuunnassa vähintään 600 mm?

Onko pöydän ylätason korkeus 750–800 mm?

Opasteet

- Onko opasteet sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Pääseekö opasteen ääreen pyörätuolilla? (opaste on kulkuväylän reunassa, edessä ei ole kynnystä)

- Onko opasteiden teksti silmän korkeudella? (teksti 1,4–1,6 m korkeudella, koskee kulkuväylän sivussa sijaitsevia opasteita)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu? (opasteen pohjan tulee olla tumma ja tekstin vaalea häikäisyn estämiseksi)

# SISÄÄNKÄYNTI

- Onko sisäänkäynti helposti havaittavissa/löydettävissä? (katettu, valaistu, kontrastit)

- Ovatko opasteet selkeät ja suurikokoiset? (symbolit ja tunnuskuvat, opaste käsin tunnusteltavissa, läheltä katsottavissa, äänimajakka)

- Onko kohteeseen esteetöntä sisäänkäyntiä?

esteetön reitti tontin rajalta ja liikkumisesteisten autopaikalta 			sisäänkäynnille

ei korkeus- tai tasoeroja (jos portaita, niin tulee olla luiska, jos tasoero alle metrin)

tasoerot merkitty selkeästi

pyörätuolihissi tai hissi, jos tasoero yli metrin, huom. 				pyörätuolihissi ei ole riittävä paarikuljetukseen

sähköinen ovenavausjärjestelmä (ovi pysyy riittävän kauan auki)

riittävä vapaa tila oven edessä ja sen välittömässä läheisyydessä 			(1500 x 1500 mm pyörätuolilla liikkumiseen, huomioi myös 			paarikuljetus ja sängyn mitoitus)

riittävä valaistus (300 lx myös tuulikaapissa)

oven edusta lämmitetty

istuskelupaikka oven läheisyydessä (säältä suojattu paikka esimerkiksi taksin odottamiseen)

muiden toimintojen sijoittelu (pyörätelineet, istumapaikat) kulkuväylän reunalle

# PORTAAT

- Onko myös korvaava portaaton yhteys (luiska, pyörätuolihissi tai hissi)?

- Onko korvaava portaaton yhteys opastettu?

- Onko portaat sijoitettu kulkuväylän sivuun?

- Onko askelmien reuna samansuuntainen tai kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden?

- Portaan muoto? (Onko porras suoravartinen tai tapahtuvatko käännökset välitasanteiden kohdalla? Suoravartinen porras parhain, ei kierreporrasta)

- Onko askelmien reunassa värikontrastiraita? (sisällä: joka askelmassa, ulkona: erikoistasolla joka askelmassa)

- Onko portaiden ylätasanteella varoitusalue? (sisällä: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, ulkona: kulkuväylän jatkeena olevissa portaissa 1200 mm, kulkuväylältä sivussa olevissa portaissa riittää vähintään 600 mm)

- Onko portaiden alle joutuminen (törmäysvaara) estetty?

- Onko portaiden leveys vähintään 1200 m?

- Ovatko portaat helppokulkuiset? (Portaan nousu enintään 160 mm ja etenemä vähintään 300 mm, ulkotiloissa nousu mieluiten 120 mm, korkeintaan 160 mm (katettu/lämmitetty) mitoitus: 2 x nousu + etenemä = 660 mm, katetut/lämmitetyt portaat = 630 mm))

- Onko pitkissä portaissa välitasanne? (10–15 askelman välein)

- Onko portaissa käsijohteet?

- Ovatko portaiden askelmat ja käsijohteet ehjät?

# LUISKA

- Onko luiskan yhteydessä helppokulkuiset portaat?

- Onko luiskan leveys vähintään 1200 mm?

- Kääntyykö luiska vain tasanteiden kohdalla? (ei kaarevaa luiskaa)

- Onko tasanteen koko vähintään 1,15 m x 1,15 m?

- Luiskan mitoitus paarikuljetuksessa? ks. Luiskan mitoitus, paarikuljetus

- Onko vapaa tila ennen ja jälkeen luiskan vähintään 1500 mm? (pyörätuolin kääntöympyrä)

- Hankaloittaako (suuri) pituuskaltevuus apuvälineiden kanssa liikkumista (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko pituuskaltevuus sisätiloissa enintään 8 % (1:12,5)?

Ulkotiloissa erikoistasolla enintään 5 % (1:20)?

- Onko jyrkässä luiskassa välitasanne/tasanteita? (yli 5 % kaltevassa luiskassa pitää olla välitasanne 6 m välein)

- Hankaloittaako (suuri) sivukaltevuus apuvälineillä liikkumista? (esimerkiksi pyörätuoli, rollaattori tai kyynär- tai kainalosauvat)?

Onko sivukaltevuus korkeintaan 2 %?

- Onko luiskassa 50 mm korkuinen suojareunus? (jos ei rajaudu seinään tms.)

- Onko luiskan alkamiskohta merkitty kontrastimateriaalivyöhykkeellä?

- Onko luiskan pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton?

- Onko käsijohteita? (ks. Käsijohteet portaissa ja luiskissa)

- Onko erikoistason (ulkotiloissa) luiska katettu tai lämmitetty?

# KÄSIJOHTEET PORTAISSA JA LUISKISSA

- Onko käsijohde molemmilla puolilla porrasta tai luiskaa?

- Onko käsijohde oikealla korkeudella? (kahdella korkeudella, 700 mm ja 900 mm, jos vain yksi johde, 900 mm korkeudella) (Ulkotilat: erikoistasolla kahdella korkeudella 700 mm ja 900 mm)

- Onko leveässä portaassa myös keskijohde?

- Onko käsijohde yhtenäinen? (myös välitasanteiden kohdalla)

- Jatkuuko käsijohde vähintään 300 mm yli portaan/luiskan molempien päiden?

- Sijaitseeko käsijohde vähintään 45 mm päässä seinästä tms.?

- Onko käsijohteen päät taivutettu sivulle tai alas kiinnitakertumisen estämiseksi?

- Erottuuko käsijohde taustasta?

- Onko käsijohteen muoto oikea?	(pyöreän käsijohteen halkaisija on 30–40 mm, suorakaiteen muotoisen johteen ympärysmitta on 120–160 mm)

- Onko käsijohde kiinnitetty alhaalta? (mahdollisuus liu’uttaa kättä)

- Saako käsijohteesta tukevan otteen?

- Onko portaiden/luiskan viereinen (huone)kasvillisuus hoidettu/suunniteltu siten, että se ei lamoa käsijohteen päälle?

- Onko käsijohde ehjä?

- Onko talvikunnossapidettävän luiskan tai portaiden ylläpito hoidettu niin, että lunta ei kasata käsijohteen viereen siten, että sen käyttö estyy?

# HISSI

- Onko hissi helposti löydettävissä ja havaittavissa?

- Onko hissin kutsupainike loogisessa paikassa?

- Onko hissi mitoitettu paarien kuljetukseen? (2800 mm x 1600 mm)

- Onko hississä automaattinen ovi?

- Pysyykö automaattinen ovi auki riittävän kauan (25 sek.)?

- Onko hissin kääntöovi kevyt avata (avaamiseen tarvittava voima enintään 10 Newtonia)?

- Onko hississä istuin?

- Onko hississä tukikaide?

- Ovatko hissin kutsu- ja ohjauspainikkeet sopivalla korkeudella myös lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolin käyttäjiä ajatellen?

- Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista? (5 mm koholla ja poikkeavan värinen)

- Onko hissin ohjauspaneelin etäisyys nurkasta vähintään 400 mm?

- Ovatko hissin painikkeet suurikokoiset (halkaisija vähintään 25 mm)?

- Erottuvatko hissin painikkeet kontrastin avulla taustasta?

- Ovatko hissin painikkeet/numerot koholla?

- Onko numerot merkitty myös pistekirjoituksella?

- Ovatko hissin painikkeet läheltä katsottavissa?

- Onko hissin painikkeiden järjestys selkeä ja looginen?

- Onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava äänimerkki tai puheopastus?

- Onko hissin hälytysjärjestelmässä myös visuaalisesti havaittavissa oleva merkki kutsun perille menosta?

- Onko hississä peili (ovea vastapäisellä seinällä)?

- Onko potkulevyä, 300 mm korkeudelle lattiasta, lasin ja peilin suojana?

# OVET

- Onko oven kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko oven vieressä, avauspuolella, vapaa tila, jonka leveys on vähintään 400 mm?

- Onko lasiovissa kontrastiraidat? (1000 mm:n ja 1400–1600 mm:n korkeudella)

- Onko lasiovissa potkulevyt? (korkeus vähintään 300 mm)

- Onko automaattista oven avausmekanismia? (Mieluiten automaattiset liukuovet)

- Onko ovi kevyt avata?

- Onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?

- Onko oven välittömässä läheisyydessä riittävästi vapaata tilaa pyörätuolin ja paarien käyttöä ajatellen (ø1500 mm pyörätuoli, paarikuljetuksen tilantarve pituussuunnassa on 2400 mm)

- Ei pyöröovia

# OPASTEET

- Onko opasteet sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa (sivuun kulkuväylältä)?

- Onko opastus riittävä ja selkeä?

- Onko opasteen teksti silmän korkeudella (1400–1600 mm)

- Onko opasteissa symbolit ja tunnuskuvat tekstin lisäksi?

- Onko opasteissa käytetty pistekirjoitusta?

- Onko opasteissa kohokuvat?

- Ovatko opasteet katsottavissa läheltä? (pääsy opasteen lähelle myös pyörätuolilla)

- Onko tekstin ja pohjan välillä riittävä värikontrasti? (tumma teksti vaalealla pohjalla)

- Onko opaste valaistu?

- Onko opaste sisältäpäin valaistu ja onko siinä tumma pohja ja vaalea teksti häikäisyn estämiseksi?

- Onko ääniopastetta visuaalisen opasteen lisäksi? (esimerkiksi vuoronumerot)

- Onko visuaalista opastetta ääniopasteen lisäksi?

- Onko vapaa korkeus kulkuväylän yläpuolelle sijoitetun oppaan alla ulkotiloissa vähintään 2200 mm tai sisätiloissa vähintään 2100 mm?

# PALVELUTISKIT

- Onko palvelutiski helposti löydettävissä?

- Onko asiointitiskillä erikorkuisia osuuksia, mahdollisuus asioida istuen?

- Onko valaistus riittävä?

- Onko vastavalohäikäisyä?

- Onko palvelupistesilmukkaa? (merkitty asianmukaisesti)

- Onko sivuseinämiä tai katosta kuuluvuuden parantamiseksi?

# ODOTUS- JA AULATILAT

- Onko odotus- ja aulatiloissa erikorkuisia istuimia? (istuinkorkeus 500 ja 550 mm)

- Pääseekö kalusteiden lähelle pyörätuolilla, rollaattorilla tai lastenvaunuilla?

- Onko penkkien vierellä vapaata tilaa pyörätuolille (900 mm)?

- Eroaako kalustevyöhyke kulkuväylän pinnasta?

- Onko istuimissa selkänoja ja käsituet?

- Erottuvatko kalusteet kontrastina kalustevyöhykkeen pinnasta?

- Onko kuulutuksina tuleva informaatio saatavilla myös visuaalisessa muodossa?

# VAATESÄILYTYS

- Onko vaatekoukkuja eri korkeuksilla?

- Ovatko naulakot sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa? (Onko naulakoissa suojapäädyt?)

- Onko peilin alareuna riittävän matalalla, jotta pyörätuolia käyttävä henkilö näkee itsensä (kuitenkin 300 mm lattiasta, jotta ei erehdy luulemaan kulkuaukoksi ja riittävän korkea)

- Onko istuinta naulakoiden läheisyydessä?

# ESTEETÖN WC

- Onko wc-tilan opaste sijoitettu seinään oven avautuvalle puolelle? (silmän korkeudelle, 1400–1600 mm, selkeä ja suurikokoinen opaste)

- Onko esteetöntä wc:tä?

oven vapaa leveys vähintään 850 mm

lankavedin oven saranapuolella oven sulkemisen helpottamiseksi

ovi kevyt avata

kynnyksen korkeus enintään 20 mm

riittävästi vapaata tilaa (halkaisijaltaan 1500 mm)

wc-istuimen vierellä vapaata tilaa vähintään 800 mm

wc-istuimen edessä vapaata tilaa vähintään 1200 mm

wc-istuimen takana vapaata tilaa 300 mm (vähintään yhdessä 			esteettömässä wc-tilassa)

pesualtaan edessä vapaata tilaa 1200 mm

wc-istuimessa käsituet

wc-istuimen korkeus 480–500 mm (vähintään yhdessä esteettömässä 		wc-tilassa)

pesualtaan alla vapaata polvitilaa (korkeus 670 mm, syvyys 600 mm, 		leveys vähintään 800 mm)

peili sijoitettuna sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 			pyörätuolinkäyttäjälle (alareuna 900 mm)

peilin yläreuna 2000 mm:n korkeudella

tukikaiteet

vaatekoukut

valokatkaisija sijoitettu sellaiselle korkeudelle, että se soveltuu myös 		pyörätuolinkäyttäjälle (850–1100 mm)

valokatkaisija erottuu kontrastina taustastaan

kalusteet ja varusteet erottuvat kontrasteina

lattia märkänäkin luistamaton

toimiva hälytysjärjestelmä

kaksi hälytyspainiketta, painikkeet sijoitettu niin, että niitä on mahdollista 		käyttää wc-istuimelta ja lattialta

# VASTAANOTTOTILAT JA TOIMENPIDEHUONEET

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko tilaa riittävästi myös apuvälineiden käyttöä ajatellen? (Vapaata tilaa tulee olla vähintään 1500 x 1500 mm)

- Onko tilassa palvelupistesilmukka? (siirrettävä, akkukäyttöinen)

- Onko opasteita?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

# PUKUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Ovatko säilytyslokerot käytettävissä myös pyörätuolista?

- Pukukaapeissa liukuovet?

- Onko peili sopivalla korkeudella myös pyörätuolin käyttäjiä, lapsia ja lyhytkasvuisia henkilöitä ajatellen? (puolipeilin alareuna 900 mm lattiasta, yläreuna 2000 mm lattiasta)

- Onko pistorasioita korkeudella 400–1100 mm?

- Onko vaatekoukkuja 1100–1400 mm korkeudella lattiasta?

- Onko penkkiä pukeutumiseen makuulla (korkeus 500 mm, pituus 2100 mm)?

- Onko hälytysjärjestelmää avun saamiseksi?

# PESUHUONE

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm ja kynnyksen korkeus enintään 20 mm?

- Lattia ei saa olla märkänäkään liukas.

- Onko yhtenäisiä tukikaiteita liikkumisen helpottamiseksi?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

- Onko pitkää penkkiä pesemiseen? (leveys 600–700 mm, korkeus 500 mm ja pituus 2100 mm)

- Suihkupyörätuoli lainattavissa

- Onko suihkutuolia (kiinteä, seinälle kääntyvä, 500 mm:n korkeudella)?

- Pesuaineteline 900 mm:n korkeudella

# FYSIOTERAPIAN TILAT (RYHMÄLIIKUNTATILAT)

- Onko oven vapaa leveys vähintään 850 mm?

- Onko tilaa riittävästi myös apuvälineiden käyttöä ajatellen?

- Onko tilassa palvelusilmukka/induktiosilmukka?

- Onko opasteita?

- Helpottavatko kontrastit tilan hahmottamista?

# KOKOUSTILAT

- Onko induktiosilmukkaa kaikissa kokoontumistiloissa? (asianmukaisesti merkitty, käyttöohjeet)

- Onko mahdollisuutta tekstitulkkaukseen?

- Onko esteetön pääsy pöydän ääreen?

Pöydän korkeus 750–800 mm

Polvitilan korkeus vähintään 670 mm

Polvitilan syvyys vähintään 600 mm

Polvitilan leveys vähintään 800 mm

Pöydän vieressä vapaata tilaa vähintään 1300 mm

- Valaistus (vähintään 300 lx)

- Vaatenaulakko (myös korkeudella 1200 mm)

- Lattiamateriaali (kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, ei kokolattiamattoa)

# HENKILÖKUNNAN TILAT

- toimisto- ja hallintotilojen esteettömyys

- sosiaalitilojen esteettömyys (Esteetön wc/pesutila myös henkilökunnan käyttöön)

# VALAISTUS

- Onko yleisvalaistus riittävä?

- Aiheuttaako valaistus häikäisyhaittaa?

- Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?

## Suosituksia eri tilojen valaistusvoimakkuuksiksi:

- ilmoitustaulut 500 lx (pystytasossa)

- ruokalatilat 300 lx

- oleskelutilat 200 lx

- askartelutilat 500 lx yleisvalo, 1000 lx paikallisvalaistus

- kuntoilutila 500 lx

- käytävät ja portaat 200 lx (portaan alku- ja loppupäässä enemmän)

- hissi 300 lx

- sisääntuloaula 300 lx (säädettävä valaistus 100–500 lx, ei portaatonta säätöä himmentimillä, vaan tarvittaessa valaisinten ohjaus ryhmittäin, alueittain tms.)

- wc 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pukuhuoneet 300 lx (yleisvalaistus ja peilivalaistus kasvojen korkeudella)

- pesuhuoneet 300 lx

- henkilökuntatila 300 lx

- henkilökunnan kahvihuone 200 lx

- toimistotilat 500 lx

# AKUSTIIKKA JA ÄÄNENTOISTO

- Onko tiloissa käytetty ääntä vaimentavia materiaaleja?

- Onko äänentoistolaitteilla annettu informaatio saatavissa myös visuaalisena kuulovammaisia varten?

# ESTEETTÖMYYS JA TIEDOTTAMINEN

- Tietoa kohteen esteettömyydestä/saavutettavuudesta tulee olla saatavilla Internet-sivuilta ja henkilökunnalta (erityisesti neuvonta)

- Esteettömän vaihtoehtoisen sisäänkäynnin sijainti tulee opastaa

- Tiedottamisen esteettömyys: Internetsivut, selkokieli, palveluntarjonta eri kielillä (viittomakieli), visuaalinen/auditiivinen tiedotus

- Eri vaihtoehtoja ajanvarausmenettelyyn ja niistä tiedottaminen (tekstiviesti, sähköposti ja internet)

- Vaihtoehdot esimerkiksi lääkärin puhelinajoille (tekstiviesti, sähköposti)

- Asenteet: henkilökunnan kouluttaminen ikääntyneiden ja liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten kohtaamiseen, henkilökunnan koulutus esteettömyysasioissa (myös henkilökohtainen avustaja, opas- ja avustajakoirat)

- Palohälytyksen antaminen sekä auditiivisessa että visuaalisessa muodossa (kuuluminen/näkyminen myös esteettömässä wc-tilassa)

- Induktio- ja palvelusilmukoiden toiminnan säännöllinen testaaminen