KOHDE / RAKENNE:	SUOJATIEN REUNATUKI	1

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Ei sivukaltevuutta | Varoitusalue Opaslaatat Suojatiemerkkipylväs Kaiteet (ohjauskaide) | Huomiolaatta tai varoitusalue aina pystysuoran reunakiven kohdalla Ei törmäysvaaran aiheuttavia elementtejä suojatien kohdalla Pystysuoran reunatukiosuuden leveys väh. 1500 mm ja kohtisuorassa ajorataan nähden Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnän reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla Huomiolaatta- tai varoitusalueella sulanapitojärjestelmä suotava Luiskareunatukiosuuden suositusleveys 2500 mm, jotta se voidaan hoitaa koneellisesti, toiminnallinen minimileveys 900 mm | Huomiolaatassa tai varoitusalueessa päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus | Ohjaus-/varoituskuvion tunnistettavuus Värikontrastin säilyminen tunnistettavana Reunakiven korkeuden säilyminen muuttumattomana Luiskareunatuen portaattomuuden säilyminen muuttumattomana Lätäköitymisen estäminen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO |  | Varoitusalue Suojatiemerkkipylväs Kaiteet (ohjauskaide) | Varoitusaluetta käytetään, jos reitti on määritelty tärkeäksi perustason reitiksi Ei törmäysvaaran aiheuttavia elementtejä suojatien kohdalla Pystysuoran reunatukiosuuden leveys väh. 1500 mm ja kohtisuorassa ajorataan nähden Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnän reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla Luiskareunatukiosuuden suositusleveys 2500 mm, jotta se voidaan hoitaa koneellisesti, toiminnallinen minimileveys 900 mm | Varoitusalueella ja reunakivessä päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti suositeltava (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen | Reunakiven korkeuden säilyminen vakiona Pintakuvioiden säilyminen tunnistettavina |

KOHDE / RAKENNE:	ULKOPORTAAT	2

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Lämmitetyssä portaassa etenemä 390 mm Lepotasanne suositeltava 10–15 portaan välein Min. leveys 1200 mm RakMK F2 | Luiska Varoitusalue Opaslaatat Käsijohde Kaide Väri-/kontrastiraita | Ulkoportaissa suositeltava askelmitoitus 2 x nousu + etenemä = 660 mm (RT 88-10470, 1992) Katetuissa ja lämmitetyissä portaissa mitoitus 2 x nousu + etenemä = 630 mm Korvaava portaaton yhteys aina Sulanapitojärjestelmä suositeltava Pintamateriaali karkea, ei märkänäkään liukas Varoitusalue tai huomiolaatta-alue aina portaiden ylä- ja alapäissä Väri-/kontrastiraita porrasaskelmien reunassa. Kontrastiraita toteutetaan joko osana askelman rakenteellista ratkaisua tai massauksella jyrsityssä urassa Reuna kohtisuorassa kulkusuuntaan nähden Käsijohde kahdella korkeudella aina portaan molemmin puolin Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein | Porrasaskelmien reunassa selvästi porrasmateriaalista erottuva väri-/kontrastiraita (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti), ensisijaisesti tumma raita vaaleassa askelmassa Portaiden yleisväri vaalea, jotta askelmien varjot näkyvät Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 50 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) Tarvittaessa erityinen porrasvalo | Sulanapitojärjestelmän toimivuuden tarkistaminen. Liukkauden torjunta, jos sulanapitojärjestelmä ei ole toiminnassa Puhdas, ei liukas pinta Huomiolaattojen ja varoitusalueiden pintakuvion ja värikontrastin tunnistettavuuden takaaminen Portaan etureunan väri-/kontrasti- raidan säilyminen tunnistettavana Lämmitetyssä portaassa etenemä voi olla 375 mm Käsijohteen alle ei saa kasata lunta. Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny portaan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA Vaihtoehtoinen tapa korjausrakentamisessa RakMK F2 | Luiska Käsijohde Kaide Varoitusalue (raita) | Korvaava portaaton yhteys aina Pintamateriaali karkea, ei märkänäkään liukas Korjausrakentamisessa hyväksyttävä vaihtoehto: Väri-/kontrasti-raita ylimmän ja alimman portaan reunassa sekä ennen ja jälkeen välitasannetta Käsijohde aina portaan molemmin puolin Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein | Porrasaskelmien reunassa selvästi porrasmateriaalista erottuva väri-/kontrastiraita (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti), ensisijaisesti tumma raita vaaleassa askelmassa Portaiden yleisväri vaalea, jotta askelmien varjot näkyvät Vähintään valaistusluokka K2 (min. 10 lx) Hyvä valaistus: häikäisemätön, tasainen | Liukkauden torjunta, esim. hiekoitus Karhea, ei liukas pinta Ylimmän portaan etureunan väri-/ kontrastiraidan säilyminen tunnistettavana Käsijohteen alle ei saa kasata lunta. Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny portaan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä Kulun esto, ellei ole talvikunnossapitoa |

KOHDE / RAKENNE:	LUISKAT	3

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Suositeltava kaltevuus < 5 % (<1:20, n. 3º) Ilman välitasanteita kaltevuus max. 5 % Sivukaltevuus max. 2 % Koneellisesti kunnossapidettävän luiskan leveys ≥ 2300 mm Suositeltava leveys 1200–1800 mm (min. 900 mm) RakMK F1 | Portaat Opaslaatat Varoitusalue Käsijohde Kulkupinnat | Varoitusalue luiskan ylä- ja alapäissä Käsijohde kahdella korkeudella aina molemmilla sivuilla koko luiskan ja välitasanteiden pituudella Sulanapitojärjestelmä suositeltava Karkea pintamateriaali, joka ei ole liukas sääolosuhteiden vaihdellessa Vähintään 50 mm:n suojareunus ellei luiskan reunassa ole seinää tms. kiinteää estettä Kääntymiskohdassa tasanne vähintään 1150 x 1150 mm | Varoitusalueella selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 30 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus | Liukkauden estämien Varoitusalueen pintakuvion ja värikontrastin tunnistettavuuden takaaminen Käsijohteen alle ei saa kasata lunta Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny luiskan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA RakMK F1 | Portaat Varoitusalue Käsijohde Kulkupinnat | Luiskan lisäksi tarvitaan aina myös portaat Käsijohde aina molemmilla sivuilla koko luiskan ja välitasanteiden pituudella Karkea pintamateriaali, joka ei ole liukas sääolosuhteiden vaihdellessa Vähintään 50 mm:n suojareunus ellei luiskan reunassa ole seinää tms. kiinteää estettä | Vähintään valaistusluokka K2 (min. 10 lx) Hyvä valaistus: häikäisemätön, tasainen | Liukkauden estäminen Käsijohteen alle ei saa kasata lunta. Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny luiskan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä |

KOHDE / RAKENNE:	OPASLAATAT	4

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Kohokuvion tulee olla väylän pinnasta ylöspäin HUOMIOLAATTA: kupolikuvio Syvyys kulkusuuntaan 1200 mm, kun väylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen tai luiskaan, muutoin 600 mm OHJAAVA LAATTA: sauvakuvio Alin leikkaus: Luonnonkivisen ohjaavan laatan mitoitus Sauvojen asennus kulkusuuntaan | Suojatien reunatuki Ulkoportaat Luiskat Pysäkkikorokkeet Kulkupinnat Kaide (ohjauskaide) | Ohjaavien laattojen sijoitus niin, että ne johtavat loogisesti haluttuun paikkaan Ei muita väriltään tai pintakuvioinniltaan vastaavan tyyppisiä päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi Sulanapitojärjestelmä tai katto suositeltava Käytöstä neuvoteltava aina Näkövammaisten Keskusliiton tai Finlands Svenska Synskadade:n asiantuntijoiden kanssa | Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) , ensisijaisesti vaalea Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) Mahdollisesti valo integroituna ohjaus-/huomiokuvioon | Ohjaavan ja varoittavan kohokuvion säilyminen tunnistettavana Värikontrastin säilyminen tunnistettavana |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO |  |  |  |  |  |

KOHDE / RAKENNE:	EROTTELURAIDAT   Eroteltu PP/JK, Erottelukaista ajoradan reunassa	5

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla |  | Varoitusalueet Kulkupinnat Kaiteet Pollarit | Materiaalina lohkopintainen nupu- tai noppakivi Ei muita väriltään tai pintakuvioinniltaan vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi Toiminnallisesti eroteltavilla pinnoilla eri materiaali tai väri suositeltava, esim. jk:lla ja pp:llä Vähintään 500 mm:n erotteluraita suositeltava ennen reunakiveä, kun jalkakäytävä on ajoradan vieressä | Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Vähintään valaistusluokka K2, min 10 lx Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen | Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa Värikontrastin säilyminen tunnistettavana |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA Massaus | Kulkupinnat Kaiteet Pollarit | SAMA | Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus | Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa Värikontrastin säilyminen tunnistettavana |

KOHDE / RAKENNE:	PYSÄKKIKOROKKEET	6

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Korotettu pysäkki | Kulkupinnat Opaslaatat Varoitusalue Pysäkkimerkki Koho-opasteet | Ei muita väriltään tai pintakuvioinniltaan varoitusraitaa vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppipiirustus 2007: 29263/10 Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki www.hel.fi/helsinkikaikille/ | Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/val-koisen eroa vastaava kontrasti) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) | Varoitusraidan pintakuvioiden ja värikontrastin tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa Liukkauden torjunta |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | Korotettu pysäkki, SAMA Korottamaton pysäkki | Kulkupinnat Varoitusalue Pysäkkimerkki | Ei muita väriltään tai pintakuvioinniltaan varoitusraitaa vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppipiirustus 2007: 29263/9 Esteettömyyden perustason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki www.hel.fi/helsinkikaikille/ | Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/val-koisen eroa vastaava kontrasti) Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen | Varoitusraidan pintakuvioiden ja värikontrastin tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa Liukkauden torjunta |

KOHDE / RAKENNE:	SADEVESIKOURUT JA -KAIVOT	7

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Kannelliset kourut, jos syvyys enemmän kuin 20 mm Avokouru KT 02 | Kulkupinnat Kaivot Opaslaatat Erotteluraidat | Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina Sulanapitojärjestelmä suositeltava Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätäköitymisen estämiseksi Helppo puhdistettavuus | Päällysteestä erottuva väri tai materiaali | Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto) |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMAT | Kulkupinnat Kaivot Erotteluraidat | Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätäköitymisen estämiseksi Helppo puhdistettavuus | Päällysteestä erottuva väri tai materiaali | Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto) |

KOHDE / RAKENNE:	KULKUPINNAT	8

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Tasaisuus - poikkeama enintään 5 mm 2 m:llä - laatoissa hammastus enintään 5 mm - saumat enintään 5 mm Pituuskaltevuus - enintään 5 % Sivukaltevuus - enintään 2 % Liukkaus - kova päällyste - karhea, ei liukas pinta Kulkuväylän leveys vähintään 900 mm KT-02 | Portaat Luiskat Opaslaatat Erotteluraidat Sadevesikourut Kaivot Suojatiemerkinnät | Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm Tunnistettava kontrastivyöhyke esteiden ympärillä | Vähintään valaistusluokka K2 (min 10 lx) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen Toiminnallisesti erilaisilla alueilla (esim. jk ja pp) eri väri tai erilainen pintastruktuuri Vaaleat pinnat ja loogisesti kulkureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa | Päällysteen tasaisuuden ja käyttökelpoisuuden turvaaminen Liukkauden torjunta |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | Tasaisuus SAMA Pituuskaltevuus - enintään 8 % Sivukaltevuus - enintään 3 % Liukkaus - kova tai melko kova päällyste - karhea, ei liukas pinta KT-02 | Portaat Luiskat Erotteluraidat Sadevesikourut Kaivot Suojatiemerkinnät | Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm | Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus Vaaleat pinnat ja loogisesti kulkureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa | Päällysteen tasaisuuden ja käyttökelpoisuuden turvaaminen Liukkauden torjunta |

KOHDE / RAKENNE:	SUOJATIEMERKINNÄT	9

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Pyörätie LMp liikenteen ohjauslaitteista 3 luku § 31 KT-02 | Suojatien reunatuki Opaslaatat Varoitusalue Kulkupinnat Kaiteet (ohjauskaide) Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs | Ei muita vastaavalla kuvioinnilla olevia ja väärinkäsityksiä aiheuttavia päällysteitä lähialueella Suositus: Suojatie kohtisuorassa ajorataan nähden, kuitenkin vähintään suojatien pystysuoran reunatuen osuus kohtisuorassa Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnän reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla Materiaalivaihtoehdot: sahattu luonnonkivi (poltettu tai ristipäähakattu) betonikivi massaus | Suojatieraidoitus valkoinen ja kadun pinta tumma, mahdollisimman voimakas kontrasti (vähintään keskiharmaan ja mustan/ valkoisen eroa vastaava kontrasti) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 30 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) | Suojatien kuvioiden ja värikontrastin säilyminen tunnistettavina Liukkauden torjunta |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA | Suojatien reunatuki Kulkupinnat Kaiteet (ohjauskaide) Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs | Ei muita vastaavalla kuvioinnilla olevia ja väärinkäsityksiä aiheuttavia päällysteitä lähialueella Suositus: Suojatien pystysuora reunatukiosuus kohtisuorassa ajorataan nähden Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnän reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla Materiaalivaihtoehdot: sahattu luonnonkivi (poltettu tai ristipäähakattu) betonikivi massaus | Suojatieraidoitus valkoinen ja kadun pinta tumma, mahdollisimman voimakas kontrasti (vähintään keskiharmaan ja mustan/ valkoisen eroa vastaava kontrasti) Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus | Suojatien kuvioiden ja värikontrastin säilyminen tunnistettavina Liukkauden torjunta |

KOHDE / RAKENNE:	KÄSIJOHTEET	10

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | RakMK F2 KT 02 | Ulkoportaat Luiskat Opaslaatat Varoitusalue Kulkupinnat Kaiteet | Portaat ja luiskat: käsijohteet kahdella korkeudella aina molemmin puolin koko matkalla (myös lepotasanteet) Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein Törmäysvaaran tai vaatteiden tarttumisen estämiseksi ylempi ja alempi käsijohde tulee yhdistä toisiinsa tai taivuttaa alas tai sivulle Ohjauskaide portaille tai luiskaan tarvittaessa Lastenvaunuluiska erotetaan avokaiteella portaista | Ympäristöstä hyvin erottuva väri tai materiaali Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus tai kaidevalaistus | Käsijohteen toimivuuden ja saavutettavuuden turvaaminen. Käyttökunto turvataan väliaikaistoimenpitein ennen vaurioituneen käsijohteen uusimista Käsijohteen alle ei saa kasata lunta. Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny portaan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä Käsijohteen tulee olla tasainen eikä puinen johde saa olla tikkuinen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA RakMK F2 | Ulkoportaat Luiskat Varoitusalue Kulkupinnat Kaiteet | Käsijohde aina portaan ja luiskan (myös lepotasanteet) molemmin puolin Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein Lastenvaunuluiska erotetaan avokaiteella portaista Törmäysvaaran tai vaatteiden tarttumisen estämiseksi ylempi ja alempi käsijohde tulee yhdistä toisiinsa tai taivuttaa alas tai sivulle | Ympäristöstä hyvin erottuva väri tai materiaali | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	KAITEET	11

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Suojakaide 1200 mm, kun tasoero yli 6000 mm 1000 mm, kun tasoero yli 3000 mm 900 mm, kun tasoero yli 700 mm Suojaavan osan korkeus 900 mm, kun kaiteen korkeus on 1200 mm, muulloin 700 mm Avokaide Tasoero yli 500 mm, mutta ei yli 700 mm Käytetään myös matalammissa tasoeroissa, kun on kompastumisvaara Törmäyseste Portaissa keskikaiteena Erottamassa lastenvaunuluiska portaista | Ulkoportaat Luiskat Käsijohteet Pollarit | Ei teräviä kulmia tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tarttumista aiheuttavia osia Ajojohde, jos ylätasolla on huolto- tai muuta ajoneuvoliikennettä Roiskesuoja, jos kaide on alikulkusillalla Yksityiskohtaisempia ohjeita: RakMK F2 | Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus Tarvittaessa huomiovärit liikennealueilla | Kaiteen suojausvaikutuksen takaamien. Käyttökunto turvataan väliaikaistoimenpitein ennen vaurioituneen kaiteen uusimista Käsijohteen saavutettavuuden takaaminen, jos kaiteeseen liittyy käsijohde. Käsijohteen tulee olla tasainen eikä puinen johde saa olla tikkuinen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA Avokaide mahdollinen myös portaissa, joissa on alle 3 askelmaa | SAMA | SAMA | SAMA | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	PAINONAPPIPYLVÄS	12

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Painonappi tunnistettavasti koholla LMp tieliikenteen liikennevaloista | Suojatien reunatuki Opaslaatat Varoitusalueet Suojatiemerkinnät Suojatiemerkkipylväs | Äänimerkki tarpeen mukaan Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen | Painonapissa merkkivalo | Painonapin toimivuuden ja saavutettavuuden turvaaminen talviolosuhteissa |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA LMp tieliikenteen liikennevaloista | Suojatien reunatuki Varoitusalueet Suojatiemerkinnät Suojatiemerkkipylväs | SAMA | SAMA | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	SUOJATIEMERKKIPYLVÄS	13

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Sijoitus tiemerkinnän kohdalle ajoradan/ jalkakäytävän reunaan Suojatiemerkit suojatien molemmin puolin, jos kadulla on 2 ajokaistaa LMp liikenteenohjauslaitteista, 2 luku § 21 RT 98-10565 | Suojatien reunatuki Opaslaatat Varoitusalueet Erotteluraidat Suojatiemerkinnät Painonappipylväs | Pylvään vakiotyyppinen sijoitus on tärkeä, koska se auttaa näkövammaisia hahmottamaan suojatien sijainnin | Liikennemerkkipylvään väri vaalean harmaa Tarvittaessa huomioväriraita | Merkin kunnon ja tunnistettavuuden säilyminen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA Sijoitus tiemerkinnän kohdalle tai enintään 2 m ennen suojatie- tai pyörätiemerkinnän alkua Etäisyys ajoradan reunasta enintään 2 m (max. 3,5, jos hyvä näkyvyys) LMp liikenteenohjauslaitteista, 2 luku § 21 | Suojatien reunatuki Varoitusalueet Erotteluraidat Suojatiemerkinnät Painonappipylväs | SAMA | SAMA | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	ISTUIMET	14

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Suositeltava mitoitus erityiskohteissa ja esteettömillä reiteillä Käsituki aina, osassa penkkejä vain keskellä Selkänoja aina Sijoitustiheys vähintään 50 m Lisäksi alueilla tulee olla erikorkuisia ja -tyyppisiä istuimia Reumaliiton mitoitusohje | Varoitusalueet Kulkupinnat | Ei teräviä tai muutoin törmäys tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai rakenteita, istuimen etureuna pyöristetty Sijoitus pinnaltaan tunnistettavalle kalustevyöhykkeelle Alustassa kova pintamateriaali Sijoitus kulkureittien ulkopuolelle Penkin päädyssä vähintään 900 mm vapaata tilaa pyörätuolille, lastenvaunuille tms. Kiinnitys maahan suotava niin, että penkin paikka pysyy muuttumattomana | Ympäristöstä erottuva väri tai materiaali Vähintään valaistusluokka K2 (min. 10 lx) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen | Penkin saavutettavuuden turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa, mm. talvella Penkin käyttökuntoisuuden turvaaminen puhtaus siisteys pintojen sileys |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | Istumiskorkeus 400–500 mm Käsituki ja selkänoja ainakin osassa penkkejä Selkänoja suotava Sijoitustiheys tarpeen mukaan | SAMA | SAMA | Ympäristön toiminnallisen luokan mukainen valaistus | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	POLLARIT JALANKULKUALUEILLA	15

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Kuvan pollarimalli on vain esimerkki, malli valitaan suunnittelun yhteydessä | Varoitusalueet | Ei teräviä tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tartuntavaaraa aiheuttavia osia Tunnistettava pintamateriaali pollarivyöhykkeellä Suositeltava korkeus 900 mm | Ympäristöstä selvästi erottuva väri tai materiaali Heijastava raita tai osa, jos pollari on tumma Tarvittaessa huomioväri Tarvittaessa pollarivalaistus | Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen Värikontrastin ja mahd. huomio-värien säilymisen turvaaminen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO |  | SAMA | Korkeus 600–900 mm | SAMA | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	SUOJATIEN KESKIKOROKE	16

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Mitoitus yhdenmukainen suojatien päiden kanssa. | Suojatien reunatuki Kulkupinnat Suojatiemerkintä Varoitusalueet Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs | Suojatien reunatuen suunnittelu on esitetty kriteeritaulukossa 1 Suojatien reunatuki. | Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma) | Varoitusalueen pintakuvion ja värikontrastin säilymien tunnistettavana |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO |  | Suojatien reunatuki Kulkupinnat Suojatiemerkintä Varoitusalueet Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs |  | Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus | SAMA |

KOHDE / RAKENNE:	KOHOKARTTA	17

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | RT 09-10884 RT 98-10565 | Opaslaatat Kaiteet (ohjauskaide) | Kirjasinkoko 25–40 mm, jos pääsy opasteen välittömään läheisyyteen on mahdollista ja 70–100 mm, jos lukeminen tapahtuu 1–3 metrin päästä Törmäysvaaran välttämiseksi opasteen alaosassa täytyy olla kilven tasossa saman suuntainen este Tuntoon perustuva kohokartta ja pistekirjoitustekstit suositellaan asennettavaksi vinoon vaaka-asentoon, asennuskorkeus 900 mm Katos suositeltava Käytöstä neuvoteltava aina Näkövammaisten Keskusliiton tai Finlands Svenska Synskadade:n asiantuntijoiden kanssa | Riittävä värikontrasti, tummuus-ero vähintään 50 % tekstin ja pohjan välillä sekä opasteen ja taustan välillä Mustan ja valkoisen yhdistelmä on helpoimmin luettavissa Vähintään valaistusluokka K2 Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen, riittävän voimakas Tarvittaessa erillinen opastinvalo | Pääsyn turvaamien opasteen lähelle (kosketusetäisyys) Opaslaattojen tunnistettavuuden turvaaminen Värikontrastin säilymisen turvaaminen |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO |  |  |  |  |  |

KOHDE / RAKENNE:	VAROITUSALUEET	18

| LAATUTASO / ALUE | MITOITUS | SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA Ohjeistettu erillisissä taulukoissa | SUUNNITTELUOHJEITA | VÄRI JA VALAISTUS | KUNNOSSAPITOVAATIMUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Erityisliikunta- ja leikkipaikat Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla | Syvyys kulkusuuntaan 1200 mm, kun väylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen, muutoin 600 mm | Suojatien reunatuki Ulkoportaat Luiskat Opaslaatat Erotteluraidat Pysäkkikorokkeet | Käytetään varoittamaan reunasta, korokkeesta, luiskasta, portaista, suojatiestä ym. ellei käytetä huomiolaattoja. Varoitusalueissa käytettävät materiaalit: • valkoinen luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu) • valkoinen sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu) • valkoinen pesubetonikivi • valkoinen betonikivi • valkoinen huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä) Ei muita väriltään tai pintakuvioinniltaan vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi | Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti) Vähintään valaistusluokka K2, min. 10 lx Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen | Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen Värikontrastin säilymisen turvaaminen tunnistettavana |
| 2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO | SAMA | SAMA | SAMA | Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus | SAMA |