OBJEKT / KONSTRUKTION:	SKYDDSVÄGARS KANTSTEN	1

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden | Ej sidolutning | Varningsområden Ledarplattor Stolpar för skyddsvägsmärken Räcken (ledstänger) | Signalplatta eller varningsområde alltid vid vertikal kantsten Inga element vid skyddsvägar eller skyddsvägars kanter som kan orsaka risk för kollision Partiet med vertikal kantsten skall vara minst 1500 mm brett och placeras vinkelrätt i förhållande till körbanan Vid snettlöpande skyddsvägar riktningsvisare för skyddsväg i kanten av skyddsvägsmarkering med 200-300 mm bred rand av naturstenar med bruten yta System för isfrihållning önskvärt på signalplatta- och varningsområden Rekommenderad bredd för partiet med rampkantsten är 2500 mm. För att möjliggöra maskinellt underhåll är den funktionella minimibredden 900 mm. | Signalplatta eller varningsområde med färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) Vid behov ledbelysning för personer med nedsatt synförmåga | Identifierbarhet av led-/varnings-mönster Bibehållande av identifierbara färgkonstraster Bibehållande av kantstenens höjd Bibehållande av rampkantstenarnas trapplösa konstruktion. Förebyggande av vatten-pölbildning |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ |  | Varningsområden Stolpar för skyddsvägsmärken Räcken (vägledande räcken) | Varningsområde används ifall passagen är definierad som en viktig passage av basnivå Inga element vid skyddsvägar eller skyddsvägars kanter som kan orsaka risk för kollision Partiet med vertikal kantsten skall vara minst 1500 mm brett och placeras vinkelrätt i förhållande till körbanan Vid snettlöpande skyddsvägar riktningsvisare för skyddsväg i kanten av skyddsvägsmarkering med 200-300 mm bred rand av naturstenar med bruten yta. Rekommenderad bredd för partiet med rampkantsten är 2500 mm. För att möjliggöra maskinellt underhåll är den funktionella minimibredden 900 mm | Varningsområde och kantsten med färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Gatubelysning enligt vägens funktionsklass Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark | Bibehållande av kantstenens höjd Bibehållande av ytbeläggningens mönster |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	UTOMHUSTRAPPOR	2

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | För uppvärmda trappor stegdjup 390 mm Viloplan rekommenderas med 10–15 trappstegs mellanrum Minimibredd 1200 mm RakMK F2 | Ramper Varningsområden Ledarplattor Ledstänger Räcken Färg-/kontrastränder | Rekommenderad steg-dimensionering för utomhustrappor är 2 x steghöjd + stegdjup = 660 mm (RT 88-10470, 1992) För uppvärmda och takförsedda trappor är dimensioneringen 2 x steghöjd + stegdjup = 630 mm Alltid en alternativ trapplös förbindelseväg System för isfrihållning att rekommendera Ytbeläggningsmaterialet grovt och halkfritt även vid vått väder Varningsområde eller signalplattaområde alltid i övre och nedre ändan av trappan Färg-/kontrastrand i trappstegens kanter. Kontrastrand förverkligas som en del av trappstegets konstruktion eller genom ett fräst spår i trappstegskanten fylld med massa Kanten vinkelrätt placerad i förhållande till gångriktningen Ledstänger alltid på två höjder på ömse sidor av trappan Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum | I trappstegens kant färg-/ kontrastrand som tydligt avviker från trappans material (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit), i första hand ljusa trappsteg med mörka ränder Trappans dominerande färg ljus för att trappstegens skuggor skall synas Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) Vid behov särskild trappbelysning | Kontroll av att systemet för isfrihållning fungerar. Avvärjning, om inget system för isfrihållning i användning Ren, halkfri ytbeläggning Säkerställande av identifierbara ytbeläggningsmönster och färgkonstraster på signalplattor och varningsområden Bibehållande av identifierbara färg-/kontrastränder i trapp-stegens främre kant För uppvärmda trappor kan stegdjupet vara 375 mm Snö får inte samlas på hög under ledstången Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på trappområdet och inte stör användning av ledstången |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA Alternativt sätt vid trapprenoveringar RakMK F2 | Ramper Ledstänger Räcken Varningsområden (ränder) | Alltid en alternativ trapplös förbindelseväg Ytbeläggningsmaterialet grovt och halkfritt även vid vått väder Godkännbart alternativ vid trapp-renoveringar: färg-/kontrastrand i det översta och nedersta trapp-stegets kant samt före och efter viloplan Ledstänger alltid på ömse sidor av trappan Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum | I trappstegens kant en färg-/ kontrastrand som tydligt avviker från trappans material (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) ), i första hand ljusa trappsteg med mörka ränder Trappans dominerande färg ljus för att trappstegens skuggor skall synas Minst belysningsklass K2 (min 10 lx) Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark | Avvärjning, t.ex. sandning Grov, halkfri ytbeläggning Bibehållande av identifierbara färg-/kontrastränder i trappstegens främre kant Snö får inte samlas på hög under ledstången Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på trappområdet och inte stör användning av ledstången Spärrning av genomgång, om inget vinterunderhåll |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	RAMPER	3

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Rekommenderad lutning ≤ 5 % (≤1:20, ca 3º) Utan viloplan lutning max 5 % Sidolutning max 2 % Bredden på maskinellt underhållbara ramper ≥ 2300 mm Rekommenderad bredd 1200–1800 mm (min 900 mm) RakMK F1 | Trappor Ledarplattor Varningsområden Ledstänger Ytbeläggningar | Varningsområde i övre och nedre ändan av rampen Ledstänger på två höjdnivåer på ömse sidor och längs hela rampen och viloplanens kanter System för isfrihållning att rekommendera Grovt ytbeläggningsmaterial som är halkfritt även under varierande väderförhållanden Minst 50 mm högt avåknings-skydd om rampen inte begränsas av vägg eller annan fast konstruktion Vid rampens riktändringsställe minst 1150 x 1150 mm:s viloplan | Varningsområde med tydligt avvikande färg/kontrast (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 30 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) Vid behov ledbelysning för personer med nedsatt synförmåga | Avvärjning Säkerställande av identifierbara ytbeläggningsmönster och färg-kontraster på varningsområdet Snö får inte samlas på hög under ledstången Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på rampområdet och inte stör användning av ledstången |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA RakMK F1 | Trappor Varningsområden Ledstänger Ytbeläggningar | Vid ramper behövs alltid även en trappa Ledstänger på ömse sidor och längs hela rampen och viloplanens kanter Grovt ytbeläggningsmaterial som är halkfritt även under varierande väderförhållanden Minst 50 mm högt avåknings-skydd om rampen inte begränsas av vägg eller annan fast konstruktion | Minst belysningsklass K2 (min 10 lx) Bra belysning: bländfri, jämn | Avvärjning Snö får inte samlas på hög under ledstången Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på rampområdet och inte stör användning av ledstången |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	LEDARPLATTOR	4

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Reliefen skall stiga upp från passagens yta SIGNALPLATTA: kupolmönster Djup i gångriktningen 1200 mm ifall passagen leder till en trappa eller ramp som leder direkt nedåt, annars djup 600 mm. RIKTNINGSPLATTA: stavreliefmönster Nedersta snittet: dimensionerna för riktningsplatta i natursten. Reliefstavarna i gångriktning | Skyddsvägars kantsten Utomhustrappor Ramper Hållplatsrefuger Ytbeläggningar Räcken (vägledande räcken) | Placering av riktningsplattor så att de leder logiskt till önskat ställe Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar System för isfrihållning eller tak-beläggning att rekommendera Synskadades Centralförbund eller Finlands Svenska Synskadade bör alltid konsulteras om användning av ledarplattor | Färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) i första hand ljus Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) Eventuellt ljus integrerat i led-/ varningsmönstret | Bibehållande av identifierbara riktnings- och kupolmönster i relief Bibehållande av identifierbara färgkontraster |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ |  |  |  |  |  |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	SKILJEREMSOR   Åtskilda CB/GB, Skiljestråk i körbanans kant	5

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden |  | Varningsområden Ytbeläggningar Räcken Pollare | Som material används små- eller storgatusten med bruten yta Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar Ytbeläggning av områden med separata funktioner, t.ex. CB och GB, med olika material eller färger att rekommendera Minst 500 mm:s skiljeremsa rekommenderas före kantstenen, när trottoaren belägen vid en körbana | Färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Minst belysningsklass K2 Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark | Säkerställande av identifierbara ytmönster i skiljeremsor under varierande väderförhållanden Bibehållande av identifierbara färgkontraster |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA Fyllning med massa | Ytbeläggningar Räcken Pollare | SAMMA | Färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Gatubelysning enligt vägens funktionsklass | Säkerställande av identifierbara ytmönster i skiljeremsor under varierande väderförhållanden Bibehållande av identifierbara färgkontraster |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	HÅLLPLATSREFUGER	6

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Hållplats med refug | Ytbeläggningar Ledarplattor Varningsområden Hållplatsmärken Reliefskyltar | Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar Ytbeläggningsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggnings-material som används på området Detaljerade planeringsanvisningar: Suraku-kortet 7 samt Helsingfors stads Byggnadskontors typpritning 2007: 29263/10 Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki www.hel.fi/helsinkikaikille/ | På varningsområdet färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) | Säkerställande av identifierbara ytmönster och färgkontraster i varningsremsor under varierande väderförhållanden Avvärjning |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | Hållplats med refug, SAMMA Hållplats utan refug | Ytbeläggningar Varningsområden Hållplatsmärken | Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar Ytbeläggningsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggnings-material som används på området Detaljerade planeringsanvisningar: Suraku-kortet 7 samt Helsingfors stads Byggnadskontors typpritning 2007: 29263/10 Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki. www.hel.fi/helsinkikaikille/ | På varningsområdet färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Gatubelysning enligt vägens funktionsklass Bra belysning: bländfri, jämn | Säkerställande av identifierbara ytmönster och färgkontraster i varningsremsor under varierande väderförhållanden Avvärjning |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	RÄNNSTENAR OCH RÄNNSTENSBRUNNAR	7

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Täckt rännsten, om rännan djupare än 20 mm Öppen rännsten KT 02 | Ytbeläggningar Brunnar Ledarplattor Skiljeremsor | Logisk placering i gatans längd-riktning så att rännstenar kan fungera t.ex. som vägledande rand för synskadade personer System för isfrihållning att rekommendera Tillräckligt tätt med gallertäckta brunnar för att undvika vattenpöl-bildning Enkelt rengörbara | Färg eller material som avviker från övrig ytbeläggning | Säkerställande av rännstenars användbarhet, isbekämpning och regelbunden rengöring (borttagning av sand och skräp) |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA | Ytbeläggningar Brunnar Skiljeremsor | Logisk placering i gatans längd-riktning så att rännstenar kan fungera t.ex. som vägledande rand för synskadade personer Tillräckligt tätt med gallertäckta brunnar för att undvika vattenpöl-bildning Enkelt rengörbara | Färg eller material som avviker från övrig ytbeläggning | Säkerställande av rännstenars användbarhet, isbekämpning och regelbunden rengöring (borttagning av sand och skräp) |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	YTBELÄGGNINGAR	8

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Jämnhet - avvikelser max 5 mm på 2 m - plattors tandning max 5 mm - fogar max 5 mm Längdlutning - max 5 % Sidolutning - max 2 % Halka - hård ytbeläggning - grov, halkfri yta Stråkens bredd minst 900 mm KT-02 | Trappor Ramper Ledarplattor Skiljeremsor Rännstenar Brunnar Skyddsvägsmarkeringar | Inga konstruktioner som kan orsaka risk att snubbla Inga hinder i höjdled under 2200 mm För konstruktioner som kräver bygglov 3000 mm Identifierbara kontrastzoner runtom hinder | Minst belysningsklass K2 (min 10 lx) Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark Ytbeläggning av områden med separata funktioner (t.ex. CB och GB) med olika färger eller ytstruktur Ljusa ytor och logiska mönster som underlättar identifiering av stråk och inte ger intryck av trappsteg | Säkerställande av ytbeläggningens jämnhet och användbarhet Avvärjning |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | Jämnhet SAMMA Längdlutning - max 8 % Sidolutning - max 3 % Halka - hård eller ganska hård ytbeläggning - grov, halkfri yta KT-02 | Trappor Ramper Skiljeremsor Rännstenar Brunnar Skyddsvägsmarkeringar | Inga konstruktioner som kan orsaka risk att snubbla Inga hinder i höjdled under 2200 mm För konstruktioner som kräver bygglov 3000 mm | Gatubelysning enligt vägens funktionsklass Ljusa ytor och logiska mönster som underlättar identifiering av stråk och inte ger intryck av trappsteg | Säkerställande av ytbeläggningens jämnhet och användbarhet Avvärjning |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	SKYDDSVÄGSMARKERINGAR	9

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Cykelbana LMp om trafikstyrningsutrustning kapitel 3 § 31 KT-02 | Skyddsvägars kantsten Ledarplattor Varningsområden Ytbeläggningar Räcken (vägledande räcken) Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken | Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat mönstrade för att undvika miss-uppfattningar Rekommendation: Skyddsväg placeras vinkelrätt i förhållande till körbanan. Annars skall åtminstone skyddsvägens parti med vertikal kantsten placeras vinkelrätt Vid snettlöpande skyddsvägar riktningsvisare för skyddsväg i kanten av skyddsvägsmarkering med 200-300 mm bred rand av naturstenar med bruten yta Materialalternativ: sågad natursten (krysshamrad eller bränd) betongsten massa | Skyddsvägsränderna vita och ytbeläggningen mörk, så stark kontrast som möjligt (minst kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 30 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) | Bibehållande av skyddsvägars mönster och färgkontraster Avvärjning |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA | Skyddsvägars kantsten Ytbeläggningar Räcken (vägledande räcken) Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken | Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat mönstrade för att undvika missuppfattningar Rekommendation: skyddsvägens parti med vertikal kantsten placeras vinkelrätt i förhållande till körbanan Vid snettlöpande skyddsvägar riktningsvisare för skyddsväg i kanten av skyddsvägsmarkering med 200-300 mm bred rand av naturstenar med bruten yta Materialalternativ: sågad natursten (krysshamrad eller bränd) betongsten massa | Skyddsvägsränderna vita och ytbeläggningen mörk, så stark kontrast som möjligt (minst kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Gatubelysning enligt vägens funktionsklass | Bibehållande av skyddsvägars mönster och färgkontraster Avvärjning |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	LEDSTÄNGER	10

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | RakMK F2 KT 02 | Utomhustrappor Ramper Ledarplattor Varningsområden Ytbeläggningar Räcken | Trappor och ramper: ledstänger på två höjdnivåer alltid på ömse sidor längs hela trappan samt rampen och viloplanens kanter Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum För att förhindra risk för kollision eller kläder från att fastna bör den övre och nedre ledstången kopplas ihop med varandra eller böjas neråt eller åt sidan Vägledande räcke till trappan eller rampen vid behov Barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke | Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen Vid behov ledbelysning eller räckbelysning för personer med nedsatt synförmåga | Säkerställande av ledstångens användbarhet och tillgänglighet t.ex. under vinterförhållanden. Användbarheten tryggas med tillfälliga lösningar tills en skadad ledstång kan bytas ut Snö får inte samlas på hög under ledstången Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på rampområdet och inte stör användning av ledstången Ledstången skall vara jämn och en stång av trä får inte vara flisig |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA RakMK F2 | Utomhustrappor Ramper Varningsområden Ytbeläggningar Räcken | Ledstänger alltid på ömse sidor av trappan samt rampen och viloplanens kanter Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum Barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke För att förhindra risk för kollision eller kläder från att fastna bör den övre och nedre ledstången kopplas ihop med varandra eller böjas neråt eller åt sidan | Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	RÄCKEN	11

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Skyddsräcke 1200 mm när nivåskillnad över 6000 mm 1000 mm när nivåskillnad över 3000 mm 900 mm när nivåskillnad över 700 mm Skyddande delens höjd 900 mm när räckets höjd är 1200 mm, annars 700 mm Öppet räcke Nivåskillnad över 500 mm men ej över 700 mm Används även vid mindre nivåskillnader när det finns risk för snubbling Kollisionshinder Vid trappor som mitträcke Separerar barnvagnsskenor från trappa RakMK F2 | Utomhustrappor Ramper Ledstänger Pollare | Inga vassa hörn eller andra delar som kan orsaka risk för kollision eller risk för att kläder fastnar Ledare för fordon om det finns underhålls- eller annan fordons-trafik på den övre nivån Stänkskydd om räcket är beläget vid en underfartstunnel | Vid behov ledbelysning för personer med nedsatt synförmåga Vid behov varselfärger på trafik-områden | Säkerställande av räckets skyddande effekt. Användbarheten tryggas med tillfälliga lösningar tills en skadad ledstång kan bytas ut Säkerställande av ledstångens tillgänglighet om det finns en ledstång vid räcket. Ledstången skall vara jämn och en stång av trä får inte vara flisig |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA Öppet räcke möjlig även vid trappor som har mindre än 3 trappsteg RakMK F2 | SAMMA | SAMMA | SAMMA | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	TRYCKKNAPPSTOLPAR	12

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Tryckknappen identifierbart upphöjd LMp om trafikljus för vägtrafik | Skyddsvägars kantsten Ledarplattor Varningsområden Skyddsvägsmarkeringar Stolpar för skyddsvägsmärken | Identifierbar ljudsignal vid behov Vid snettlöpande skyddsvägar markering av gångriktning | Tryckknapp med signallampa | Säkerställande av tryckknappens användbarhet och tillgänglighet under vinterförhållanden |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA LMp om trafikljus för vägtrafik | Skyddsvägars kantsten Varningsområden Skyddsvägsmarkeringar Stolpar för skyddsvägsmärken | SAMMA | SAMMA | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	STOLPAR FÖR SKYDDSVÄGSMÄRKEN	13

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Placering vid vägmarkeringen i körbanans/ trottoarens kant Skyddsvägsmärken på ömse sidor av skyddsvägen vid vägar med 2 körfiler LMp om trafikstyrningsutrustning, kapitel 2 § 21 RT 98-10565 | Skyddsvägars kantsten Ledarplattor Varningsområden Skiljeremsor Skyddsvägsmarkeringar Tryckknappsstolpar | Stolpars standardplacering viktigt, eftersom det hjälper synskadade personer att bestämma var skyddsvägar är belägna | Färgen på vägmärkesstolpar ljusgrå Vid behov rand med varningsfärg | Bibehållande av märkets skick och identifierbarhet |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA Placering vid skyddsvägsmarkeringen eller max 2 m innan markeringen av skydds-vägen eller cykelbanan börjar Avstånd från körbanans kant max 2 m (max 3,5 om god sikt) LMp om trafikstyrningsutrustning, kapitel 2 § 21 | Skyddsvägars kantsten Varningsområden Skiljeremsor Skyddsvägsmarkeringar Tryckknappsstolpar | SAMMA | SAMMA | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	SITTPLATSER	14

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Rekommenderad dimensionering vid specialställen och tillgängliga stråk Alltid armstöd, på en del bänkar enbart i mitten Alltid ryggstöd Placering med högst 50 m:s avstånd Dessutom bör det finnas olika typer av sittplatser i olika höjdnivåer Reumaförbundets dimensionerings-anvisning | Varningsområden Ytbeläggningar | Inga vassa delar eller andra delar eller konstruktioner som kan orsaka fara, sittplatsens främre kant rundad Placering på möblerade zoner med identifierbar ytbeläggning Underlagets ytbeläggning hård Placering utanför stråk I ändan av bänken minst 900 mm fritt utrymme för rullstolar, barn-vagnar osv. Fästning i marken önskvärd för att bänken skall hållas på sin plats | Färg eller material som avviker från omgivningen Minst belysningsklass K2 (min 10 lx) Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark | Säkerställande av bänkars tillgänglighet under varierande förhållanden, bl.a. på vintern Säkerställande av bänkars användbarhet rena städade släta ytor |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | Sitthöjd 400–500 mm Armstöd och ryggstöd åtminstone på en del bänkar Ryggstöd önskvärt Placering enligt behov | SAMMA | SAMMA | Belysning enligt omgivningens funktionsklass | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	POLLARE PÅ FOTGÄNGAROMRÅDEN	15

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Bildens pollarmodell är endast ett exempel, modell väljs i samband med planeringen | Varningsområden | Inga vassa delar eller andra delar som kan orsaka risk för kollision eller risk för att t.ex. kläder fastnar Identifierbart ytbeläggnings-material runtom pollare Rekommenderad höjd 900 mm | Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen Reflekterande rand eller del, om pollaren är mörk Vid behov varningsfärg Vid behov belysning av pollaren | Säkerställande av identifierbara varningsmönster Bibehållande av färgkontraster och eventuella varningsfärger |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ |  | SAMMA | Höjd 600–900 mm | SAMMA | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	MITTREFUG PÅ SKYDDSVÄGAR	16

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Dimensionering enligt måtten på skydds-vägens ändar | Skyddsvägars kantsten Ledarplattor Ytbeläggningar Skyddsvägsmarkeringar Varningsområden Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken | Riktlinjer för planering av skyddsvägars kantsten finns i kriterietabell 1, Skyddsvägars kantsten | Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx (”Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”, Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program) | Bibehållande av identifierbara ytbeläggningsmönster och färg-kontraster på varningsområden |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ |  | Skyddsvägars kantsten Ytbeläggningar Skyddsvägsmarkeringar Varningsområden Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken |  | Gatubelysning enligt vägens funktionsklass | SAMMA |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	RELIEFKARTA	17

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | RT 09-10884 RT 98-10565 | Ledarplattor Räcken (vägledande räcken) | Teckenstorlek 25–40 mm om tillträde till skyltens omedelbara närhet är möjligt och 70–100 mm om avläsningen sker på 1–3 meters avstånd För att undvika risk för kollision bör det finnas ett parallellt hinder i skyltens nedre del på samma höjdnivå som skylten Rekommenderad placering av fingerkänselbaserade reliefkartor och punktskrifter är lutande i horisontalläge, installationshöjd 900 mm Skyddstak rekommenderas Samråd om planeringen bör alltid ske med sakkunniga vid Synskadades Centralförbund eller vid förbundet Finlands Svenska Synskadade | Tillräcklig färgkonstrast, skillnaden i mörkhet minst 50 % mellan text och botten samt mellan skylt och bakgrund Kombination av svart och vitt är lättast att läsa Minst belysningsklass K2 Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark Vid behov separat skyltlampa | Säkerställande av tillträdet till skyltens närhet (berörings-avstånd) Säkerställande av identifierbar ledarplattor Bibehållande av färgkontraster |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ |  |  |  |  |  |

OBJEKT / KONSTRUKTION:	VARNINGSOMRÅDEN	18

| KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE | DIMENSIONERING | ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller | PLANERINGSRIKTLINJER | FÄRG OCH BELYSNING | UNDERHÅLLSKRAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhets-ställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med special-boenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden | Djup i gångriktningen 1200 mm när passagen leder till en trappa som leder direkt nedåt, annars 600 mm | Skyddsvägars kantsten Utomhustrappor Ramper Ledarplattor Skiljeremsor Hållplatsrefuger | Används för att varna om kanter, refuger, ramper, trappor, skydds-vägar osv. om inte signalplattor används Material som används för varningsområden: • vit naturstensplatta (krysshamrad eller bränd) • vit sågad smågatusten (krysshamrad eller bränd) • vit tvättad betongsten • vit betongsten • vit signalplatta (i området installeras ett isfrihållningssystem) Inga andra ytbeläggningar i när-området som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar | Färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) Minst belysningsklass K2, minst 10 lx Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark | Säkerställande av identifierbara varningsmönster Säkerställande av identifierbara färgkontraster |
| 2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ | SAMMA | SAMMA | SAMMA | Gatubelysning enligt vägens funktionsklass | SAMMA |