Liitosalueen pienkalustolinjojen 
suunnitelma

SUY						Sarjanumero

WSP Finland

| Julkaisija | KUVAILULEHTI |
| --- | --- |
| HKL |  |
|  | Julkaisun päivämäärä |
|  | 18.11.2008 |

| Tekijä(t) Simo Airaksinen (WSP), Johanna Wallin (WSP), Ville Lepistö (HKL), Markku Granholm (HKL) |
| --- |
| Julkaisun nimi |
| Liitosalueen pienkalustolinjojen suunnitelma |
| Tiivistelmä |
| Helsinki laajenee vuoden 2009 alussa itään Östersundomin ja Västerkullan alueille, samalla liitosalue siirtyy YTV:n lippujärjestelmän piiriin. Joukkoliikenne liitosalueelle hoidetaan ensimmäisessä vaiheessa pääasiassa U-linjoilla, joita täydennetään alueen sisäisillä pienkalustolinjoilla. Osa pienkalustolinjojen vuoroista jatkaa Itäkeskukseen. Tässä raportissa esitetään pienkalustolinjojen suunnitelma reitteineen ja aikatauluineen, sekä taustatiedoksi U-linjojen aikatauluja, väestötietoja ja infratarkasteluja. Suunnitelman lähtökohtana ovat U-linjojen ja väestötietojen lisäksi toimineet muun muassa koulumatkatarpeet. Pienkalustolinjat toimivat suunnitelman mukaan syöttölinjoina U-linjoille. Liitosalueen tärkeimmät kohteet ovat Landbon ja Karhusaaren asuinalueet, Sakarinmäen koulukeskus ja Östersundomin keskusta sekä keskustassa sijaitseva yrittäjätalo. Kohteet on pyritty huomioimaan pienkalustolinjojen reittien suunnittelussa. |
| Avainsanat |
| Liitosalue, Pienkalustolinjat, U-liikenne |
| Muut tiedot |
| Sarjanumero | ISSN-numero | ISBN-numero |
| Painopaikka ja -vuosi | Kieli | Sivuja | Liitteitä |
| Helsinki 2008 | Suomi | 33+5 | 5 |

| Publisher | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Helsinki City Transport |  |
|  | Date of publication |
|  | 18.11.2008 |

| Author(s) Simo Airaksinen (WSP), Johanna Wallin (WSP), Ville Lepistö (HKL), Markku Granholm (HKL) |
| --- |
| Name of publication |
| Abstract |
| Key words |
| Other information |
| Series number | ISSN number | ISBN number |
| Printing place and year | Language | Pages | Appendices |

Esipuhe

Helsinkiin liitetään Sipoon lounaisosa ja Vantaan eteläisin kärki vuoden 2009 alkaessa. Alueesta käytetään myös nimityksiä liitosalue ja Västerkullan kiila. Alueen joukkoliikennepalvelut paranevat samalla, kun Porvoon Liikenteen lähdöt siirtyvät U-lippusopimuksen piiriin. Tällöin matkustaja voi matkustaa Porvoon Liikenteen busseissa Helsingin sisäisillä arvo- ja kausilipuilla. Lisäksi HKL parantaa alueiden palvelua aloittamalla liikennöinnin kolmella pienkalustolinjalla, joita liikennöidään kahdella autolla. Linjojen liikennöinti ostetaan Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet:

Ville Lepistö		HKL, puheenjohtaja

Markku Granholm	HKL

Simo Airaksinen	WSP

Johanna Wallin 	WSP

Työn etenemistä on valvonut HKL:n suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski. Työn aikana suunnitelmasta on pyydetty kommentit sosiaalivirastosta, Helsingin Bussiliikenne Oy:stä ja Porvoon Liikenne Oy:stä. Työssä on toiminut konsulttina WSP Finland Oy, jossa työssä ovat olleet mukana Simo Airaksinen, Johanna Wallin ja Paula Leppänen.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	4

2	Lähtökohdat	4

2.1	Sipoosta ja Vantaasta liitettävät alueet	4

2.2	Liitosalueen joukkoliikenneinventointi	6

2.2.1	Joukkoliikenteen nykytilanteen tarjonta ja kysyntä	6

2.2.2	Alueen palvelut	7

2.2.3	Lippujärjestelmä	9

2.3	Liitosalueen joukkoliikennetutkimus	9

2.4	U-liikenne liitosalueella	10

3	Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen	13

4	Koulumatkayhteydet	14

5	Infrastruktuuri	14

5.1	Kohteet	14

5.1.1	Uusi Porvoontie	14

5.1.2	Vikkulantie	15

5.1.3	Talosaarentie	15

5.1.4	Sotungintie	15

5.1.5	Kappelitie	15

5.1.6	Karhusaarentie ja Karhusaari	15

5.1.7	Knutersintie ja Landbo	16

5.1.8	Puroniityntie	16

5.2	Välttämättömät toimenpiteet	17

5.3	Ajoajat	18

6	Suunnitelma	19

6.1	Suunnitteluperiaatteet	19

6.2	Linjasto	20

6.3	Aikataulut	22

6.3.1	Talviaikataulut	22

6.3.2	Kesäaikataulut	27

Lähteet	29

HKL:n julkaisusarja X, ISSN XXXX-XXXX (sarjat A ja B)	4

Liitteet	5

# Johdanto

Helsinkiin liitetään Sipoon lounaisosa ja Vantaan eteläisin kärki vuoden 2009 alkaessa. Tässä työssä alueista käytetään nimitystä liitosalue. Alueen joukkoliikennepalvelut paranevat samalla, kun Porvoon Liikenteen lähdöt siirtyvät U-lippusopimuksen piiriin. Tällöin matkustaja voi matkustaa Porvoon Liikenteen busseissa Helsingin sisäisillä arvo- ja kausilipuilla. Lisäksi HKL parantaa alueiden palvelua aloittamalla liikennöinnin kolmella pienkalustolinjalla, joita liikennöidään kahdella autolla. Pienkalustolinjat toimivat pääsääntöisesti liityntälinjoina U-linjoille. Linjojen liikennöinti ostetaan Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä. Vuosina 2010-2011 liikenne paranee, kun HKL aloittaa liikennöinnin kolmannella autolla.

Liitosalueella asuu yhteensä hieman yli 2 000 asukasta, joista noin 1 500 on suomenkielisiä ja 500 ruotsinkielisiä. Alueella on suomenkielinen ja ruotsinkielinen ala-aste, yrittäjätalo, kirkko ja lähikauppa. Suurin osa asukkaista käy töissä alueen ulkopuolella, pääosin Helsingissä.

# Lähtökohdat

## Sipoosta ja Vantaasta liitettävät alueet

Sipoon lounaisosa ja Vantaan eteläisin osa liitetään Helsinkiin 1.1.2009 alkaen. Alueista käytetään yleensä nimityksiä Sipoon liitosalueet ja Vantaan Västerkullan kiila. Helsinkiin liitettävä Sipoon lounaisosa on pinta-alaltaan yhteensä runsaat 29 neliökilometriä, josta merialuetta on runsaat kaksi neliökilometriä. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja alueen osa-alueet on esitetty kuvassa 2.

Liitosalueella asuu yhteensä hieman yli 2 000 asukasta, joista noin 1 500 on suomenkielisiä ja 500 ruotsinkielisiä. Alueella on suomenkielinen ja ruotsinkielinen ala-aste, yrittäjätalo, kirkko ja lähikauppa. Suurin osa asukkaista käy töissä alueen ulkopuolella, pääosin Helsingissä. Tämä aiheuttaa tarpeen järjestää alueelle joukkoliikennepalvelut. Lähtökohtana on, että alueen joukkoliikennepalvelujen perustan muodostavat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat U-linjat. Palvelua täydennetään pienkalustolinjoilla, jotka toimivat syöttölinjoina asuinalueilta U-linjojen pysäkille Östersundomin keskustaan.

Kuva 1. Sipoosta ja Vantaalta liitettävät alueen muodostavat Östersundomin suurpiirin (Helsinki 2008).

Kuva 2. Sipoosta ja Vantaalta liitettävät osa-alueet (Helsinki 2008).

## Liitosalueen joukkoliikenneinventointi

### Joukkoliikenteen nykytilanteen tarjonta ja kysyntä

Liitosalueen joukkoliikenteen nykytilanteen inventointi on tehty vuoden 2009 keväällä ja sitä on tarkistettu pienkalustolinjojen suunnittelun yhteydessä. Alueen merkittävin tarjonta koostuu Helsingin ja Porvoon välisestä vakiovuoroliikenteestä, joka ajaa seututietä 170 eli Uutta Porvoontietä pitkin. Liikennettä täydentävät Landbon liittymän kautta ajettavat lähdöt Helsingistä Kalkkirantaan. Liikennettä alueella on koululaislähtöjä Nikkilään.

Alueella on myös pikavuoropysäkki Landbon eritasoliittymässä. Pikavuorot palvelevat varsinkin Landbon asuinaluetta, jolta on vakiovuoroliikenteen pysäkeille Uuden Porvoon tien varteen pitempi kävelymatka. Pikavuoroilla on vaihtomahdollisuus lentoaseman yhteysvuorolle Landbon eritasoliittymässä. Yhteysvuorot on kuitenkin tarkoitettu vain vaihtaville matkustajille, joten alueen asukkaat eivät voi käyttää yhteyttä. Alueen kaikki joukkoliikenteen lähdöt kulkevat yrittäjätalon ohi. Pikavuoroilla ei ole kuitenkaan pikavuoropysäkkiä yrittäjätalon kohdalla. Helsingistä lähtevät pikavuorot eivät kulje yrittäjätalon vierestä.

Alueen joukkoliikenteen matkustajamäärät perustuvat liikennöitsijöiden ilmoittamiin tietoihin. Käytännössä matkustajamäärät on saatu ainoastaan Porvoon Liikenteeltä, jonka rahastusjärjestelmä antaa mahdollisuuden helppoon pysäkkikohtaisten nousumäärien tarkastelemiseen. Tämän jälkeen nousumäärät on laajennettu koko vuorokautta koskeviksi eri liikennöitsijöiden lähtömäärien suhteessa. Kun alueella on noin 2 000 asukasta, on joukkoliikennematkatuotos noin 0,05 matkaa/asukas arkipäivää kohden. Tämä on huomattavan alhainen verrattuna Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaaseen verrattuna, jossa tehdään noin 0,75 matkaa asukasta kohden.

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmassa on todettu koko Sipoon osalta ongelmaksi reittien vaihtelun, kaupallisten palvelujen voimakkaan suuntautumisen Helsinkiin ja taksilla tehtävien koulukuljetusten suurten määrän suhteessa ostettuun joukkoliikenteeseen (Sipoo 2008 ja Viitasaari ym. 2004). Nämä koko Sipoota koskevat ongelmat ilmenevät myös osin myös liitosalueella. Koska alueella on kaupallisia palveluita melko vähän, ovat Helsingin puolella sijaitsevat kaupalliset palvelut vetovoimaisia. Tämän vuoksi reitit vaihtelevat lähtökohtaisesti. Lisäksi taksilla joudutaan kuljettamaan melko paljon koululaisia suhteessa muuhun koulupäivinä ajettaviin lähtöihin.

### Alueen palvelut

Alueen palvelut koostuvat Sakarinmäen ja Östersundomin koulusta sekä Östersundomin yrittäjätalosta. Yrittäjätalon vieressä Östersundomin keskustassa on myös ravintola, posti, päivittäistavarakauppa ja taksiasema. Seuraavassa kuvassa on yrittäjätalo Östersundomin keskustassa.

Kuva 3. Östersundomin keskusta, yrittäjätalo

Liitosalueella sijaitsevat Sakarinmäen koulu ja Östersundom skola. Koulut sijaitsevat samassa osoitteessa Itäsalmessa. Sakarimäen koulu on suomenkielinen ala-aste, kun taas Östersundomin koulu on ruotsinkielinen ala-aste.. Sakarinmäen koulussa on noin 250 oppilasta ja Östersundom skolanissa noin 100. Lapset tulevat kouluihin pääasiallisesti Karhusaaren, Kappelin ja Landbon alueilta. Yhteensä 13 lasta on taksikuljetuksen piirissä Puroniityntien, Talosaaren ja Sotungintien alueilta. Itäsalmessa liitosalueella on kirkko ja hautausmaa (Sipoo 2008). Seuraavassa kuvassa on esitetty Sakarinmäen ja Östersundomin koulut.

Kuva 4. Sakarinmäen ja Östersundomin koulu (Sakarinmäki 2008)

### Lippujärjestelmä

Sipoossa on käytössä matkan pituuteen perustuva tariffijärjestelmä. Busseissa voi matkustaa maksaen kertamaksun tai käyttämällä Matkahuollon sarjakortteja, Sipoo-lippua, Porvoon seutulippua tai Keski-Uudenmaan seutulippua.

Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän siirtymisestä on pääosin myönteisiä vaikutuksia. Suurin osa alueen matkoista suuntautuu Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. U-liikenteen busseissa voi matkustaa pääkaupunkiseudun matkakortilla käyttäen arvo- tai kausilippua. Sen sijaan pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän mukaisia kertalippuja ei ole mahdollista ostaa, eikä niillä voi vaihtaa U-linjojen busseihin. Busseissa on mahdollista ostaa kuitenkin valtakunnallisen kilometritariffin mukaisia kertalippuja. Lippujen hinnat pääsääntöisesti laskevat. Esimerkiksi Knutersintieltä Kamppiin on noin 22 kilometriä. Tällöin 22 / 44 matkan vuosikortilla yhden matkan hinta on 4,42 euroa / 3,38 euroa. Tulevaisuudessa matkalla kelpaa Helsingin sisäinen arvolippu, jonka hinta on 1,82 euroa/matka.

Liitosalueelta muualle Uudellemaalle ja Itä-Uudellemaalle matkustaminen muuttuu nykyistä kalliimmaksi, koska alueen seutulippuja ei ole enää mahdollista käyttää. Porvoon ja Keski-Uudenmaan seutulippujen käyttö on kokonaisuudessaankin ollut huomattavan vähäistä. Jos liikenne aloitetaan U-liikenteenä, busseissa käyvät edelleen kuitenkin Matkahuollon liput, jonka vuoksi haitat ovat vähäisemmät. Siten voidaan arvioida, että suurin osa hyötyy muutoksista.

## Liitosalueen joukkoliikennetutkimus

HKL on tehnyt liitosalueella joukkoliikennetutkimuksen, jossa kaikkiin talouksiin on lähetetty kyselylomake. Tutkimus valmistui heinäkuussa 2008. Kyselyllä selvitettiin muun muassa matkakohteita, sopivia vuorovälejä, matkojen tarkoituksia ja matkustusaikoja. Kyselyyn vastasi yhteensä 456 sipoolaista, joista 31 prosenttia asuu Landbon alueella, 18 prosenttia Karhusaaressa ja 51 prosenttia muualla liitosalueella. Yli puolet (55 prosenttia) tutkimukseen vastanneista arvioi tarvitsevansa joukkoliikennettä säännöllisesti. Tutkimuksen vastausprosentti oli 63. Kyselyyn saatiin vastauksia sekä joukkoliikenteen vakiokäyttäjiltä että harvemmin julkisilla kulkevilta.

Vastanneista 34 prosenttia käyttää nykyisellään joukkoliikennettä päivittäin ja 27 prosenttia harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Matkustuskohteista Helsingin keskusta nousi ensisijaiseksi, sillä yli puolet vastanneista matkustaisi Helsinkiin liikennetarjonnan ollessa riittävä. Paikalliskohteisiin matkustaisi 20 prosenttia ja muihin kohteisiin 24 prosenttia kyselyyn vastanneista. Yli puolet vastanneista piti puolen tunnin vuoroväliä kohtuullisena edellä kysyttyjen matkakohteiden osalta ja 28 prosenttia toivoi 10-15 minuutin vuoroväliä.

Kyselyn mukaan joukkoliikennettä käytettäisiin etenkin ruuhka-aikoina, sillä vastausten perusteella eniten kysyntää joukkoliikenteelle on aamuisin kello 6–9 välillä (33 prosenttia vastanneista) ja iltapäivisin kello 15–18 välillä (33 prosenttia vastanneista). Suurin osa vastanneista, 65 prosenttia, käyttäisi joukkoliikennettä arkisin. Viikonloppuisin joukkoliikennettä tarvitsisi 35 prosenttia vastanneista.

Vastanneet tekisivät joukkoliikenteellä ennen kaikkea työ-, asiointi- ja harrastusmatkoja. Yli puolet vastanneista piti puolen kilometrin etäisyyttä joukkoliikennepysäkille kohtuullisena, kun reilu kolmannes kannatti neljänneskilometriä. Lähes puolet vastanneista, 49 prosenttia, aikoi hankkia matkakortin. (HKL 2008.)

## U-liikenne liitosalueella

YTV on tehnyt sopimuksen U-linjojen liikennöinnistä Porvoon liikenteen kanssa. Liitosalue tulee kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudun lippujärjestelmän piiriin ja se kuuluu Helsingin sisäiseen vyöhykkeeseen samoin kuin Vantaasta liitettävä osa Itäväylän eteläpuolella. YTV:n matkakortti kelpaa 1.1.2009 alkaen Porvoon Liikenne Oy - Borg å Trafik Ab:n hoitamassa kyseisen alueen kautta kulkevassa bussiliikenteessä.

Sopimukseen kuuluvilla linjoilla ja lähdöillä kelpaavat YTV:n taksa- ja lippujärjestelmän mukaiset kausiliput, arvoliput, matkailijaliput ja vapaaliput. Lisäksi linja-autoissa kelpaavat Matkahuollon ja liikennöitsijän omat liput. Liitosalueen joukkoliikenteestä merkittävä osa koostuu Helsingin ja Porvoon välisestä vakiovuoroliikenteestä. Osa vuoroista jatkaa Porvoosta edelleen esimerkiksi Loviisaan tai Kotkaan. Tässä vaiheessa U-liikenteen piiriin tulee vain osa liikenteestä. Muiden liikennöitsijöiden kuin Porvoon Liikenteen lähdöt eivät siis ole U-liikennesopimuksessa.

U-linjoja ajetaan seuraavilla linjatunnuksilla ja reiteillä:

- 930 	Kamppi, linja-autoasema – Itäkeskus – Östersundom – Porvoo

- 940 	Kamppi, linja-autoasema – Itäkeskus – Östersundom – Nikkilä

- 940B	Itäkeskus – Östersundom – Nikkilä

- 941 	Kamppi, linja-autoasema – Itäkeskus – Östersundom – Landbon kääntöpaikka – Kalkkiranta

- 941B	Itäkeskus – Östersundom – Landbon kääntöpaikka – Kalkkiranta

Ehdotuksena on, että U-linjoille tulee Landbon tienhaaran pysäkille Uudelle Porvoontielle ohjeaika, jota ennen lähtö ei ohita pysäkkiä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Porvoon Liikenteen lähdöt Helsingistä ja Östersundomista. Helsingin keskustaan ja Itäkeskukseen suuntautuvien lähtöjen lisäksi linja 945 kulkee Karhusaaresta Nikkilään ja on esitetty muiden U-linjojen kanssa kuvassa 5. Linjan 945 aikataulu on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 1. Porvoon Liikenteen nykyiset lähdöt Kampista ja Östersundomista.

Linjat 940B ja 941B eivät aja Helsingin keskustaan saakka, vaan linjat päättyvät Itäkeskukseen, linjojen pysäkki Itäkeskuksessa on Turunlinnantiellä.

Taulukko 2.  Linjan 945 aikataulu Nikkilä – Hindsby- Landbo – Karhusaari

| Karhusaari | 7:15 | 8:15 | 9:15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Landbo | 7:25 | 8:25 | 9:25 |
| Hindsby | 7:35 | 8:35 | 9:35 |
| Nikkilä | 7:45 | 8:45 | 9:45 |
| Nikkilä | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| Hindsby | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
| Landbo | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
| Karhusaari | 13:45 | 14:45 | 15:45 |

Seuraavassa kuvassa on esitetty U-linjojen reitit liitosalueella. Linjat 930 ja 940 kulkevat Uutta Porvoontietä ja ne on kuvattu kirkkaan sinisellä ja kirkkaan vihreällä, linja 930 kulkee Kampista Porvooseen ja linja 940 Kampista Nikkilään. Linja 945 lähtee Karhusaaresta ja kulkee pohjoiseen Knutersintietä, linja on kuvattu pinkillä. Tummansinisellä on puolestaan kuvattu linjaa 941, joka kulkee Uutta Porvoontietä ja jatkaa Knutersintietä pohjoiseen Porvoonväylälle.

Kuva 5. U-linjojen reittikartta liitosalueella.

# Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen

Liitosalueella asuu noin 2 000 asukasta. Merkittävimmät keskittymät ovat Landbo (800 asukasta) ja Karhusaari (570 asukasta). Puroniityntien ja Sotungintien varrella asukkaita on kummassakin noin 170. Seuraavassa kuvassa on esitetty asukkaiden sijoittuminen liitosalueella ruutuaineistona, yhden ruudun koko kuvassa on 250 x 250 m. Kuvasta on jätetty pois ne ruudut, joissa on alle 5 asukasta.

Kuva 6. Asukkaiden sijoittuminen liitosalueella (Helsingin kaupungin tietokeskus 2007)

Suurin työpaikkakeskittymä on Sakarinmäen ja Östersundomin koulukeskus Uuden Porvoontien ja Knutersintien kupeessa. Östersundomin keskustassa yrittäjätalon ympäristössä on myös työpaikkoja. Lisäksi alueella on muutamia pienyrityksiä, kuten painotaloja ja rakennusliikkeitä Puroniityntien ja Karhusaaren ympäristössä. Työpaikkoja on asukasmäärään nähden hyvin vähän, ja suurin osa asukkaista käykin töissä liitosalueen ulkopuolella.

# Koulumatkayhteydet

Liitosalueella sijaitsevat Sakarinmäen ja Östersundomin koulut, jotka toimivat jatkossakin ala-asteen kouluina. Alueen oppilaiden yläasteen koulu on sijainnut Nikkilässä, jonne on koulupäivinä ajettavia Porvoon Liikenteen vakiovuoroja. Jatkossa Karhusaaren, Sakarinmäen sekä Östersundomin koulujen ja Nikkilän välinen yhteys siirtyy U-linjaksi 945. Tämä linja hoitaa Karhusaaren ala-asteen oppilaiden yhteydet Sakarinmäkeen ja Östersundomiin. Linjan lopettaminen tulee todennäköiseksi, kun koululaisten määrä liitosalueelta Nikkilään vähenee.

Syksyn 2008 alkaessa on liitosalueen koululaisilla ollut mahdollisuus käydä koulua Helsingissä. Tätä varten Landbosta on järjestetty bussiyhteys Vartioharjuun. Koulumatkaetuuteen ovat oikeutettuja myös muihin kuin lähikouluihin soveltuvuuskoeopetukseen valitut oppilaat, jotka voivat jatkaa bussilla Itäkeskukseen. Koulukyydit lähtevät Landbosta 7:25 ja 8:25 ja Sakarinmäen koululta 7:30 ja 8:30. Iltapäivällä bussit lähtevät Puotilan metroaseman pysäkiltä Itäväylältä paluusuuntaan klo 14.10 ja 15.10. Karhusaaresta tulevat oppilaat voivat käyttää Karhusaaren ja Sakarinmäen välillä Nikkilään jatkavia vakiovuoroja. Muille kuin Karhusaaressa asuville oppilaille, jotka ovat oikeutettuja koulumatkaetuuteen matkan perusteella (kotoa Sakarinmäkeen) järjestetään erillinen yhteistaksikuljetus. Alueella kuljetetaan lisäksi takseilla oppilaita kouluihin tai muun joukkoliikenteen varrelle.

# Infrastruktuuri

## Kohteet

Infrastruktuurin nykytilanteen selvittämiseksi tehtiin maastokäynti palveluliikenteen autolla. Maastokäynnin tavoitteena oli selvittää katuosuudet, joilla pienkalustolinjoilla voidaan liikennöidä, liikennöinti on mahdollista vähäisin toimenpitein ja esittää välttämättömät toimenpiteet liikenteen aloittamista varten. Seuraavassa on kuvattu maastokäynnillä havaitut huomiot kohteittain.

### Uusi Porvoontie

Tie on hyväkuntoinen ja nopeusrajoitus on 60 km/h. Uudella Porvoontiellä on pysäkkejä valmiina Talosaarentien, Sotungintien, Karhusaarentien, Knutersintien ja Korsnäsintien risteyksissä sekä Puroniityntien itäpuolella. Uudella Porvoontiellä on lisäksi pysäkkimerkki ja pysäkkilevennys koulukuljetuksia varten. Talosaarentien ja Kappelitien liittymien välissä Kraputien kohdalla sijaitsee yrittäjätalo ja Östersundomin keskusta. Keskustaan kuuluu yrittäjätalon lisäksi ruokakauppa, ravintola ja taksiasema. Matka-aika Itäkeskuksesta Uuden Porvoontien eteläpäähän on noin 10 minuuttia ja Uutta Porvoontietä edelleen noin 1 minuutti liittymäväliä kohden, eli yhteensä noin 5 minuuttia.

### Vikkulantie

Vikkulantie on huonokuntoinen yksityistie, joka sijaitsee Kehä III liittymän itäpuolella. Tien painorajoitus on 16 t ja nopeusrajoitus 30 km/h, lisäksi tiellä on useita hidasteita ja routavaurioita. Tien varrella on muutamia asuinrakennuksia ja pieni hevostila ja eteläpäässä on venevalkama. Joukkoliikenneyhteys Vikkulaan ei ole tarpeellinen. Vikkulan kylä sijaitsee Natura-alueella. Vikkulantien pisto vei maastokäynnillä aikaa noin 4 minuuttia suuntaansa, eli yhteensä 8 minuuttia.

### Talosaarentie

Talosaarentie on kapeahko ja sen nopeusrajoitus on 50 km/h. Talosaarentien ja Ribbingintien risteyksessä on kääntöpaikka ja pysäkkikatos. Talosaarentien varrella on vain muutamia asuinrakennuksia. Ajoaika Uuden Porvoontien liittymästä Talosaarentietä Ribbingintien kääntöpaikalle oli noin 3 minuuttia.

### Sotungintie

Sotungintieltä on yhteys Vantaan puolelle, nopeusrajoitus liitosalueen puolella on 50 km/h ja Vantaan puolella 60 km/h. Sotungintien varrella on useita asuinrakennuksia ja muutama hevostila. Tie on hyväkuntoinen, mutta pientareet ovat kapeat ja ohituskielto on voimassa koko matkalla, mitkä asettavat rajoituksia pysäkkijärjestelyille. Sotungintielle tarvitaan viralliset pysäkkimerkit. Sotungintiellä ei ole liitosalueen puolella kääntöpaikkaa, mutta Vantaan linjan 88 kääntöpaikka on Vantaan puolella liitosalueen rajan lähellä. Joukkoliikenneyhteys Sotungintielle on tarpeellinen. Ajoaika Sotungintietä Vantaan puolelle bussin 88 kääntöpaikalle oli noin 3 minuuttia ja takaisin Uudelle Porvoontielle noin 2 minuuttia.

### Kappelitie

Kappelitietä pitkin on yhteys kirkolle Uudelta Porvoontieltä, lisäksi kirkon takaa lähtee kapea yksityistie Långöriin. Kappelitien nopeusrajoitus on 40 km/h ja kirkon pihalla on hyväkuntoinen kääntöpaikka, myös tie on hyväkuntoinen. Ainakin osa pienkalustolinjojen vuoroista olisi hyvä viedä kirkon pihaan saakka. Kappelitien pisto vei maastokäynnillä aikaa 1,5 minuuttia suuntaansa, eli yhteensä noin 3 minuuttia.

### Karhusaarentie ja Karhusaari

Karhusaari on toinen liitosalueen merkittävistä asuinalueista, jonne tarvitaan joukkoliikenneyhteys. Karhusaarentien nopeusrajoitus on Uuden Porvoontien päässä 50 km/h, mutta muuttuu sillan jälkeen 40 km/h:iin. Karhusaarentie on hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta Karhusaarentien itäpään ja Merikapteenintien välistä osuutta, joka on erittäin kapea ja jyrkkäluiskainen. Kapea kohta vaatii ainakin väistämisvelvollisuus-merkin joukkoliikennettä varten siten, että etuajo-oikeus on pienkalustolinjan ajosuuntaan.

Merikapteenintie on kapeahko ja hidas osuus, mutta palvelulinja mahtuu liikennöimään siellä. Merikapteenintien varrella on paljon asuinrakennuksia ja nopeusrajoitus on 30 km/h. Karhusaarentien ja Karhutorpantien liittymän kohdalla on päiväkoti. Toinen Karhusaaren asuinkaduista on Reelinki, joka on Merikapteenintien tapaan mutkainen ja hitaasti ajettava. Nopeusrajoitus on 40 km/h. Pienkalustolinjalla on mahdollista liikennöidä Reelingissä. Pienkalustolinjan on tarkoitus ajaa vain yhteen suuntaan Merikapteenintien ja Reelingin lenkit, jolloin ei tarvita kääntöpaikkaa. Maastokäynnillä ajettiin ensin Karhusaarentien päähän ja sitten Merikapteenintien ja Reelingin lenkit. Ajo Uudelta Porvoontieltä Karhusaarentien päähän vei 4 minuuttia. Merikapteenintien lenkki oli noin 3,5 minuuttia ja Reelingin lenkki 2 minuuttia. Ajoaika Reelingistä Uudelle Porvoontielle Karhusaarentietä pitkin oli noin 1,5 minuuttia.

### Knutersintie ja Landbo

Knutersintietä on yhteys Uudelta Porvoontieltä liitosalueen toiselle merkittävälle asuinalueelle Landbohon. Knutersintien ja Uuden Porvoontien liittymässä sijaitsevat Sakarinmäen ja Östersundomin koulut ja koulujen kohdalla on pysäkkikatokset. Knutersintie on leveä ja hyväkuntoinen Landbon asuinalueen liittymään saakka. Landbon ja Knutersintien liittymässä on kääntöpaikka ja pysäkkikatos. Pysäkkikatoksen yhteydessä on korotettu odotustila, mikä estää ison bussin ajamisen aivan katoksen viereen.

Landbon perältä on kuitenkin noin kilometrin pituinen kävelymatka kääntöpaikalle, minkä vuoksi on perusteltua, että linja kiertäisi Landbossa ainakin Riihikalliontielle saakka. Landbon länsiosista Riihikalliontielle kävelyetäisyydet ovat Helsingin joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukaiset. Landbossa liikennöitäisiin vain yhteen suuntaan, jolloin ei tarvita kääntöpaikkaa. Landbossa kadut ovat kapeahkoja, mutta hyvässä kunnossa ja palvelulinja mahtuu liikennöimään.

Ajoaika Knutersintietä Landbon liittymään oli maastokäynnillä 2 minuuttia. Landbossa pidemmän lenkin kiertäminen Karhusuonkujan kautta veisi noin 6 minuuttia ja lyhyempi lenkki Riihikalliontietä noin 4 minuuttia.

Landbon pohjoispuolella Knutersintiellä ei ole päällystettä tie muuttuu kapeaksi ja huonokuntoiseksi. Landbon pohjoispuolella on vain muutamia asuinrakennuksia, eikä joukkoliikenneyhteys Knutersintien pohjoisosaan ole välttämätön.

### Puroniityntie

Puroniityntietä ei ole päällystetty, vaan se on kuoppainen soratie, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h. Puroniityntiellä on pieni painotalo ja koirien ulkoilualue. Asutus Puroniityntien varressa on harvaa. Puroniityntien pisto vei 6 minuuttia suuntaansa, kun ajettiin yleisen tien päähän asti. Ajoaika Puroniitynlaakson kohdalle Uudelta Porvoontieltä on noin 4,5 minuuttia.

Puroniityntielle ei suunnitella alkuvaiheessa joukkoliikennettä, koska tie on huonossa kunnossa, tiellä ei ole sopivaa kääntöpaikkaa ja alueen asukasmäärä on varsin vähäinen muihin alueisiin verrattuna. Alueen keskimääräisen joukkoliikenteen matkatuotoksen perusteella tien varren asukkaat tekisivät 8 joukkoliikennematkaa arkipäivää kohden.

Liikennettä Puroniityntielle voidaan arvioida uudestaan, kun tietä on parannettu ja kääntöpaikka rakennettu. Liikennöintiä perustelisi se, että koululaisia joudutaan kuljettajamaan takseilla.

## Välttämättömät toimenpiteet

Karhusaaressa Karhusaarentien ja Merikapteenintien välinen osuus on erittäin kapea ja vaatii toimenpiteen ennen kuin liikennöinti voidaan aloittaa. Toimenpiteeksi riittää väistämisvelvollisuus kohdattaessa -merkki siten, että etuajo-oikeus on pienkalustolinjan ajosuuntaan.

Taulukossa 2. on esitetty tiivistelmä alueen infrastruktuurista. Seuraavassa kuvassa on esitetty kartalla maastokäynnin reittikadut Itäväylältä Uudelle Porvoontielle pistoineen. Kuvaan on merkitty punaisilla ympyröillä maastokäynnin perusteella joukkoliikenteen kannalta tärkeät kohteet.

Taulukko 3. Kooste tarkastelluista tie- ja katuosuuksista.

| Tie | Päällyste | Nopeusraj. | Kunto | Leveys | Kääntöpaikka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uusi Porvoontie | Kesto | 60 km/h | Hyvä | Leveä | Yrittäjätalon piha |
| Vikkulantie | Sora | 30 km/h | Huono | Kapea | Ei |
| Talosaarentie | Kesto | 50 km/h | Hyvä | Kapea | On |
| Sotungintie | Kesto | 50 km/h | Hyvä | Leveä | On |
| Karhusaarentie/Karhusaari | Kesto | 40 km/h | Hyvä | Leveä | On |
| Knutersintie/Landbo | Kesto | 40 km/h | Hyvä | Leveä | On |
| Knutersintie pohjoinen | Sora | 50 km/h | Huono | Kapea | Ei |
| Puroniityntie | Sora | 50 km/h | Huono | Kapea | Ei |

Kuva 7. Maastokäynnin kohteet ja joukkoliikenteen kannalta keskeiset kohteet. Sakarinmäen koulukeskus ja Östersundomin yrittäjätalo on merkitty karttaan punaisilla pisteillä.

## Ajoajat

Ajonopeudet eri osuuksilla vaihtelivat tien kunnon ja nopeusrajoituksen mukaan. Ajoajat mitattiin pistoittain tai osuuksittain ja ne on pyöristetty puolen minuutin tarkkuuteen. Ajoaika Itäkeskuksesta Östersundomiin oli noin 12 minuuttia. Seuraavassa kuvassa on esitetty ajoajat tieosuuksittain. Ajat sisältävät vain ajoajan, pysähdyksiä ei ole huomioitu.

Kuva 8. Ajoajat maastokäynnillä.

# Suunnitelma

## Suunnitteluperiaatteet

Liitosalueen joukkoliikenteen rungon muodostavat Porvoon, Nikkilän ja Kalkkirannan suunnan U-linjat 930, 940 ja 941. U-linjat muodostavat alueelle riittävän palvelutarjonnan Uuden Porvoontien varressa. Matka-aika keskustaan on U-linjoilla noin puoli tuntia. Lisäksi linjoilta on mahdollisuus vaihtaa Itäkeskuksessa metroon, jolloin matka-aika keskustaan lyhenee. Siten Helsingin joukkoliikenteen suunnitteluohjeen matka-aikatavoite keskustaan (30 minuuttia) täyttyy Uuden Porvoontien varrella. Myös liikennöintiajoiltaan U-linjat täyttävät suunnitteluohjeen vaatimukset. Vuorovälit eivät vastaa kuitenkaan suunnitteluohjeen vaatimuksia. Vakiovuoroliikenne on tiheämpää, mutta alkuvaiheessa vain yksi liikennöitsijä tulee U-sopimukseen mukaan. Jatkossa vuoroväliä voidaan haluttaessa tihentää, jos se on YTV:n puolesta mahdollista.

Pienkalustolinjojen ensisijainen tarkoitus on toimia liityntälinjoina U-linjoille. Vaihdot on keskitetty Östersundomin yrittäjätalon pysäkille Uudelle Porvoontielle. Tarjontaa on keskitetty alueille, joiden väestömäärä on suurin eli Karhusaareen ja Landbohon. Lisäksi pienkalustolinjoilla liikennöidään Itäkeskukseen, kun kuljettajaa vaihdetaan ja U-linjojen tarjonta on vähäinen. Lisäksi liityntälinjat palvelevat koululaisyhteyksinä Sotungintieltä ja Talosaaresta, jolloin erillisten koululaisille tarjottavien taksikuljetusten tarve vähenee. Karhusaaren kouluyhteyksiä palvelee jatkossa myös U-linja 945.

Tavoitteena on ollut laatia linjasto, joka on selvä, ymmärrettävä ja mahdollistaa vaihtoaikojen minimoinnin. Tavoitteena on ollut, että vaihtoaika Östersundomin yrittäjätalon pysäkeillä on 5 minuuttia. Vaihtoaika on varsin pitkä, koska on varauduttu liikenteen epätäsmällisyyteen. Tavoitteiden toteuttamista on hankaloittanut merkittävästi alueen laajuus ja se, että U-linjojen aikatauluissa ei ole lähes lainkaan säännöllisiä. Vaihtoaikojen minimoinnin vuoksi pienkalustolinjojen aikataulujakaan ei ole voitu laatia säännöllisiksi.

Alueen liikenteestä on järjestetty tarjouskilpailu, johon ei saatu lainkaan tarjouksia. Sen vuoksi liikenne tilataan suorahankintana. Suunnitelmassa liikennöintiajat noudattavat tarjouskohteen määrittelyn mukaisia aikoja. Pienkalustolinjoja ajetaan vuosina 2009-2010 kahdella autolla. Liikennöintiaika autolla A on arkisin klo 6-24, lauantaisin klo 8-24 ja sunnuntaisin klo 8-24 välistä aikaa. Auto B liikennöi vain arkisin klo 7-19 ja lauantaisin klo 10-18. Sunnuntaisin linjaa ajetaan yhdellä autolla.

Aikataulut on suunniteltu HKL:n yleisiä aikataulusuunnitteluperiaatteita käyttäen. Linjan kierrosaika on 1,1 * sivun ajoajat + 4 minuuttia, kuitenkin siten, että taukojen määrä on vähintään 8 minuuttia. Aikataulut on suunniteltu siten, että taukojen määrä toteutuu kahden tunnin aikana. Aikataulujen ajoaikojen lähtökohtana ovat maastokäynnillä mitatut ajoajat, joihin on lisätty arvioitu pysäkkiaikojen osuus (20 % kokonaisajoasta). (Lepistö 1999.)

## Linjasto

Alueelle esitetään liikennöitäväksi pienkalustolinjoja ja -reittejä:

- 99	Östersundom, yrittäjätalo – Landbo

- 99A	Itäkeskus (M) – Östersundom, yrittäjätalo – Landbo

- 99AK	Itäkeskus (M) – Östersundom, yrittäjätalo – Karhusaari – Landbo

- 99K	Östersundom, yrittäjätalo – Karhusaari – Landbo

- 99V	Östersundom, yrittäjätalo – Karhusaari

- 99AV	Itäkeskus (M) – Östersundom, yrittäjätalo – Karhusaari

- 91	Länsisalmi – Östersundom, yrittäjätalo – Sakarinmäen ja Östersundomin koulu - Landbo

- 91K	Länsisalmi – Talosaari – Östersundom, yrittäjätalo – Kappeli – Sakarinmäen ja Östersundomin koulu - Landbo

Linjojen reitit on esitetty seuraavassa kuvassa. Vaihtoyhteys U-linjoille on Östersundomin yrittäjätalon pysäkillä Uudella Porvoontiellä. Linjastorakenteen vuoksi jatkoyhteytenä toimivan U-linjan pysäkki on pääsääntöisesti sama, jolla pienkalustolinja jättää/ottaa matkustajat. Lisäksi pysäkin kohdalla on alikulkutunneli, joka tekee vaihdosta esteettömän ja turvallisen, jos on tarve päästä tien toisella puolella olevalle pysäkille.

Linjaa 91 liikennöidään vain koulujen alkamis- ja päättymisaikoina. K-lähdöt ajetaan Talosaaren kautta koululaisten kulkusuunnan mukaisesti. Linjalla 99 ajetaan K-lähtöjä Karhusaaren suunnassa vain siinä suunnassa, johon kysynnän on arvioitu pääsääntöisesti keskittyvän.

Karhusaaressa päätepysäkki on Karhusaarentien ja Merikapteenintien kulmassa. Karhusaareen päin ajetaan lähdöt suoraan Karhusaarentien päätepysäkille. Karhusaaresta lähdettäessä ajetaan Merikapteenintien ja Reelingin kautta. Landbossa päätepysäkki on Knutersintien ja Landbon tienhaarassa olevalla käätöpaikalla. Landbosta lähdettäessä ajetaan Riihikalliontien kautta. Linja 91 kääntyy Länsisalmessa linjan 88 kääntöpaikalla.

Kuva 9. Pienkalustolinjaston reitit liitosalueella.

## Aikataulut

### Talviaikataulut

Arkiaikataulu linjoille 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV on esitetty taulukossa 4. ja arkiaikataulu linjoille 91 ja 941K taulukoissa 5. ja 6. Taulukoissa on esitetty myös U-linjojen vaihtoyhteydet, sekä linjaa liikennöivä auto A tai B. Linja 91 kulkee välillä Länsisalmi – Östersundom – Sakarinmäki – Landbo, linja 91K poikkeaa Talosaaressa ja Kappelintiellä. Linjojen 91 ja 91K tarjonta on pientä suhteellisen vähäisen kysynnän vuoksi. Suurin kysyntätarve on koulumatkoilla, muuten Sotungintien ja Talosaaren alueilla on vähän asukkaita. Linja 91:n yksi kääntöpaikka on Vantaan puolella Länsisalmessa, sillä Sotungintien varrella liitosalueen puolella ei ole tällä hetkellä sopivia kääntöpaikkoja. Linjat 91 ja 91K eivät liikennöi viikonloppuisin.

Taulukko 4. Linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV arkiaikataulu vaihtoyhteyksineen.

Taulukot 5. ja 6. Linjojen 91 ja 91K arkiaikataulu vaihtoyhteyksineen

Lauantaiaikataulut on esitetty taulukossa 7. ja sunnuntaiaikataulut taulukoissa 8. Linjaa 91 ei liikennöidä viikonloppuisin.

Taulukko 7. Linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV lauantain aikataulu vaihtoyhteyksineen.

Taulukko 8. Linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV sunnuntain aikataulu vaihtoyhteyksineen.

### Kesäaikataulut

Kesäaikataulujen mukaan ajetaan viikoilla 23-32. Kesällä ajetaan vain yhdellä autolla, A, joka liikennöi arkisin klo 5:50- 00:20 ja lauantaisin klo 8:30- 00:20. Kesällä liikennöidään linjoja 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV. Linjoja 91 ja 91K ei liikennöidä kesäisin. Taulukossa 9. on esitetty linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV aikataulut kesän arkipäiville ja taulukossa 10. kesälauantaille.

Taulukko 9. Linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV kesän arkiaikataulu vaihtoyhteyksineen.

Taulukko 10. Linjojen 99, 99A, 99AK, 99K, 99V ja 99AV kesän lauantaiaikataulu vaihtoyhteyksineen.

# Lähteet

Helsinki (2008). Muutoksia Helsingin kaupunginosajakoon. www.hel.fi/ksv

Ajankohtaiset suunnitelmat (viitattu 30.10.2008)

Helsingin kaupungin tietokeskus 2007, aineisto 31.12.2007

HKL (2008). Sipoon joukkoliikennetutkimus valmistus. www.hkl.fi/ajankohtaista (viitattu 27.10.08)

Lepistö Ville, Joukkoliikenteen kuormitusten ja viiveiden seuranta 1999

Sipoo (2008). Sipoon kunnan kotisivut. www.sipoo.fi

Viitasaari ym. (2004) Itä-Uudenmaan ja Pornaisten joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten. Itä-Uudenmaan liitto. Porvoo. 2004.

# HKL:n julkaisusarja X, ISSN XXXX-XXXX (sarjat A ja B)

1/2006	HKL:n julkaisuohje, Word-dokumentit

ISBN 951-8926-XX-X (sarjat A ja B)

# Liitteet

Liite 1	Aikataulukaavio Arki

Liite 2	Aikataulukaavio Lauantai

Liite 3	Aikataulukaavio Sunnuntai

Liite 4	Aikataulukaavio Kesä arki

Liite 5 	Aikataulukaavio Kesä lauantai

Liite 1. Aikataulukaavio Arki

Liite 2. Aikataulukaavio Lauantai

Liite 3. Aikataulukaavio Sunnuntai

Liite 4. Aikataulukaavio Kesä arki

Liite 5. Aikataulukaavio Kesä lauantai